Министерство здравоохранения РФ

Муниципальное учреждение здравоохранения                     Председателю Комиссии по

Городская клиническая больница № 25                                  размещению муниципального

630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского, 1А                          заказа при администрации

ИНН 5410127176/КПП 541001001                                            Калининского района

Тел.271-22-80                                                                              Киму Т.С.

От  04 июня 2007г.

Техническое задание

на  запрос котировок   для  МУЗ ГКБ № 25

на  2007 год

| Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Дозатор шприцевой для внутривенного вливания ДШВ-01 Технические характеристики: Предназначен для длительного ввода лекарственного раствора в организм больного с заданной врачом скоростью при лечении различных заболеваний. Скорость введения лекарств-0,6 до 40мл/ч Количество переключаемых скоростей-30 Количество одновременной используемых шприцев-2 Объем используемых шприцев-10,20 или 50мл Тип используемых шприцев-одноразовые и многоразовые Предельно допустимое усилие противодействия шприца-65Н Наличие световой и звуковой сигнализации при превышении усилия противодействия шприца Наличие световой и звуковой сигнализации при окончании введения лекарства Время установления рабочего режима-не более 60с. Максимальное время непрерывной работы не менее 20 часов с перерывом не более 4 часов Количество одноразовых проводящих магистралей в комплекте, не менее 250шт. Напряжение 220В 50Гц Класс защиты по электробезопасности 1, типCF Потребляемая мощность-не более 5Вт Масса не более 3кг Габаритные размеры 320х125х185 Гарантия, не менее 12 месяцев Сертификат соответствия Регистрационное удостоверение Минздрава России | шт | 6 |
| Стерилизатор паровой DGM-80 напольный с вакуумной сушкой в комплекте с принадлежностями. Технические характеристики: Стерилизатор с вертикальным способом загрузки в камеру, удаление пара из камеры способом вакуумирования, с вакуумной сушкой, предназначен для стерилизации текстиля, хирургического и стоматологического инструментария, стеклянных флаконов, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды, а также микробиологических сред и растворов. Рекомендуются для больниц, амбулаторных клиник, аптек, офтальмологических и стоматологических кабинетов, лабораторий. Объем камеры стерилизатора, не менее 75л Размер камеры, не менее мм (диаметр, глубина) 352х730 Размер стерилизатора, не менее мм (д*ш*в) 516х616х1130 Вес стерилизатора, не более 76 кг Электропитание 220В/50Гц Потребляемая мощность, не более 3,5кВт Тип стерилизатора: Напольный, загрузка вертикальная Материал камеры, корпуса: нержавеющая сталь 304 Материал крышки/облицовка Пластмасса/ Нержавеющая сталь 304 Запорный: механизм зубчатый Уплотнительное кольцо: силиконовый каучук Колеса: 4 колеса со стопорами Способ управления и контроля: автоматический с помощью микропроцессора Philips P87C52Х2ВN Номинальное рабочее давление: 0,210МПа Расчетная температура а камере: 135 0С Расчетное давление в камере:0,22МПа Диапазон рабочих температур: от 110 0С до 134 0С (+-1 0С) Установка времени: 0-99 часов Встроенные программы стерилизации: не менее 8 программ Защита от несанкционированного вмешательства нажатием 1 кнопки Предохранительный и рабочий клапаны настроенные в заводских условиях Встроенная емкость для сбора пара и конденсата, исключающая необходимость подсоединения к дренажу Автоматическое отключение и звуковой сигнал по окончании стерилизации Удаление воздуха и сушка осуществляется мембранным вакуумным насосом Ruiyi Производительность вакуумного насоса, не менее 20л/мин Жидкокристаллический дисплей трехзонный, цифровой Индикация блокировки крышки: загораются индикаторные лампы на дисплее Блокировка подвода питания к нагревательным элементам при открытой крышке и при превышении рабочего давления в камере Автоматический контроль уровня воды в испарителе Плавная регулировка параметров стерилизации: шаг 1 градус и 1 мин Стабильное поддержание температуры в процессе стерилизации :+-0,5 0С Уровень воды, заливаемый в испаритель, контролируется тремя датчиками: шкала на дисплее Пульт управления Инструкция по эксплуатации на русском языке Паспорт сосуда под давлением Сертификат соответствия Регистрационное удостоверение Минздрава России Санитарно-эпидемиологическое заключение Гарантия 12 месяцев Доверенность производителя Представитель в г.Новосибирске Комплект поставки: Загрузочные корзины, не менее 3 шт Поддон для конденсата – 1шт Емкость для сброса пара-1 шт Зип-1 пакет Возможность загрузки отечественных стерилизационных коробок КСК-12 (не входит в комплектацию), не менее 4 шт | шт | 1 |
| Максимальная сумма контракта | 250000 (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) |

Источник финансирования заказа: внебюджетные средства.

Цена, указанная в заявке должна включать НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия контракта.

Место, условия и сроки поставки товара: г. Новосибирск, ул.А.Невского, 1А.; место доставки - МУЗ «ГКБ № 25»

Срок  поставки –  в течение 5 дней  после оплаты 30%-ого аванса, оставшуюся часть по мере поступления финансирования на данные цели до окончания  2007года.

Главный врач МУЗ ГКБ №25                                Т.П.Баснак

Исп.Чаусова М.В. 271-48-20