Извещение

о размещении муниципального заказа путем запроса котировок

на  реконструкцию индивидуального теплового пункта

в лечебно-диагностическом отделении

МУЗ «Городская поликлиника №1»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального района, расположенной по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, извещает о проведении  19 сентября 2007 года  запроса  котировок  на  реконструкцию индивидуального теплового пункта в лечебно-диагностическом отделении МУЗ «Городская поликлиника № 1».

Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 1», расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42.

Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска (тип средств 02.00.00)

Наименование, характеристики и количество объема работ: реконструкция индивидуального теплового  пункта в лечебно-диагностическом отделении согласно дефектной ведомости (Приложение к настоящему извещению).

Требования Заказчика к работам: Подрядчик обязуется  передать Заказчику работу в состоянии, отвечающим требованиям ГОСТ и СНиП. Работы производятся, согласно графика ведения работ. За срыв графика предусматриваются штрафные санкции в размере 0,03 % от стоимости контракта за каждый день просрочки. Выполнение работ осуществляется инструментом Подрядчика. Гарантийный срок качества не менее  2-х лет с момента передачи результата работы Заказчику. Устранение неисправностей  в течение гарантийного срока за счет Подрядчика. Наличие лицензии на данный вид деятельности  обязательно.

Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 38.

Срок выполнения работ: сентябрь – декабрь 2007г.

Максимальная цена муниципального контракта: 425 000 (Четыреста двадцать пять тысяч)  рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает  составление локального сметного расчета, выполненного  в файле Гранд – смета или АВС- 4,  НДС – 18%, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, все подготовительные работы, связанные с соблюдением техники безопасности, материальные затраты, вывоз строительного мусора и  прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет  №  17 со дня размещения на официальном сайте города Новосибирска  до 16.00 часов 18 сентября 2007 года. К заявке должны быть приложены локальный сметный расчет  и копия лицензии, заверенная синей печатью.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта г. Новосибирска:  www.novo-sibirsk.ru.

Срок и условия оплаты: по безналичному расчету с предоплатой  в размере 30%, оставшаяся сумма в размере 70% -  на основании предъявленных актов выполненных работ с отсрочкой платежа не более 20 дней с момента завершения работ. Материалы, передаваемые Подрядчику от Заказчика могут быть засчитаны, как аванс.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Николаевна,  тел. 223-18-09, ответственный по МУЗ «ГП № 1» Марченко Владимир Никифорович,  тел. 218-09-79.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Глава администрации                                                                                               Г. П. Захаров

Приложение

Дефектная ведомость объемов работ

реконструкции индивидуального теплового пункта

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка отмостки при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | м³ | 0,72 |
| 2. | Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня | м³ | 0,8 |
| 3. | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн | м² | 8,0 |
| 4. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен подвала | м² | 15,0 |
| 5. | Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | м² | 10,0 |
| 6. | Сверление отверстий глубиной 400 мм диаметром 20 мм в железобетонных конструкциях | шт. | 20 |
| 7. | Сверление отверстий глубиной 400 мм диаметром 160 мм в железобетонных конструкциях | шт. | 2 |
| 8. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 9. | Снятие остекленных оконных переплетов | м² | 1,1 |
| 10. | Разборка покрытий полов из линолеума | м² | 24 |
| 11. | Разборка оснований полов: а) кирпичных столбиков под лаги; б) лаг из досок и брусков | м² м² | 24 24 |
| 12. | Разборка покрытий полов дощатых | м² | 24 |
| 13. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 6,0 |
| 14. | Устройство сплошной обрешетки из досок (навес над лестницей) | м² | 12 |
| 15. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10м² толщиной слоя до 30 мм | м² | 138 |
| 16. | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10м² толщиной слоя до 30 мм | м² | 61 |
| 17. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стальных труб за два раза с расчисткой старой краски до 35%. | м² | 8 |
| 18. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за два раза с расчисткой старой краски до 35%. | м² | 8 |
| 19. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за два раза с расчисткой старой краски до 35%. | м² | 6 |
| 20. | Разборка облицовки стен из железобетонных плит | м² | 18 |
| 21. | Разборка облицовки стен из известковых и плиток | м² | 92 |
| 22. | Разборка облицовки столбов из керамических глазурованных плиток | м² | 13,5 |
| 23. | Разборка откосов световых приямков из керамических глазурованных плиток | м² | 6,5 |
| 24. | Разборка облицовки откосов дверных из керамических глазурованных плиток | м² | 2 |
| 25. | Разборка и перемещение грунта вручную | м³ | 49,8 |
| 26. | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением | м³ | 57,6 |
| 27. | Устройство песчаного основания под фундаменты | м³ | 0,6 |
| 28. | Монтаж каркаса под навес из металла | т | 0,16 |
| 29. | Монтаж стальных утепленных дверей | т | 0,05 |
| 30. | Установка арматуры бетонной подготовки | т | 0,05 |
| 31. | Установка закладных для навеса | т | 0,018 |
| 32. | Устройство бетонной подготовки под лестницу | м³ | 0,8 |
| 33. | Устройство подстилающих бетонных слоев | м³ | 1,6 |
| 34. | Устройство лестничных прямоугольных маршей | м³ | 1,5 |
| 35. | Усиление фундаментов манолитными железобетонными обоймами | м³ | 0,7 |
| 36. | Укладка фундаментных и цокольных блоков стен подвалов | шт. | 22 |
| 37. | Заделка кирпичом оконного проема | м³ | 0,66 |
| 38. | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м | м² | 13,5 |
| 39. | Демонтаж дверных блоков шкафных | шт. | 6 |
| 40. | Демонтаж шкафных, антресольных стенок и полок | м² | 15,5 |
| 41. | Установка фасонных чугунных напорных частей диаметром 100мм | т | 0,024 |
| 42. | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 16 |
| 43. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм | врезка | 1 |
| 44. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 45. | Установка трапов диаметром 100мм | комплект | 10 |
| 46. | Устройство цементной стяжки | м² | 50 |
| 47. | Устройство гидроизоляции пола | м² | 53,8 |
| 48. | Устройство кровли из оцинкованной стали | м² | 12 |
| 49. | Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым раствором по камню и бетону | м² | 27 |
| 50. | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | м² | 25 |
| 51. | Устройство полов из керамических плиток | м² | 10 |
| 52. | Улучшенная окраска масляными составами стен | м² | 138 |
| 53. | Улучшенная окраска масляными составами потолков | м² | 55 |
| 54. | Окраска масляная дверных и оконных заполнений | м² | 2 |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКВЭД |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика объема работ |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Срок выполнения работ |  |
| 8. | Место выполнения работ |  |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 10. | Цена за 1 ед. с учетом НДС -%, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы, все подготовительные работы, связанные с соблюдением техники безопасности, материальные затраты, вывоз строительного мусора, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель      ___________________________ Ф И О

М.П.                                                                                                                                __________дата

Проект  муниципального контракта ___

г. Новосибирск						            «___» ______________ 2007 г.

«_____________», в лице директора _____________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»  с одной стороны и МУЗ «Городская поликлиника №1» в лице главного врача Дорофеева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить  по заданию Заказчика работу по  реконструкции индивидуального  теплового пункта в лечебно-диагностическом отделении по адресу: ул. Лермонтова, 38 и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить  его по согласованной цене, виду и количеству, указанных в приложении(Локальный сметный расчет) к настоящему контракту, согласно протоколу №____  от  «___» ____________2007 г. комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Центрального района г. Новосибирска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется  выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего контракта, согласно локальному сметному расчету, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.2. Производить работы в соответствии, отвечающим требованиям  ГОСТ и СНиП.

2.3. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей, когда такого вида работ обычно используются.

2.4.Передача результата работы оформляется актом  выполненных работ, подписанным сторонами.

2.5.Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества не менее 2-х лет с момента передачи результата работы Заказчику.

2.6. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения   обнаруженных недостатков 10 (десять) дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования  о её возврате.

2.7. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем контракте работу сентябрь – декабрь 2007г.

2.8. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы  в соответствии с настоящим контрактом. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате
Подрядчику,   уменьшается   на   стоимость   переданных   материалов,   исчисленную   в
соответствии с настоящим контрактом.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ______________ рублей, в т.ч. НДС – %,  ________________ рублей,  в соответствии с ценами согласно локальному сметному расчету  к настоящему контракту.

3.2. Оплата за работу производится Заказчиком  путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика по безналичному расчету с  предоплатой  в размере  30%, что составляет _____________ рублей, в том числе НДС - %, _________________ рублей по реквизитам, указанным Подрядчиком, оставшаяся  сумма в размере 70% - перечисляется Подрядчику на основании предъявленных актов выполненных работ  с отсрочкой платежа не более 20 дней с момента завершения работ.

3.3. Цена  остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение оговоренных в п.2.7 настоящего контракта сроков исполнения работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой части ставки рефинансирования, установленной Центробанком РФ от цены контракта за каждый день просрочки (но не более 100% от суммы контракта).

4.2.  За просрочку оплаты  Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере одной трёхсотой части ставки рефинансирования, установленной Центробанком РФ от неоплаченной суммы за каждый  день просрочки до момента фактического исполнения обязательств.

4.3.  Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

5. ДЕЙСТВИЕ  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влияния на исполнение обязательств по контракту.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть расторгнут Исполнителем и Заказчиком путем направления уведомления другой стороне.

6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

7.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. При заключении и исполнении  контракта изменение условий контракта, указанных в частях 11 и 12  статьи 9, частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. (с изменениями), по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 6 - 6.3 и 8.1 указанной статьи.

7.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего контракта.

7.3. Настоящий контракт выражает все контрактные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

7.4. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а так же в случае реорганизации, стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о происшедших изменениях.

7.5. Настоящий контракт носит конфиденциальный характер и разглашению организациям и лицам, не связанным с выполнением данного контракта не подлежит. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и коммерческого характера, которые станут им известны в процессе совместной деятельности.

7.6. Стороны оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав, а так же помощь в защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.

7.7. Заключение контракта, переписка между сторонами может осуществляться путём обмена факсимильными сообщениями. Сообщения направляются по адресам, указанным в контракте. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения.

7.8. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных сторонами убытков.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после
его  подписания сторонами  и  согласования с начальниками, указанных в настоящем контракте   структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 8.1. настоящего договора.

8.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для
мэрии г. Новосибирска.

8.4. Содержание условий, не указанных  в настоящем контракте, регулируются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. Ни одна Сторона не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Начало - со дня подписания контракта сторонами  и до  31.12.2007 года.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стоимость материалов включена в смету.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

1. Локальный сметный расчет

2. Протокол  № ____ от  «  »           2007г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК __________________________________ _______________ | ЗАКАЗЧИК МУЗ «Городская поликлиника № 1» ИНН/КПП 5406011309/540601001 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,42 ОКПО 23656536 ОКОНХ 91514 УФ и НП мэрии (МУЗ «Городская поликлиника № 1», л/с 017030561) ИНН 5411100120 КПП 540601001 Р/с 40204810800000000513 Л/счет 02930000013 в УФК по НСО ГРКЦ ГУ Банка России по НСО Г. Новосибирск БИК 045004001 Главный врач _______________ С. Б. Дорофеев |
| --- | --- |

Согласовано:

Заместитель мэра, и.о. начальника

Департамента по социальной политике               ______________               А.А. Корнилов

Начальник УФ и НП  мэрии

г. Новосибирска                                                      ______________               Б.В. Буреев

Начальник Главного  управления

Здравоохранения мэрии                                         _____________                 А.А. Львов

Начальник УФ и НП

Центрального района                                            _____________                 Т.И. Клименко

Начальник отдела здравоохранения

Центрального района                                             ______________               Н.С. Акентьев

Юрист УФ и НП мэрии                                         ______________               Л.А. Патока