Изменения в конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на выполнение противопожарных мероприятий, установку

автоматической пожарной сигнализации, монтаж системы оповещения

людей о пожаре, огнезащитную обработку и приобретение противопожарного оборудования для нужд муниципальных лечебно-профилактических учреждений города Новосибирска в 2007 году (реестровый номер торгов № 26)

# В приложение 3 «Техническая часть» конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение противопожарных мероприятий, установку автоматической пожарной сигнализации, монтаж системы оповещения людей о пожаре, огнезащитную обработку и приобретение противопожарного оборудования для нужд муниципальных лечебно-профилактических учреждений города Новосибирска в 2007 году (реестровый номер торгов № 26)  внесены изменения.

# «Лот № 1. Техническое задание на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6» читать в следующей редакции:

«Лот № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на монтажные работы по установке пожарной сигнализации и системы оповещения

в зданиях МУЗ ГКБ №1 корпуса №7»

| № п.п. | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы по установке пожарной сигнализации и системы оповещения |
| 1 | Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью: 15 000 м2 | объект | 1 |
| 2 | Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью: 15 000 м2 | объект | 1 |
| КОПИИ ПЛАНОВ ПОМЕЩЕНИЙ представляются заказчиком по письменному запросу. |
| Монтажные работы по проекту: установка пожарной сигнализации и системы оповещения |
| 1 | Прибор приемный «ВЭРС-ПК-24» | шт | 9 |
| 2 | Кабель КСПВ 2X0,5 | М. | 8000 |
| 3 | Датчик дымовой Дип 78 | Шт | 1450 |
| 4 | Система речевого оповещения | Шт | 8 |
| 5 | Модули акустические | Шт | 80 |
| 6 | Кабель КСВВ 4X0,5 | м | 8400 |
| 7 | Блок питания резервированный БИРП 12/2,0 с аккумулятором | шт | 17 |
| 8 | Металлорукав | шт | 3100 |
| 9 | Ручные извещатели | шт | 45 |
| 10 | Компьютер контроля и управления системами | шт | 1 |
| 11 | Табло световое «Выход» | шт | 52 |
| 12 | Кабель-канал Quintella | м | 2700 |
| 13 | Кабель КСВВ 20X0,4 | м | 1200 |
| 14 | Выполнение проектных работ | м | 1200 |

# Лот № 12  «Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42» читать в следующей редакции:

| 12 | Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42» | 245,0 тыс. рублей |
| --- | --- | --- |