Изменения в конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города  (реестровый номер торгов № 32)

В конкурсную документацию на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города внесены изменения:

Добавлены  лоты № 9 и № 10:

| № лота | Наименование лота | Начальная цена контракта, рублей |
| --- | --- | --- |
| 9 | Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6 | 1 360 000,0 |
| 10 | Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1 | 540 000,0 |

Соответственно, начальная цена контракта по всем десяти лотам составляет:

9 075 519,95 рублей (Девять миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать рублей 95 коп.).

Технические характеристики (лот № 9 и лот № 10):

Лот № 9. Техническое задание на выполнение капитального ремонта в

МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск,

ул. Залесского, 6

Корпуса № 1, 7, 6

(главный)

Количество точек:

Корпус № 1 – 77 шт.

Корпус № 6 (главный) – 308 шт.

Корпус № 7 – 519 шт.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| 1 | Замена Эл. Проводки и освещения. Корпус № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Замена выключателей внутренних | шт | 11 |
| 1.2. | Замена выключателей наружных | шт | 8 |
| 1.3. | Замена розеток внутренних | шт | 34 |
| 1.4. | Замена розеток наружных | шт | 9 |
| 1.5. | Замена автоматических выключателей | шт | 12 |
| 1.6. | Замена щитка освещения | шт | 2 |
| 1.7. | Замена магнитного пускателя | шт | 1 |
| 1.8. | Произвести контрольные замеры | шт | 77 |
| 2 | Замена Эл. Проводки и освещения корпуса ГД |  |  |
| 2.1. | Замена выключателей внутренних | шт | 27 |
| 2.2. | Замена выключателей наружных | шт | 9 |
| 2.3. | Замена розеток внутренних | шт | 42 |
| 2.4. | Замена розеток наружных | шт | 14 |
| 2.5. | Замена автоматических выключателей | шт | 23 |
| 2.6. | Замена щитка освещения | шт | 3 |
| 2.7. | Замена магнитного пускателя | шт | 2 |
| 2.8. | Замена настенных светильников под лампу накаливания | шт | 38 |
| 2.9. | Установка заземляющего проводника | М | 15 |
| 2.10. | Произвести контрольные замеры | шт | 154 |
| 3 | Замена Эл. Проводки и освещения. Корпус № 6 (главный корпус) |  |  |
| 3.1. | Замена выключателей внутренних | Шт. | 64 |
| 3.2. | Замена выключателей наружных | шт | 7 |
| 3.3. | Замена розеток внутренних | шт | 78 |
| 3.4. | Замена розеток наружных | шт | 9 |
| 3.5. | Замена автоматических выключателей | шт | 86 |
| 3.6. | Замена щитка освещения | шт | 6 |
| 3.7. | Замена настенных светильников под лампу накаливания | шт | 36 |
| 3.8. | Замена светильников с люминесцентными лампами накаливания 2-х ламповые | шт | 20 |
| 3.9. | Произвести контрольные замеры | шт | 308 |
| 4 | Замена Эл. Проводки и освещения. Корпус № 7 |  |  |
| 4.1. | Замена выключателей внутренних | шт | 74 |
| 4.2. | Замена выключателей наружных | шт | 16 |
| 4.3. | Замена розеток внутренних | шт | 42 |
| 4.4. | Замена розеток наружных | шт | 13 |
| 4.5. | Замена автоматических выключателей | шт | 67 |
| 4.6. | Замена щитка освещения | шт | 4 |
| 4.7. | Замена настенных светильников | шт | 37 |
| 4.8. | Замена светильников с люминесцентными лампами (2-х ламп.) | шт | 39 |
| 4.9. | Замена светильников потолочных с лампами накаливания | шт | 42 |
| 4.10. | Установка заземляющего проводника | м | 23 |
| 4.11. | Установка пусковой аппаратуры | шт | 2 |
| 4.12. | Произвести контрольные замеры | шт | 365 |

Ремонт цокольного этажа главного корпуса

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отбивка штукатурки | м2 | 152 |
| 2 | Обработка поверхностей составами от грибка | м2 | 252 |
| 3 | Облицовка стен пластиковыми панелями для медицинских учреждений | м2 | 520 |

Лот № 10. Техническое задание на выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМНЫХ РАБОТ |
| --- |
| Капитальный ремонт административного помещения (2 этаж) |
| № | Наименование |  | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов |  | м.п. | 56,96 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума |  |  | кв.м. | 51,95 |  |
| 3 | Демонтаж половой плитки(керамика) | кв.м. | 22,35 |  |
| 4 | Частичный ремонт деревянного пола | кв.м. | 15 |  |
| 5 | Стяжка пола цементная |  |  | кв.м. | 22,35 |  |
| 6 | Устройство покрытия из линолеума |  |  |  |  |
|  | насухо: со свариванием полотнищ в стыках | кв.м. | 57,01 |  |
| 7 | Укладка половой плитки |  |  | кв.м. | 17,29 |  |
| 8 | Устройство плинтусов пластиковых |  | кв.м. | 85,44 |  |
| 9 | Снятие обоев |  |  |  | кв.м. | 81,01 |  |
| 10 | Демонтаж стены из гипсовых плиток и |  |  |  |
|  | деревянных реек |  |  | кв.м. | 12 |  |
| 11 | Демонтаж облицовки стен из гипсовых плиток |  |  |  |
|  | и деревянных реек |  |  | кв.м. | 33,5 |  |
| 12 | Устройство перегородок из сибита |  | кв.м. | 12,8 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки стен |  |  | кв.м. | 20 |  |
| 14 | Шпаклевка перегородок из сибита |  | кв.м. | 25,9 |  |
| 15 | Оклейка обоями стен |  |  | кв.м. | 216 |  |
| 16 | Окраска шкафов масляными составами | кв.м. | 26,82 |  |
| 17 | Окраска масляными составами радиаторов |  |  |  |
|  | и труб отопления |  |  | кв.м. | 10 |  |
| 18 | Демонтаж оконных блоков деревянных, |  |  |  |
|  | подоконников и откосов |  |  | кв.м. | 18,91 |  |
| 19 | Установка оконных блоков пластиковых | кв.м. | 18,91 |  |
| 20 | Устройство и изоляции откосов и подоконников | кв.м. | 15,72 |  |
| 21 | Устройство оконных наличников |  | кв.м. | 3,12 |  |
| 22 | Установка наружного слива окна |  | кв.м. | 2,74 |  |
| 23 | Демонтаж дверных коробов |  | шт. | 5 |  |
| 24 | Снятие дверных полотен |  |  | кв.м. | 8,49 |  |
| 25 | Снятие дверных наличников |  | п.м. | 49,5 |  |
| 26 | Установка дверных блоков |  | кв. м. | 7,08 |  |
| 27 | Установка дверных наличников |  | п.м. | 49,5 |  |
| 28 | Ремонт штукатурки потолка |  | кв.м. | 15 |  |
| 29 | Облицовка потолков плитами типа |  |  |  |  |
|  | Армстронг |  |  |  | кв.м. | 74,01 |  |
| 30 | Демонтаж осветительных приборов : |  |  |  |
|  | светильники для люминесцентных ламп | шт. | 15 |  |
| 31 | Демонтаж осветительных приборов: |  |  |  |
|  | выключатели |  |  |  | шт. | 4 |  |
| 32 | Демонтаж осветительных приборов: |  |  |  |
|  | розетки |  |  |  | шт. | 23 |  |
| 33 | Демонтаж кабеля |  |  | м. | 200 |  |
| 34 | Монтаж светильников с люминесцентными |  |  |  |
|  | лампами |  |  |  | шт. | 12 |  |
| 35 | Монтаж выключателей |  |  | шт. | 5 |  |
| 36 | Монтаж розеток : 2-х секционная штепсельная наружная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. | 10 |  |
| 37 | Монтаж розеток : 3-х секционных штепсельных наружных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. | 7 |  |
| 38 | Монтаж кабеля ВВГ 3 х 2,5 в наружных каналах | м. | 200 |  |