ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку прибора аналитического контроля газоанализатора марки ГАНК-4

- В извещение о размещении муниципального заказа путем проведения  открытого конкурса на поставку прибора аналитического контроля изложить в следующей редакции разделы:

Предмет муниципального контракта:

Газоанальзатор ГАНК-4 или эквивалент.

Характеристика поставляемого товара:

Газоанализатор ГАНК-4 с автономным питанием предназначен для автоматического разового, периодического,  непрерывного контроля загрязняющих веществ в составе атмосферного воздуха и промышленных выбросов в атмосферу от организованных стационарных источников;

Начальная цена муниципального контракта:

Начальная цена  контракта  – 815,0 тыс.рублей (Восемьсот пятнадцать тысяч рублей).

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, стоимость газоанализатора ГАНК-4, стоимость сменных химкассет для измерения азота диоксида, аммиака, ангидрида сернистого, кислоты азотной, кислоты серной, кислоты уксусной, метилмеркаптана, мышьяка соединения, сажы, сероводорода, углерода четыреххлористого, фенола, фтороводорода, хлора, этилмеркаптана; стоимость встроенных датчиков для измерения акролеина, ацетальдегида, ацетона, бензина, бензола, бутилацетата, керосина, ксилола, метана, метабензола (толуола), пропана, уайт-спирита, углерода оксида, формальдегида, этилацетата, масло минеральное; стоимость государственной метрологической поверки на год; программное обеспечение для работы с компьютером; комплект метеодатчиков для измерения температуры, давления и влажности; высокотемпературный зонд отбора проб при замерах в промышленных выбросах в атмосферу от организованных стационарных источников; доставка; прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки прибора.

Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.

2. В информационной карте конкурса пункт 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Краткая характеристика товара | Газоанализатор ГАНК-4 с автономным питанием предназначен для автоматического разового, периодического, непрерывного контроля атмосферного воздуха и промышленных выбросов от организованных стационарных источников с техническими характеристиками, изложенными в приложении 5; |
| --- | --- | --- |

3. В форме 4 приложения 1 к конкурсной документации пункт 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Соответствие характеристик поставляемого товара условием п.7 и п.10 информационой карты и технической части (Приложения 5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Техническую часть (Приложение 5) изложить в следующей редакции:

# Приложение 5

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на поставку  приборов аналитического контроля

газоанализатора ГАНК-4

| № п. | Наименование объекта, технические характеристики | Начальная цена контракта, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Переносной газоанализатор ГАНК-4 . Контролируемые вещества в атмосферном воздухе: азота диоксид, аммиак, ангидрид сернистый, кислота азотная, кислота серная, кислота уксусная, метилмеркаптан, мышьяка соединения, сажа, сероводород, углерод четыреххлористый, фенол, фтороводород, хлор, этилмеркаптан, акролеин, ацетальдегид, ацетон, бензин, бензол, бутилацетат, керосин, ксилол, метан, метабензол (толуол), пропан, уайт-спирит, углерода оксид, формальдегид, этилацетат. Контролируемые вещества в промышленных выбросах: аммиак, кислота азотная, кислота серная, кислота уксусная, мышьяка соединения, сажа, сероводород, фенол, хлор, акролеин, ацетальдегид, ацетон, бутилацетат, масло минеральное, метан, формальдегид, этилацетат. Диапазон измерения- 0.001 мг/м3 до 100% об.(от 0.5 ПДКс.с ). Время измерения – 10 сек. Погрешность измерения от 2% до 20. Габаритные размеры – (250х200х150) мл. Масса – не более 3.5 кг. Потребляемая мощность – не более 5 Вт. Температура окружающей среды – 5-500С (с термостатом ТП-1 от минус 500С). Термостат – ТП-1. Разбавитель –РП –1/2. Дожигатель. Фильтр пылевой ФП-1. Фильтр сорбционный ФС-1. Сумка – кофр. |  |
| 2. | В стоимость включается: |  |
| 2.1 | Газоанализатор ГАНК-4. |  |
| 2.2 | Сменные химкассеты для измерения азота диоксида, аммиака, ангидрида сернистого, кислоты азотной, кислоты серной, кисло-ты уксусной, метилмеркаптана, мышьяка соединения, сажы, сероводорода, углерода четыреххлористого, фенола, фтороводо-рода, хлора, этилмеркаптана. |  |
| 2.3 | Встроенные датчики для измерения: акролеина, ацетальдегида, ацетона, бензина, бензола, бутилацетата, керосина, ксилола, метана, метабензола (толуола), пропана, уайт-спирита, углерода оксида, формальдегида, этилацетата, масло минеральное. |  |
| 2.4 | Дополнительное оборудование: дожигатель, разбавитель РП-1/2, термостат ТП-1, фильтр пылевой ФП-1, фильтр сорбционный ФС-1, сумка-кофр. |  |
| 2.5 | Государственная метрологическая поверка прибора на год. |  |
| 2.6 | Программное обеспечение для работы с компьютером. |  |
| 2.7 | Высокотемпературный зонд отбора проб при замерах промышленных выбросов в атмосферу от стационарных источников. |  |
| 2.8 | Комплект метеодатчиков для измерения температуры, давления, влажности. |  |
| 2.9 | Доставка |  |
|  | Всего: | 815,0 |

Заместитель председателя комиссии                                            В.В. Островский