Изменения в извещение и конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города  (реестровый номер торгов № 51)

В извещение и конкурсную документацию на выполнение капитального ремонта муниципальных лечебно-профилактических учреждений города (реестровый номер торгов № 51)  внесены изменения:

Добавлены лоты № 4, № 5, № 6, № 7:

| № лота | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- |
| 4 | Электромонтажные работы, замена электрощитовой, пусконаладочные работы в помещении МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж | 500 000,0 |
| 5 | Устройство санузлов и комнаты биоотходов в помещении МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж | 300 000,0 |
| 6 | Ремонт гардероба. Перегородка гардероба в помещении МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж | 299 000,0 |
| 7 | Выполнение работ по замене аварийных козырьков над входами в поликлинические отделения МУЗ «Городская поликлиника № 20», аварийных дверей и окон по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировская, 8, ул. Щетинкина, 54, ул. Ленина, 13. | 554 000,0 |

Соответственно, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) по всем семи лотам составляет: 6 253 000,0 рублей (Шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи рублей 00 коп.).

Технические характеристики (лот № 4, лот № 5, лот № 6, лот № 7):

Лот № 4. Техническое задание на электромонтажные работы, замена

электрощитовой, пусконаладочные работы в помещении МУЗ «Городская

поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54,

левое крыло, первый этаж

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
| Объект №1: "Электромонтажные работы, в помещении МУЗ ГП №20 по адресу ул.Щетинкина 54, левое крыло, 1-ый этаж |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |
| 1 этаж |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,35 |  |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,56 |  |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели 2-клав.скрыт. установки | 100 шт. | 0,11 |  |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели 1-клав.скрыт. установки | 100 шт. | 0,09 |  |
| 5 | Демонтаж провода | 100 м | 4,5 |  |
| Раздел 2. Монтаж |  |
| 6 | Затягивание кабеля ВВГ-3*2,5 в гофротрубу д.20 | 100 м | 3 |  |
| 7 | Затягивание кабеля ВВГ-3*1,5 в гофротрубу д.20 | 100 м | 2,4 |  |
| 8 | Кабель ВВГ-3*2,5 мм2 в штробах | 100 м | 1,92 |  |
| 9 | Кабель ВВГ-3*1,5 мм2 в штробах | 100 м | 0,4 |  |
| 10 | Кабель ВВГ-3*2,5 в лотках и коробах. | 100 м | 3,5 |  |
| 11 | Кабель ВВГ-3*1,5 в лотках и коробах. | 100 м | 1,3 |  |
| 12 | Короб пластмассовый 100х40 по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,5 |  |
| 13 | Гофротруба д.20 | 100 м | 5,2 |  |
| 14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,36 |  |
| 15 | Розетка "Вега" штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,76 |  |
| 16 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,11 |  |
| 17 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,13 |  |
| 18 | Бактериоцидные облучатели | 100 шт. | 0,05 |  |
| 19 | Световые настенные указатели "Выход" | 100 шт. | 0,02 |  |
| 20 | Коробка распределительная | шт. | 40 |  |
| 21 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,07 |  |
| 22 | Вентилятор | шт. | 2 |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах борозд | 100 м борозд | 1,9 |  |
| 24 | Пробивка сквозных отверстий | 100 шт. | 0,13 |  |
| 25 | Пробивка гнезд под коробки установочные | 100 шт. | 1 |  |
| Раздел 4. Стоимость материалов, не учтенных ценником |  |
| 26 | Кабель ВВГ-3* 2.5 мм2 | 1000 м | 0,842 |  |
| 27 | Кабель ВВГ-3* 1.5 мм2 | 1000 м | 0,41 |  |
| 28 | Гофротруба диаметром 20 мм | 10 м | 52 |  |
| 29 | Светильник люминисцентный 4-х ламповый ARS /R-595-4*18 | шт. | 36 |  |
| 30 | Лампы люминисцентные OSL 18W(OSRAM) | шт | 144 |  |
| 31 | Розетки штепсельные с ЗК "Вега" | шт. | 76 |  |
| 32 | Выключатели 2-х кл. "Вега" | шт. | 11 |  |
| 33 | Выключатели 1клав. "Вега" | шт. | 13 |  |
| 34 | Облучатели бактериоцидные ОБН | шт. | 5 |  |
| 35 | Световые указатели "Выход" | шт. | 2 |  |
| 36 | Коробки распределительные 030 | шт. | 40 |  |
| 37 | Коробки монтажные МК 026 | шт. | 100 |  |
| 38 | Светильники с лампами накаливания НПО 2*60 | шт. | 7 |  |
| 39 | Вентиляторы канальные | шт. | 2 |  |
| 40 | Короб пластмассовый 100х40 | м | 50 |  |
| Объект №2: "Замена эл.щитовой в помещении МУЗ ГП №20 по адресу ул.Щетинкина,54" |
| левое крыло, 1-ый этаж |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |
| 1 | Щит вводно-распределительный | м ширины по фронту | 2 |  |
| 2 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 6 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |
| 3 | Щит вводно-распределительный ВРУ-1-47, ВРУ-1-47 | м ширины по фронту | 2 |  |
| 4 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 6 |  |
| 5 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, 40*4мм | 100 м | 0,8 |  |
| 6 | Металлоконструкция из уголка 40*40мм | т | 0,1 |  |
| 7 | подключение жил кабелей , сечение, мм2, до: 16 | 100 жил | 0,35 |  |
| 8 | подключение жил кабелей , сечение, мм2, до: 95 | 100 жил | 0,24 |  |
| 9 | подключение жил кабелей , сечение, мм2, до: 120 | 100 жил | 0,1 |  |
| 10 | ПроводПВ-1*95мм2 по установленным стальным конструкциям и панелям | 100 м | 0,4 |  |
| 11 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 |  |
| 12 | подключение жил кабелей , сечение 4 мм2 | 100 жил | 0,2 |  |
| Раздел 3. Стоимость материалов, не учтенных ценником |  |
| 13 | вводно-распределительный (без счетчиков) щит ВРУ-14-200, ВРУ-1-47 | к-т | 1 |  |
| 14 | Трансформаторы тока ТОП-0,66 200/5 | шт | 6 |  |
| 15 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 540 мм | т | 0,026 |  |
| 16 | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,04 |  |
| 17 | Счетчики 3-х фазные меркурий 230 АМ-03 5А 380В | шт | 2 |  |
| Объект №3 "Пусконаладочные работы в помещении МУЗ ГП №20 по адресу ул. Щетинкина,54, |
| левое крыло, 1-ый этаж |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |
| 1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2,5 |  |
| 2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 40 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 23,7346 |  |
| 4 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 40 |  |
| 5 | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 50 | шт. | 5 |  |

Лот № 5. Техническое задание на устройство санузлов и комнаты биоотходов в помещении МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск,

ул. Щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
| Объект: "Устройство сан узлов и комнаты биоотходов |
| в помещении МУЗ ГП №20 по адресу ул. Щетинкина 54, левое крыло, 1-ый этаж" |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,26 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0,26 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| Раздел 2. |  |
| 4 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,16 |  |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выламыванием четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,045 |  |
| 7 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,15 |  |
| 8 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой | 100 м2 | 0,15 |  |
| 9 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 10 | Армирование полов | 100 м2 | 0,25 |  |
| 11 | Устройство подсыпки из сибитовой крошки. | 1 м3 изоляции | 16 |  |
| 12 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 80 мм | 100 м2 стяжки | 0,25 |  |
| 13 | Устройство стяжек: легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0,25 |  |
| 14 | Устройство гидроизоляции | 100 м2 поверхности | 0,3 |  |
| 15 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,26 |  |
| 16 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранита | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ | 100 м2 проемов | 0,0216 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1176 |  |
| 19 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт. | 6 |  |
| 20 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,3 |  |
| Стены. |
| 21 | Устройство метал. Перемычки в каменных стенах | шт. | 2 |  |
| 22 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,12 |  |
| 23 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,24 |  |
| 24 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 2,25 |  |
| 25 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,023 |  |
| 26 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02 |  |
| 27 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,06 |  |
| Потолок. |
| 28 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0,04 |  |
| 29 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |  |
| 30 | Выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |  |
| 31 | Окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 32 | Облицовка потолков плитами типа " Армстронг" | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |  |
| Отделочные работы. |
| 33 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,2 |  |
| 34 | Ремонт штукатурки стен толщеной до 20 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9 |  |
| 35 | Окраска дверей | 100 м2 | 0,3 |  |
| 36 | Окраска масляными составами поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 37 | Устройство подпольных каналов из кирпича. | 1 м3 заделки | 1,2 |  |
| 38 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |  |
| 39 | Уборка мусора | тн | 1,2 |  |
| 40 | Вывозка мусора с погрузкой | тн | 1,2 |  |

Лот № 6. Техническое задание на ремонт гардероба, перегородку гардероба в помещении МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу:

г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
| Объект: "Ремонт гардероба. Перегородка гардероба |
| в помещении МУЗ ГП №20 по адресу ул. Щетинктна 54, 1-ый этаж" |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж. |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,03 |  |
| 2 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,5 |  |
| 3 | Разборка барьера регистратуры | 100 м2 | 0,18 |  |
| Раздел 2. Отделочные работы. |  |
| Стены и перегородки. |
| 4 | Устройство перегородки в гардеробе | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,23 |  |
| 5 | Шлифовка стен из мраморных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,06 |  |
| 6 | Затирка швов в покрытиях из мрамора. | 100 м2 покрытия | 1,06 |  |
| Потолок |
| 7 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0,075 |  |
| 8 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |  |
| Проёмы |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,084 |  |
| 10 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,22 |  |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |  |
| Полы |
| 13 | Шлифовка покрытий полов из мраморной плитки | 100 м2 покрытия | 0,5 |  |
| 14 | Затирка швов в полах из мрамора | 100 м2 покрытия | 0,5 |  |

Лот № 7. Техническое задание на выполнение работ по замене аварийных козырьков над входами в поликлинические отделения МУЗ «Городская поликлиника № 20», аварийных дверей и окон по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировская, 8, ул. Щетинкина, 54,

ул. Ленина, 13.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
| Объект №1: "ул.Владимировская,8. Замена 2-х входных дверей, устройство пожарного выхода, монтаж оконного блока. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж. |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,09 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | шт. | 1 |  |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выламыванием четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,08 |  |
| 7 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы. |  |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |  |
| 9 | Установка доски подоконной ПХВ в каменных стенах высотой проема: более 2 м | 100 м2 проемов | 0,05 |  |
| 10 | Установка блоков дверных из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |  |
| 11 | Оформление (обделка) оконных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,01 |  |
| 12 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,1 |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |
| 13 | Расширение оконного проема в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 1,14 |  |
| 14 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых | 100 м3 кладки | 0,014 |  |
| 15 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,52 |  |
| 16 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,15 |  |
| 17 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3 |  |
| 18 | Штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 |  |
| 19 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 20 | Ремонт оконных и дверных откосом кирпичем | 100 м.п. | 0,12 |  |
| 21 | Стесывание неровностей | 100 м2 | 0,09 |  |
| Объект №2: "ул.Ленина,13 - Ремонт крыльца и козырька. |
| ул.Ленина,18- Замена 4-х оконных блоков. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж. |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,04 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,32 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | шт. | 4 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы. |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,16 |  |
| 5 | Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах высотой проема: более 2 м | 100 м2 проемов | 0,16 |  |
| 6 | Оформление (обделка) оконных проемов с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,04 |  |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,2 |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |
| 8 | Облицовка ступеней керамогранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 |  |
| 9 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной | 100 листов | 0,115 |  |
| 10 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,115 |  |
| 11 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам | 100 м | 0,04 |  |
| 12 | Ремонт поверхности кирпичных стен | 100 м2 | 0,12 |  |
| 13 | Заделка штраб кирпичем | 100 м.п. | 0,1 |  |
| Объект №3: "ул.Щетинкина,54. Замена входной двери, тамбура с дверью. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж. |  |
| 2 | Демонтаж тамбурной перегородки с дверью | м2 | 19,44 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выламыванием четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,1 |  |
| 5 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы. |  |
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,055 |  |
| 7 | Сборка перегородки : из панелей ПХВ конструкций остеклённых площадью до 5 м2 с дверным блоком | 100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов | 0,194 |  |
| 8 | Герметизация дверных коробок | 100 м.п. | 0,08 |  |

По лотам № 4, № 5, № 6, № 7:

### График проведения ремонтно-строительных работ должен быть согласован с руководителем МУЗ ГП №20.

### Все работы должны быть проведены в соответствии с требованиями СаНПиН и СНиП

### Эскиз перегородки гардероба, план размещения санузлов и комнаты биоотходов необходимо согласовать с руководителем МУЗ ГП №20 до подписания контракта.

- После проведения электромонтажных работ предоставить протоколы испытаний и измерений электроустановки, выполненные лицензированной испытательной электротехнической организацией.

- Эскизы дверей, тамбура, окон необходимо согласовать с руководителем МУЗ ГП №20 до подписания контракта. Эскиз входной двери по адресу ул. Щетинкина, 54 необходимо согласовать с НПЦ по сохранению историко-культурного наследия.

1. При составлении сметы использовать Территориальные сборники единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы и реставрационные работы (ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001) с применением текущей индексации.

2 .В смете не предусматривать:

- затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время;

- размер средств, предназначенных для возведения временных зданий и сооружений.