Утверждаю:

глава администрации

Заельцовского района

_____________   Е.В. Ваулин

«___» ______________ 2007 г.

изменения в извещение и КОНКУРСНую документацию

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта города НОВОСИБИРСКА

НА  поставку оборудования для нужд МУз гкб№1

В связи с изменениями в техническом задании продлевается срок подачи заявок до 9 часов 00 минут 11.09.2007 года

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/4, кабинет № 1 в 9 часов 00 минут «11» сентября 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,272/4,  кабинет № 1 в 9  часов 30 минут «14» сентября 2007.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,272/4, кабинет № 1 в 9 часов  00 минут «18» сентября 2007.

Техническое задание читать в следующей редакции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На микроскоп «Аксиостар плюс»

компл.1

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микроскоп Axiostar плюс - компл.1 | Медицинский, лабораторный микроскоп, проходящего света | 2 |  |
|  |  | Методы исследований – светлое поле |  |  |
|  |  | Цельнометаллический штатив микроскопа |  |  |
|  |  | 5-х-позиционная револьверная головка объективов |  |  |
|  |  | Конденсор Аббе 0,9/1.25 |  |  |
|  |  | Освещение по Келлеру |  |  |
|  |  | Галогенный осветитель с лампой 6В 20 Вт; |  |  |
|  |  | Механический предметный стол 75х30мм, с правосторонним коаксиальный привод- справа; коаксиальный привод- справа; |  |  |
|  |  | Бинокулярный тубус 45 о/20; максимальное число поля зрения -18мм; межокулярное расстояние 48-75мм; фокусируемые окуляры 10х/18 Br.foc. |  |  |
|  |  | Объективы: Тип оптической коррекции – планахроматический, «A-Plan» 5х/0.12 (а=9.9mm), «A-Plan» 10х/0.25 (а=4.4mm), «А-Plan» 20х/0.45 (а=0.53mm), «А-Plan» 40х/0.65 (а= 0.43mm), «А-Plan» 100х/1.25 Oil Высота объективов должна соответствовать требованиям стандарта ИСО 9000, обеспечивать парфокальность объективов и равняться 45 мм. |  |  |
|  |  | Блок питания встроенный в основание 100...240VAC/50...60Hz/ 65VA, стабилизированный к перепадам напряжения |  |  |
|  |  | ICS -оптика |  |  |
|  |  | Пылезащитный чехол |  |  |
|  |  | Ойлер с 20 ml иммерсионного масла |  |  |
|  |  | Цветные фильтры: конверсионный |  |  |
|  |  | Оригинал технической спецификации на предлагаемое оборудование, заверенный производителем с переводом на государственный или русский язык. |  |  |
|  |  | Срок гарантийного обслуживания не менее – 12 месяцев. |  |  |

Техническое требование на микроскоп

«Аксиостар плюс», компл. 2.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микроскоп Аксиостар плюс- компл.2 | Медицинский, лабораторный микроскоп, проходящего света Axiostar plus | 1. |  |
|  |  | Методы исследований –светлое поле |  |  |
|  |  | Цельнометаллический штатив микроскопа |  |  |
|  |  | 5-х позиционная револьверная головка объективов |  |  |
|  |  | Конденсор Аббе 0,9/1.25 |  |  |
|  |  | Освещение по Келлеру |  |  |
|  |  | Галогенный осветитель с лампой 6В 20 Вт; |  |  |
|  |  | Механический предметный стол 75х30мм, с правосторонним управлением и керамическим покрытием |  |  |
|  |  | Бинокулярный фототубус 30 о/20; деление светового потока 30vis:70doc, максимальное число поля зрения -20мм; межокулярное расстояние 48-75мм; фокусируемые окуляры 10х/20 Br.foc. |  |  |
|  |  | Объективы : Тип коррекции – планахроматический: «A-Plan» 5х/0.12 (а=9.9mm), «A-Plan» 10х/0.25 (а=4.4mm), «А-Plan» 20х/0.45 (а=0.53mm), «А-Plan» 40х/0.65 (а= 0.43mm), «А-Plan» 100х/1.25 Oil . Высота объективов должна соответствовать требованиям стандарта ИСО 9000, обеспечивать парфокальность объективов и равняться 45 мм. |  |  |
|  |  | Блок питания встроенный в основание 100...240VAC/50...60Hz/ 65VA, стабилизированный к перепадам напряжения |  |  |
|  |  | ICS -оптика |  |  |
|  |  | Пылезащитный чехол |  |  |
|  |  | Ойлер с 20 ml иммерсионного масла |  |  |
|  |  | Цветные фильтры: конверсионный, светофильтр баланс белого |  |  |
|  |  | Видеоадаптер 60 С ½»0.5х |  |  |
|  |  | Цветная цифровая видеокамера высокого разрешения MicroCam 5M (3328х1536 точек). |  |  |
|  |  | Морфометрическое программное обеспечение Carl Zeiss Axiovision rel.4.3 и Micromed Images с модулями автоматического и ручного распознавания и расчета геометрических параметров микрообъектов. Программное обеспечение Micromed Statistica для статистической обработки результатов измерений (измерение среднего значения, среднего квадратического отклонения, нахождение минимального и максимального значения. |  |  |
|  |  | Срок гарантийного обслуживания не менее- 12 месяцев |  |  |