УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента образования,

культуры, спорта и молодежной политики

____________В.А. Афанасьев

«___»___________2007 года

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку машины коммунально-строительной, многоцелевой, с навесным оборудованием в МУК Парк культуры и отдыха им. Кирова.

Разработана:

Заместитель председателя комитета по культуре и  искусству мэрии

____________ В. В. Полещук

«___»___________2007 года

ТОМ №2

(специальная часть)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

Предметом настоящего конкурса является: поставка машины коммунально-строительной, многоцелевой, с навесным оборудованием в МУК Парк культуры и отдыха им. Кирова

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1000000,00 рублей.

ЛОТ № 1 – 1000000,00 рублей

Описание лота:

Машина коммунально-строительная, многоцелевая, с навесным оборудованием МКСМ – 800Н с двигателем HATZ 3M41 (или аналог).

Технические характеристики:

Двигатель:

Рабочий объем – не менее 2,5 литров.

Удельный расход топлива (г/кВт.ч) – не более 220.

Температурный диапазон – от –40 до +45 градусов Цельсия.

Эксплуатационные характеристики:

Максимальная скорость – не менее 10 км/ч.

Максимальная грузоподъемность – не менее 800 кг.

Минимальный радиус разворота – не более 2440 мм.

Максимальная высота подъема ковша при максимальном угле разгрузки – не менее 2400 мм.

Габариты:

Максимальная длина с ковшом – не более 3300 мм.

Ширина – не более 1700 мм.

Полная масса – не более 3800 кг.

Дорожный просвет – не менее 200 мм.

Технические характеристики навесного оборудования:

Ковш основной:

Объем – не менее 0,45 куб. м.

Масса – не более 160 кг.

Щетка:

Ширина захвата – не менее 1700 мм.

Производительность – не менее 150 кв. м/мин.

Объем бака для воды – не менее 200 л.

Ротор снегоуборочный:

Ширина захвата – не менее 1700 мм.

Дальность выброса снега – не менее 4 метров.

Производительность – не менее 700 тн/ч.