МЭРИЯ

города Новосибирска

ДЕПАРТАМЕНТ

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Комиссия по размещению

муниципального заказа

630099, г. Новосибирск - 99

Красный проспект, 34

Тел. 227-41-94, факс 227-04-58

от __________ г. № _______

На № ___________ от ___________

Уважаемый Сергей Игоревич!

Прошу Вас 07 сентября 2007 года  разместить в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и на сайте города Новосибирска извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса на поставку медицинского оборудования для дополнительного оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска (реестровый номер торгов № 52), который состоится 27 сентября 2007 г.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Член  комиссии 			  	                   	                                В. Н. Саньков

Грицай

2227964

Изменения в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на поставку медицинского оборудования для дополнительного оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска

(реестровый номер торгов № 52)

В техническом задании тома 3 конкурсной документации пункт 5 читать в следующей редакции:

| 5 | Насос инфузионный | Предназначен для доставки жидкостей (растворов) с точным дозированием вводимых объемов. Общие характеристики Вес насоса не более 3,1 кг Электропитание: в) от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; г) от встроенной аккумуляторной батареи обеспечивающей непрерывную работу в течение 3,5 часов при максимальной скорости инфузии Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 1 Наличие защиты от попадания влаги Диапазон скорости введения 0,1 - 1000 мл/час с шагом 0,1 мл Диапазон объема инфузии 1,0 - 10000 мл с шагом 1,0 Точность инфузии ± 5% за период более 4 суток Функция программирования времени инфузии, диапазон 0 -100 час Наличие режимов болюсного введения: а) болюс по требованию, б) болюс с предварительно заданным объемом, в) болюс через заданный интервал времени, диапазон 0 - 100 час Диапазон скорости болюсной инфузии 1 - 1000 мл/час Программируемый объем болюса 0,1 - 100 мл Наличие датчика капель Функция отключения датчика капель Наличие датчика воздуха в магистрали Функция расчета скорости инфузии через заданный объем и установленное время инфузии Функция автоматического перерасчета в мл/час при введении данных в мкг, мг, IE, ммоль/мин, час, 24 часа, учет массы тела пациента Функция изменения уровня давления окклюзии в инфузионной магистрали: 0,4 - 0,8 - 1,2 bar Функция изменения параметров инфузии без остановки насоса Режим ожидания с сохранением установленных параметров инфузии Наличие функции таймера - продолжительность паузы инфузии Вызов актуальных параметров на дисплей без остановки инфузии Режим блокировки элементов управления Наличие интерфейса для интеграции в сетевые комплексы Наличие зажима для крепления насоса на инфузионной стойке Жидкокристаллический дисплей с отображением: е) заданного объема инфузии, ж) скорости введения, з) введенного объема жидкости, и) времени инфузии, к) тревог, ошибок Звуковая и световая сигнализация: а) о наличии воздуха в системе, б) о введенном заданном объеме, в) о непредвиденных остановках насоса, г) о разряде внутреннего источника питания | 20 | Конкретные места поставок указаны в пункте 10 тома 2 и техническом задании |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центр мэрии

С. И. Нешумову