МЭРИЯ

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроительного
комплекса

630099, г. Новосибирск - 99

Красный проспект, 34

Тел. 222-75-08, факс 222-75-08

от ______________ № ___________

На № ___________ от ___________

Разъяснение положений конкурсной документации на поставку бортовых навигационно-связных терминалов для автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками в городе Новосибирске.

В комиссию по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку бортовых навигационно-связных терминалов для автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками в городе Новосибирске для нужд МУ «ЦУГАЭТ», объявленного на 30 октября 2007 года. Участник размещения заказа просит уточнить ниже следующие позиции.

Предмет запроса:

ИКК п.5. Характеристика составляющих одного бортового терминала

1.Бортовой контроллер с флэш-памятью – объем и функции?

Разъяснения:

1.1. Объем энергонезависимой памяти - должен быть достаточным для хранения данных за последние 7 суток (не менее 1 Mb).

1.2. Функции, возлагаемые на бортовой контроллер:

- принимает и обрабатывает сигналы навигационных спутников;

- обеспечивает передачу данных по заданным протоколам;

- организует выдачу информации на дисплей-индикатор водителя.

2. Бортовой дисплей-индикатор водителя с функциональными клавишами

Разъяснения:

2.1. Под бортовым дисплеем-индикатором подразумевается дисплей текстовый

(4   строки по 20 символов) или графический.

2.2. Функции бортового дисплея-индикатора:

-  отображает текущее время;

- отображает текущее расписание (3 остановки);

- отображает отклонение от графика движения.

2.3. Функциональные клавиши к индикатору:

- количество – не менее 5 штук (включая Тревожную кнопку)

Назначение:

- подтверждение получения команды диспетчера;

- передача сообщений диспетчеру путём выбора нужного из состава справочника

формализованных сообщений, записанных в памяти бортового блока.

3.Громкоговоритель

Разъяснения:

3.1.Под громкоговорителем подразумевается громкая связь диспетчера с водите-лем.

4.Микрофон-манипулятор (гарнитура).

Разъяснения:

- под микрофоном-манипулятором подразумевается  микрофон для связи водите-ля с диспетчером.

5.Тревожная кнопка

Разъяснения:

Функции Тревожной кнопки: подача «Сигнала бедствия» в случае террористиче-ских или хулиганских (противоправных) действий в салоне транспортного сред-ства или в непосредственной близости от него, а также при наступлении событий угрожающих жизни и здоровью пассажиров (несчастные случаи, резкое ухудше-ние здоровья и т. д.).