Изменения в извещение и конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году  (реестровый номер торгов № 66)

В конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году (реестровый номер торгов № 66)  внесены изменения:

В томе 3 конкурсной документации «Техническое задание» лот № 51 читать в следующей редакции (с учетом изменений от 23.10.2007 г.):

«Лот № 50. Выполнение капитального ремонта в МУ г. Новосибирска «Медтранс»  по адресу: г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 25

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Бытовые помещения. |  |
| 1 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 | 0,364 |  |
| 2 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,7 |  |
| 3 | Покрытие лаком поверхности стен за 2 раза по обшивке | 100 м2 | 0,77 |  |
| 4 | Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами | комплект | 3 |  |
| 5 | Насечка поверхности стен под облицовку плиткой | 100 м2 | 0,4 |  |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 100 м2 | 0,4 |  |
| 7 | Огрунтовка за 1 раз стен | 100 м2 | 0,4 |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен туалетной комнаты и душевых кафельной плиткой на клее из сухих смесей | 100 м2 | 0,4 |  |
| 9 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 |  |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль в 2 слоя | 100 м2 | 0,36 |  |
| 11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3 |  |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,3 |  |
| 13 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,321 |  |
| 14 | Установка дверных блоков ДГ 21-8 в перегородках площадью проема до 3 м2 с замком | шт/м2 проемов | 2/3,2 |  |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0864 |  |
| Раздел 2. Малярный участок. |  |
| 16 | Разборка кладки стен из: кирпича | м3 кладки | 5 |  |
| 17 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 4 |  |
| 18 | Армирование фундаментов горячекатаной арматурной сталью периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,264 |  |
| 19 | Устройство кирпичной кладки стены | м3 кладки | 5 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 | 0,2 |  |
| 21 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 1,5 |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35 % с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 0,7 |  |
| 23 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,93 |  |
| Раздел 3. Пристройка. |  |
| 24 | Устройство кирпичной кладки 2 этажа | м3 кладки | 15 |  |
| 25 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью 9 м2 | шт./м3 | 2/2,31665 |  |
| Раздел 4. Асфальтобетонное покрытие территории а/к №1. |  |
| 26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта отдельными местами до 25 м2 | 1000 м2 | 4,787 |  |
| 27 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | тонна | 598,4 |  |
| 28 | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 598,4 |  |
| Раздел 5. Ремонт АБК а/к №2 ул. Залесского, 6. |  |
| 29 | Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм | 100 м2 | 18 |  |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 0,55 |  |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 0,48 |  |
| 32 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм | 100 м2 | 0,95 |  |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков с использованием шпатлевки ветонит | 100 м2 | 0,95 |  |
| 34 | Шпатлевка стен ветонитом | 100 м2 | 2,12 |  |
| 35 | Оклейка флизелиновыми обоями стен | 100 м2 | 2,12 |  |
| 36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям стен | 100 м2 | 2,12 |  |
| 37 | Покрытие панелей лаком | 100 м2 | 0,65 |  |
| Раздел 6. Ремонт кровли АБК а/к №2 ул. Залесского, 6. |  |
| 38 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 | 15 |  |
| 39 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 50 мм | 100 м2 | 15 |  |
| 40 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров | 100 м2 | 15 |  |
| 41 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | тонна | 11,7 |  |
| 42 | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 11,7 |  |

».

В томе 3 конкурсной документации «Техническое задание» лот № 32 читать в следующей редакции (с учетом изменений от 23.10.2007 г.):

«Лот № 32. Выполнение капитального ремонта в МУЗ  «Муниципальный

родильный дом № 2»  по адресу: г. Новосибирск, ул. Чехова, 76

| № пп | Отделение (помещение) | Предполагаемый вид работ | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гинекологическое отделение | 1. Частичный ремонт шиферной кровли. | 150 м2 |
| 2. | Прачечная | 1.Снятие набела со стен и потолка чистого цеха 2. Шпатлёвка стен и потолка чистого цеха. 3. Окраска стен и потолка масляной краской чистого цеха. 4. Ремонт оконных блоков. 5. Окраска оконных блоков. 6. Окраска радиаторов отопления в чистом цехе. 7. Замена тепловых регистров в сушильном цехе. 8. Окраска регистров. 9. Окраска вентиляции масляной краской 10. Окраска дверей масляной краской | 73,0 м2 73,0 м2 107,0 м2 4,8 м2 4,8 м2 2 шт. 2 шт. 2 шт. 7м2 4,6 м2 |
| 3. | Раздаточная | 1. Окраска стен, потолка эмульсионной краской | 18м2 |
| 4. | Отделение патологии беременности | 1. Окраска масляной краской стен в палатах. 2. Окраска масляной краской потолков в палатах. | 317,0 м2 171,6 м2 |
| 5. | Послеродовое отделение | 1. Окраска масляной краской стен в палатах. 2. Окраска водоэмульсионной краской потолков в коридоре 3. Окраска масляной краской потолков в палатах. 4. Окраска радиаторов. | 200,0 м2 74,4 м2 30,2 м2 3 шт. |
| 6. | Отделение новорожден ных | 1. Ремонт штукатурки потолков 2. Ремонт штукатурки стен 3. Шпатлевка потолков 4. Окраска потолков масляной краской. 5. Шпатлевка стен 6. Окраска стен масляной краской в палатах 7. Замена двери с лестничной клетки. | 32,0 м2 135,0 м2 104,4 м2 30,8 м2 155,0 м2 450,0 м2 1 шт. |
| 7. | 1 этаж | 1. Ремонт штукатурки потолка 2. Шпатлёвка потолка. 3. Окраска потолков водоэмульсионной краской. 4. Окраска стен водоэмульсионной краской 5. Окраска стен и откосов масляной краской. 6. Окраска плинтусов и полов масляной краской. | 30,0 м2 30,0 м2 267,0 м2 304,7 м2 606,6 м2 52,0 м2 |
| 8. | Подвал | 1. Побелка стен и потолка (холл у красного уголка, щитовая, служебная комната). 2. Кафель на пол (холл у красного уголка). 3.Ремонт стояка (складское помещение). | 113,3м2 20,5 м2 |
| 9. | Пищеблок | 1. Покраска потолков водоэмульсионной краской. 2. Окраска радиаторов. 3. Покраска стен водоэмульсионной краской. 4. Окраска стен масляной краской. 5. Окраска труб и вентиляции масляной краской. 6. Окраска масляной краской шахты лифта. 7. Окраска окон. | 53,3 м2 5,5 м2 100,0 м2 28,8 м2 18 м2 9,5 м2 16,44 м2 |

».

В томе 3 конкурсной документации «Техническое задание» лот № 18 читать в следующей редакции:

«Лот № 18. Выполнение капитального ремонта в МУЗ  «Городская поликлиника

№ 13» по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт каб. окулиста 1 эт. |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,51 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,42 |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,054 |
| 6 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 1,35 |
| 7 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 0,33 |
| 8 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,054 |
| 9 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 5,4 |
| 10 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,018 |
| 11 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,18 |
| 12 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,036 |
| 13 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,02 |
| 14 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,03 |
| 15 | Демонтаж дверного короба | 100 кор | 0,01 |
| 16 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
| 17 | Снятие наличников | 100 м | 0,1 |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов дверных | 100 м2 | 0,01 |
| 19 | Масляная окраска откосов дверных | 100 м2 | 0,02 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,096 |
| 21 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,076 |
| 22 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,14 |
| 23 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,13 |
| 24 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1,21 |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 1,21 |
| 26 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 22,23 |
| 27 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,42 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,33 |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 | 0,09 |
| 30 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 100 м досок | 0,45 |
| 31 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,42 |
| 32 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 42,84 |
| 33 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,51 |
| 34 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 |
| 35 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04 |
| 36 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 37 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,08 |
| 38 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 18 |
| 39 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,1 |
| 40 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,1 |
| 41 | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 10 |
| Раздел 2. Ремонт кабинета №21 (по плану) |
| 42 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,054 |
| 43 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,054 |
| 44 | Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 | 5,4 |
| 45 | Установка подоконников ПВХ | 100 м2 | 0,018 |
| 46 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м | 0,17 |
| 47 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,036 |
| 48 | Установка элементов каркаса из брусьев для откосов оконных | 1 м3 | 0,01 |
| 49 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,03 |
| 50 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,56 |
| 51 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 | 0,56 |
| 52 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,26 |
| 53 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,3 |
| 54 | Установка перегородок из сибита | 100 м2 | 0,14 |
| 55 | Сибит | шт. | 95 |
| 56 | Установка перемычек | 100 шт. | 0,01 |
| 57 | Перемычки | м3 | 0,05 |
| 58 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,016 |
| 59 | Приборы дверные :петли накладные | шт. | 2 |
| 60 | Установка дверных приборов: замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
| 61 | Герметизация блоков дверных монтажной пеной типа "Makroflex" дверей | 100 м | 0,05 |
| 62 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,032 |
| 63 | Очистка вручную поверхности потолков от масляных красок | 100 м2 | 0,26 |
| 64 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 65 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,82 |
| 66 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,82 |
| 67 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 15,06 |
| 68 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,26 |
| 69 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 | 0,26 |
| 70 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,76 |
| 71 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,12 |
| 72 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,26 |
| 73 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,26 |
| 74 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,26 |
| 75 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,26 |
| 76 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 26,52 |
| 77 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,3 |
| 78 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 79 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 80 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 81 | Выключатель | шт. | 1 |
| 82 | Розетка | шт. | 4 |
| 83 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 84 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 14 |
| 85 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,1 |
| 86 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,1 |
| Раздел 3. Гинекологический кабинет |
| 87 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,37 |
| 88 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,37 |
| 89 | Демонтаж дверного короба | 100 кор | 0,03 |
| 90 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,048 |
| 91 | Снятие наличников | 100 м | 0,3 |
| 92 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,048 |
| 93 | Установка дверных приборов: замки врезные | 100 шт. | 0,03 |
| 94 | Герметизация блоков дверных монтажной пеной типа "Makroflex" дверей | 100 м | 0,15 |
| 95 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,096 |
| 96 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,054 |
| 97 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,054 |
| 98 | Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) | м2 | 5,4 |
| 99 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 2 |
| 100 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 |  |
| 101 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м | 0,17 |
| 102 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,036 |
| 103 | Установка элементов каркаса из брусьев для откосов оконных | 1 м3 | 0,01 |
| 104 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,03 |
| 105 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,03 |
| 106 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 107 | Ремонт штукатурки откосов дверных | 100 м2 | 0,02 |
| 108 | Масляная окраска откосов дверных | 100 м2 | 0,02 |
| 109 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,076 |
| 110 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,37 |
| 111 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов | 100 м2 | 0,37 |
| 112 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,37 |
| 113 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 1,03 |
| 114 | Облицовка потолков панелями пластиковыми (прим.) | 100 м2 | 0,37 |
| 115 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 116 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 117 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 118 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 119 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 4 |
| 120 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,02 |
| 121 | Снятие: смесителя | 100 шт. | 0,02 |
| 122 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,02 |
| 123 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 124 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,04 |
| 125 | Умывальник Альфа с пьедесталом | шт | 2 |
| 126 | Смеситель для мойки КСМ-78 шаровый | шт | 2 |
| 127 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |
| 128 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 4 |
| 129 | Установка вентилей диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 130 | Установка санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,02 |
| 131 | Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна | 1,2 |
| 132 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 15 км | 1 т | 1,2 |
| Раздел 4. Ремонт кабинета № 219 |
| 133 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,19 |
| 134 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,18 |
| 135 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 |
| 136 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 0,51 |
| 137 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 0,18 |
| 138 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,027 |
| 139 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 2,7 |
| 140 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,009 |
| 141 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,09 |
| 142 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,018 |
| 143 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,01 |
| 144 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,015 |
| 145 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,036 |
| 146 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,04 |
| 147 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,06 |
| 148 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 149 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,45 |
| 150 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,45 |
| 151 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 8,27 |
| 152 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,18 |
| 153 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,18 |
| 154 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 100 м досок | 0,12 |
| 155 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,18 |
| 156 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 18,36 |
| 157 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,19 |
| 158 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 159 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 160 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 161 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 162 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 10 |
| 163 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,08 |
| 164 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,08 |
| Раздел 5. Ремонт кабинета № 207 |
| 165 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,16 |
| 166 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 167 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 |
| 168 | Очистка вручную поверхности стен и масляных красок | 100 м2 | 0,42 |
| 169 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 0,14 |
| 170 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,027 |
| 171 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 2,7 |
| 172 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,009 |
| 173 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,09 |
| 174 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,018 |
| 175 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,01 |
| 176 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,015 |
| 177 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,036 |
| 178 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,04 |
| 179 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,06 |
| 180 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 181 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,36 |
| 182 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,36 |
| 183 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 6,61 |
| 184 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,14 |
| 185 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,14 |
| 186 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,14 |
| 187 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 188 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 14,25 |
| 189 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,16 |
| 190 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 191 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 192 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 193 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 194 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 9 |
| 195 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,07 |
| 196 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,07 |
| Раздел 6. Ремонт кабинета № 208 |
| 197 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,16 |
| 198 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 199 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 |
| 200 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 0,44 |
| 201 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 0,14 |
| 202 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,027 |
| 203 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 2,7 |
| 204 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,009 |
| 205 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,09 |
| 206 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,018 |
| 207 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,01 |
| 208 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,015 |
| 209 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,036 |
| 210 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,04 |
| 211 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,06 |
| 212 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 213 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,38 |
| 214 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,38 |
| 215 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 6,98 |
| 216 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,14 |
| 217 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,14 |
| 218 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,14 |
| 219 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 220 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 14,25 |
| 221 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м |  |
| 222 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 223 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 224 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 225 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 226 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 9 |
| 227 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,07 |
| 228 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,07 |
| 229 | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 11 |
| Раздел 7. Ремонт коридора 2 эт. |
| 230 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 231 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 | 0,63 |
| 232 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,52 |
| 233 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 10,972 |
| 234 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,057 |
| 235 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0,1 |
| 236 | Ремонт штукатурки откосов оконных | 100 м2 | 0,01 |
| 237 | Масляная окраска откосов оконных | 100 м2 | 0,02 |
| 238 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,232 |
| 239 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,032 |
| 240 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,0945 |
| Раздел 8. Ремонт регистратуры 2 эт. |
| 241 | Очистка вручную поверхности стен и масляных красок | 100 м2 | 0,1 |
| 242 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 243 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,1 |
| 244 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,1 |
| 245 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 1,837 |
| 246 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,036 |
| 247 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,275 |
| Раздел 9. Ремонт кабинета ЛОР детский |
| 248 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 249 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 | 0,058 |
| 250 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,018 |
| 251 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,058 |
| 252 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 5,8 |
| 253 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,14 |
| 254 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 2 |
| 255 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 | 0,018 |
| 256 | Подоконник ПВХ | м.п. | 3,6 |
| 257 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,036 |
| 258 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком | 100 м2 | 0,1 |
| 259 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,17 |
| 260 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0,36 |
| 261 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,19 |
| 262 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 | 0,19 |
| 263 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,03 |
| 264 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,06 |
| 265 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,43 |
| 266 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 267 | Ремонт штукатурки откосов дверных | 100 м2 | 0,06 |
| 268 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,18 |
| 269 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,18 |
| 270 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |
| 271 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,08 |
| 272 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 273 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 274 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,42 |
| 275 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,42 |
| 276 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 277 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |
| 278 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 279 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м | 42 |
| 280 | Кабель-канал | м | 42 |
| Раздел 10. Ремонт предлифтовой 2 эт. |
| 281 | Очистка вручную поверхности стен и масляных красок | 100 м2 | 0,41 |
| 282 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 0,16 |
| 283 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,04 |
| 284 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
| 285 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,34 |
| 286 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,34 |
| 287 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 6,25 |
| 288 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,16 |
| 289 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,16 |
| 290 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,015 |
| 291 | Ремонт штукатурки откосов оконных | 100 м2 | 0,01 |
| 292 | Масляная окраска откосов оконных | 100 м2 | 0,02 |
| 293 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,0945 |
| 294 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,07 |
| Раздел 11. Ремонт кабинета - инфекционный |
| 295 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 296 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 | 0,058 |
| 297 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,018 |
| 298 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,058 |
| 299 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 5,8 |
| 300 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,14 |
| 301 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 2 |
| 302 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 303 | Подоконник ПВХ | м.п. | 3,6 |
| 304 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,036 |
| 305 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,28 |
| 306 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,24 |
| 307 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 0,24 |
| 308 | Разборка оснований покрытия пол0: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,24 |
| 309 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,24 |
| 310 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,24 |
| 311 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,24 |
| 312 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,24 |
| 313 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 | 0,24 |
| 314 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,28 |
| 315 | Снятие набела | 1 м2 | 16 |
| 316 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,08 |
| 317 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0,12 |
| 318 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,096 |
| 319 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,24 |
| 320 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,14 |
| 321 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м | 0,14 |
| 322 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,69 |
| 323 | Ремонт штукатурки откосов дверных | 100 м2 | 0,085 |
| 324 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком | 100 м2 | 0,08 |
| 325 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,044 |
| 326 | Демонтаж дверного короба | 100 кор | 0,01 |
| 327 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,02 |
| 328 | Снятие наличников | 100 м | 0,1 |
| 329 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,12 |
| 330 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,018 |
| 331 | Приборы дверные :петли накладные | шт. | 2 |
| 332 | Установка дверных приборов: замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
| 333 | Установка дверных приборов: ручки | 100 шт. | 0,01 |
| 334 | Герметизация блоков дверных монтажной пеной типа "Makroflex" дверей | 100 м | 0,1 |
| 335 | Монтажная пена типа "Makroflex" | бал | 1 |
| 336 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 337 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 338 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,42 |
| 339 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,42 |
| 340 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |
| 341 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 342 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 343 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 42 |
| 344 | Кабель-канал | м | 42 |
| Раздел 12. Кабинет ЛОРа |
| 345 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| 346 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 | 0,087 |
| 347 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,027 |
| 348 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,087 |
| 349 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 8,7 |
| 350 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,24 |
| 351 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,027 |
| 352 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,054 |
| 353 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,02 |
| 354 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 3 |
| 355 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком | 100 м2 | 0,11 |
| 356 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,326 |
| 357 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 358 | Заполнение шва герметическим материалом: цементным раствором | 100 м шва | 0,18 |
| 359 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,332 |
| 360 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,07 |
| 361 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,332 |
| 362 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,82 |
| 363 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 17,3 |
| 364 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,332 |
| 365 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,12 |
| 366 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 |
| 367 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен | 10 коробок | 0,1 |
| 368 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,057 |
| 369 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,03 |
| 370 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,17 |
| 371 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,336 |
| 372 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,336 |
| 373 | Снятие набела | 1 м2 | 0,332 |
| 374 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,38 |
| 375 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 38 |
| 376 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 377 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 |
| 378 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 |
| 379 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,09 |
| 380 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 13. Ремонт помещений 4 этажа |
| 381 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,32 |
| 382 | Окраска масляными составами наличников | 100 м2 | 0,22 |
| 383 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0,6 |
| 384 | Ремонт дверного полотна | 100 | 0,1 |
| 385 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,48 |
| Раздел 14. Аллерголог |
| 386 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 387 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 | 0,058 |
| 388 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,018 |
| 389 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,058 |
| 390 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 5,8 |
| 391 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 2 |
| 392 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,14 |
| 393 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,018 |
| 394 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,036 |
| 395 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,02 |
| 396 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком | 100 м2 | 0,094 |
| 397 | Ремонт штукатурки откосов дверных | 100 м2 | 0,094 |
| 398 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,45 |
| 399 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,263 |
| 400 | Заполнение шва герметическим материалом: цементным раствором | 100 м шва | 0,36 |
| 401 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,263 |
| 402 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 403 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,263 |
| 404 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,75 |
| 405 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,263 |
| 406 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 |
| 407 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,057 |
| 408 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,03 |
| 409 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| 410 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,302 |
| 411 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,302 |
| 412 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,12 |
| 413 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,28 |
| 414 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 28 |
| 415 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 416 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 417 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |
| 418 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,15 |
| 419 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 15. Ремонт кабинета - невролог детский |
| 420 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0,1 |
| 421 | Ремонт дверного полотна | 100 мест | 0,01 |
| 422 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 423 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 | 0,029 |
| 424 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,009 |
| 425 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,029 |
| 426 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 2,9 |
| 427 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,07 |
| 428 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 1 |
| 429 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,009 |
| 430 | Подоконник ПВХ | м.п. | 1,8 |
| 431 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,018 |
| 432 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком | 100 м2 | 0,11 |
| 433 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,28 |
| 434 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0,38 |
| 435 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,155 |
| 436 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100 м2 | 0,155 |
| 437 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 | 0,175 |
| 438 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,01 |
| 439 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,018 |
| 440 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,6 |
| 441 | Ремонт штукатурки откосов дверных | 100 м2 | 0,03 |
| 442 | Снятие набела | 1 м2 | 15,5 |
| 443 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 444 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,37 |
| 445 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,37 |
| 446 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,155 |
| 447 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 448 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 449 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,42 |
| 450 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,42 |
| 451 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |
| 452 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 453 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 454 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 42 |
| Раздел 16. Лаборатория |
| 455 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| 456 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 | 0,087 |
| 457 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,027 |
| 458 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,087 |
| 459 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 8,7 |
| 460 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 3 |
| 461 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,24 |
| 462 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,027 |
| 463 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,054 |
| 464 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,02 |
| 465 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком | 100 м2 | 0,12 |
| 466 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,544 |
| 467 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,12 |
| 468 | Заполнение шва герметическим материалом: цементным раствором | 100 м шва | 0,3 |
| 469 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,4 |
| 470 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов | 100 м2 | 0,4 |
| 471 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,16 |
| 472 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,574 |
| 473 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,574 |
| 474 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,574 |
| 475 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,907 |
| 476 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 |
| 477 | Ремонт штукатурки откосов дверных | 100 м2 | 0,14 |
| 478 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,4 |
| 479 | Окраска акриловыми составами стен | 100 м2 | 0,362 |
| 480 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 7,64 |
| 481 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,37 |
| 482 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,37 |
| 483 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,057 |
| 484 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,03 |
| 485 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,25 |
| 486 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,38 |
| 487 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 38 |
| 488 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 489 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| 490 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 491 | Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 | шт. | 4 |
| 492 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 17. Ремонт помещения - лаборатория |
| 493 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 494 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 | 0,029 |
| 495 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,01 |
| 496 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,029 |
| 497 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 2,9 |
| 498 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,07 |
| 499 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,009 |
| 500 | Подоконник ПВХ | м.п. | 1,8 |
| 501 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,018 |
| 502 | Ремонт штукатурки откосов | 100 м2 | 0,06 |
| 503 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком | 100 м2 | 0,06 |
| 504 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,13 |
| 505 | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,13 |
| 506 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,13 |
| 507 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,13 |
| 508 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,4 |
| 509 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,4 |
| 510 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,4 |
| 511 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,4 |
| 512 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,09 |
| 513 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0,12 |
| 514 | Облицовка потолков пластиком: по деревянному каркасу с относом 5 см (прим.) | 100 м2 | 0,13 |
| 515 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 516 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,018 |
| 517 | Смена санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 518 | Раковина | шт | 2 |
| 519 | Снятие: смесителя | 100 шт. | 0,02 |
| 520 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,04 |
| 521 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |
| 522 | Смеситель для мойки КСМ-78 шаровый | шт | 2 |
| 523 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 524 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 525 | Демонтаж осветительных приборов0: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 |
| 526 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 527 | Розетка штепсельная: для электропечи | 100 шт. | 0,02 |
| 528 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел 18. Ремонт каб. № |
| 529 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,16 |
| 530 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 531 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 |
| 532 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 0,44 |
| 533 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 0,14 |
| 534 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,027 |
| 535 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 1 |
| 536 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,009 |
| 537 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,09 |
| 538 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,018 |
| 539 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,01 |
| 540 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,015 |
| 541 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,036 |
| 542 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,04 |
| 543 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,06 |
| 544 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 545 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,38 |
| 546 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,38 |
| 547 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 6,98 |
| 548 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,14 |
| 549 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,14 |
| 550 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,14 |
| 551 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,14 |
| 552 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 14,25 |
| 553 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,16 |
| 554 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 555 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 556 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 557 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 558 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 9 |
| 559 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,07 |
| 560 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,07 |
| Раздел 19. Ремонт пяти кабинетов терапевтического отделения. Площадь 57,7 м2, сумма 361 620 руб. |
| 561 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,7 |
| 562 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,6 |
| 563 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,135 |
| 564 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 1,85 |
| 565 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 0,6 |
| 566 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0,05 |
| 567 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,135 |
| 568 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,045 |
| 569 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,45 |
| 570 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 5 |
| 571 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,09 |
| 572 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,05 |
| 573 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,075 |
| 574 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,18 |
| 575 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,05 |
| 576 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску | 100 м2 | 0,115 |
| 577 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,2 |
| 578 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,3 |
| 579 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 580 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1,95 |
| 581 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 1,55 |
| 582 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 28,47 |
| 583 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,6 |
| 584 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,6 |
| 585 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,6 |
| 586 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,6 |
| 587 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 61,2 |
| 588 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,7 |
| 589 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,1 |
| 590 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,05 |
| 591 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,1 |
| 592 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,1 |
| 593 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 45 |
| 594 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,35 |
| 595 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,35 |
| Раздел 20. Ремонт восьми кабинетов терапевтического отделения Площадь 92,3 м2, сумма 611 640 руб. |
| 596 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 1,36 |
| 597 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 1,28 |
| 598 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,216 |
| 599 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 3,6 |
| 600 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 1,28 |
| 601 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0,08 |
| 602 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,216 |
| 603 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,072 |
| 604 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,72 |
| 605 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 8 |
| 606 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,144 |
| 607 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,08 |
| 608 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,12 |
| 609 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,288 |
| 610 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,08 |
| 611 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску | 100 м2 | 0,184 |
| 612 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,32 |
| 613 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,56 |
| 614 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,32 |
| 615 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 3,12 |
| 616 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 3,12 |
| 617 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 57,31 |
| 618 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 1,28 |
| 619 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 1,28 |
| 620 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,28 |
| 621 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 1,28 |
| 622 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 130,56 |
| 623 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 1,36 |
| 624 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,16 |
| 625 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,08 |
| 626 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,16 |
| 627 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,16 |
| 628 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 72 |
| 629 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,56 |
| 630 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,56 |
| 631 | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 88 |
| Раздел 21. Ремонт Холла 3 эт. |
| 632 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 633 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 | 0,53 |
| 634 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,44 |
| 635 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 9,284 |
| 636 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,048 |
| 637 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,168 |
| 638 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,076 |
| Раздел 22. Ремонт сан. узла 3 эт. |
| 639 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 640 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 0,15 |
| 641 | Очистка вручную поверхности потолков масляных красок | 100 м2 | 0,036 |
| 642 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,15 |
| 643 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,036 |
| 644 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,15 |
| 645 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 | 0,036 |
| 646 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,036 |
| 647 | Окраска масляными составами труб | 100 м2 | 0,012 |
| 648 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,048 |
| 649 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 650 | Снятие: смесителя | 100 шт. | 0,01 |
| 651 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,01 |
| 652 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 653 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |
| 654 | Умывальник Альфа с пьедесталом | шт | 1 |
| 655 | Смеситель для мойки КСМ-78 шаровый | шт | 1 |
| 656 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 657 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |
| 658 | Установка вентилей диаметром 15 мм | 1 шт | 2 |
| 659 | Установка санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,01 |
| 660 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,01 |
| 661 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,01 |
| 662 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 663 | Унитаз с бачком Milano | комплект | 1 |
| 664 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 666 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 667 | Кабель-канал по стенам | 100 м | 0,03 |
| 668 | Затягивание проводов в кабель-канал | 100 м | 0,03 |
| 669 | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 3 |
| 670 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 3 |
| 671 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |
| 672 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел 23. Ремонт каб. №337 |
| 673 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,14 |
| 674 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,11 |
| 675 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,023 |
| 676 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 | 0,36 |
| 677 | Снятие набела потолка | 100 м2 | 0,11 |
| 678 | Установка блоков оконных ПВХ | 100 м2 | 0,023 |
| 679 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,007 |
| 680 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,09 |
| 681 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,015 |
| 682 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,01 |
| 683 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,015 |
| 684 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,072 |
| 685 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,04 |
| 686 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,06 |
| 687 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 688 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,36 |
| 689 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 | 0,3 |
| 690 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 5,511 |
| 691 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,11 |
| 692 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,11 |
| 693 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,11 |
| 694 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,11 |
| 695 | Линолеум полукоммерческий | 1 м2 | 11,22 |
| 696 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,14 |
| 697 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 698 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 699 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 700 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 701 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м.п. | 2 |
| Раздел 24. Ремонт коридора 3 эт. |
| 702 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 703 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 | 0,63 |
| 704 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,52 |
| 705 | Эмаль акриловая на водной основе | кг | 10,972 |
| 706 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,057 |
| 707 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0,1 |
| 708 | Ремонт штукатурки откосов оконных | 100 м2 | 0,01 |
| 709 | Масляная окраска откосов оконных | 100 м2 | 0,02 |
| 710 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,232 |
| 711 | Окраска масляными составами радиаторов | 100 м2 | 0,032 |
| 712 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,0945 |
| Раздел 25. Архив |
| 713 | Кладка стен из Сибита | 1 м3 кладки | 1,8 |
| 714 | Сибит | м3 | 1,8 |
| 715 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 | 0,12 |
| 716 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,016 |
| 717 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,026 |
| 717.1 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 2,6 |
| 717.2 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,1 |
| 718 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,079 |
| 719 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм | 100 м2 | 0,079 |
| 720 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,034 |
| 721 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 3,4 |
| 722 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,1 |
| 723 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 2 |
| 724 | Облицовка оконных откосов пластиком | 100 м2 | 0,042 |
| 725 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,69 |
| 726 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,117 |
| 727 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 кор | 0,02 |
| 728 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 729 | Приборы дверные :петли накладные | шт. | 4 |
| 730 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 1,1732 |
| 731 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,393 |
| 732 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 0,079 |
| 733 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0,0518 |
| 734 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,108 |
| 735 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| 736 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,393 |
| Раздел 26. Туалет архива ЦСО |
| 737 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,16 |
| 738 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,12 |
| 739 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 740 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,024 |
| 741 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,024 |
| 742 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,024 |
| 743 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0,024 |
| 744 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 кор | 0,01 |
| 745 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,016 |
| 746 | Приборы дверные :петли накладные | шт. | 2 |
| 747 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,036 |
| 748 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,05 |
| Раздел 27. Тамбур |
| 749 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
| 750 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
| 751 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 0,04 |
| 752 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,029 |
| 753 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 | 0,029 |
| 754 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 | 0,076 |
| 755 | Ремонт ступеней : бетонных | 100 ступеней | 0,02 |
| 756 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,05 |
| 757 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 758 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 759 | Демонтаж осветительных приборов0: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 760 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | 100 шт. | 0,06 |
| 761 | Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 | шт. | 4 |
| 762 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 763 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 30 |
| 764 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт | 0,02 |
| 765 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,2 |
| 766 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 767 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 768 | Унитаз с бачком Milano | комплект | 1 |
| 769 | Подводка | шт | 1 |
| 770 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 771 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 772 | Умывальник Альфа с пьедесталом | шт | 2 |
| 773 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 774 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 775 | Смеситель для мойки КСМ-78 шаровый | шт | 2 |
| 776 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,02 |
| 777 | Установка санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,02 |
| 778 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,04 |
| Раздел 28. Ремонт кабинета № 415 |
| 779 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 780 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 100 м2 | 0,063 |
| 781 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,03 |
| 782 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,063 |
| 783 | Пакля пропитанная | кг | -7,56 |
| 784 | Блоки оконные из ПВХ | м2 | 6,3 |
| 785 | Скобяные изделия для оконных блоков ПВХ | комплект | 2 |
| 786 | Герметизация коробок окон монтажной пеной типа "Makroflex" | 100 м | 0,18 |
| 787 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,03 |
| 788 | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0,06 |
| 789 | Ремонт штукатурки откосов оконных | 100 м2 | 0,094 |
| 790 | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком | 100 м2 | 0,094 |
| 791 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,26 |
| 792 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,21 |
| 793 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 0,26 |
| 794 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,21 |
| 795 | Демонтаж дверного короба | 100 кор | 0,01 |
| 796 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
| 797 | Снятие наличников | 100 м | 0,05 |
| 798 | Установка перегородок из сибита | 100 м2 | 0,004 |
| 799 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 800 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
| 801 | Приборы дверные :петли накладные | шт. | 2 |
| 802 | Установка дверных приборов: замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
| 803 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,2 |
| 804 | Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,57 |
| 805 | Облицовка потолков панелями пластиковыми (прим.) | 100 м2 | 0,26 |
| 806 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,032 |
| 807 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 0,06 |
| 808 | Решетки вентиляционные | шт. | 6 |
| 809 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 810 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 811 | Умывальник Альфа с пьедесталом | шт | 2 |
| 812 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,02 |
| 813 | Установка санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,02 |
| 814 | Снятие: смесителя | 100 шт. | 0,01 |
| 815 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 816 | Смеситель для мойки КСМ-78 шаровый | шт | 1 |
| 817 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |

».