МЭРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

630099, г.Новосибирск - 99

Красный проспект, 34

Тел. 222-07-89

от ______________ № ___________

На № ___________ от ___________

На запрос от 20.02.2007 № 10 сообщаю что, по лоту № 1 конкурсной документации открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту помещений муниципального учреждения дополнительного образования детей «Содружество» (филиал «Горняк»), МУК Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина (библиотека – филиал им. Шишкова) качество предлагаемых к выполнению работ должно соответствовать требованиям установленным действующими СНиП на данные виды работ, количественные характеристики предлагаемых к рассмотрению смет должны соответствовать дефектной ведомости (приложение 1). Для правильного составления сметной документации претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки конкурсной заявки. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе изложен в пункте 4 тома 1 конкурсной документации. Для обеспечения объективной оценки и сопоставления заявок участников конкурса в пункт 10 тома 2 конкурсной документации внесены изменения определяющие критерии оценки заявок на основе бальной системы (приложение 2).

# Начальник департамента,

председатель комиссии								 В.А. Афанасьев

# Апарин

2220883

приложение 1

Дефектная ведомость

На составление сметной документации на объекте МОУДО «Содружество» филиал «Горняк» по адресу: ул. Кубовая, 49 а.

Часть I

Раздел 1. к.20 (перекрытия)

Разборка подшивки потолков: оштукатуренной – 11,6м2

Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок – 11,6м2

Ремонт деревянных балок: с заменой концов – 4конца

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из: досок – 11,6м2

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам – 11,6м2

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты – 2,1м3

Устройство плёнки для пароизоляции – 11,6м2

Подшивка потолков: досками обшивки – 11,6м2

Раздел 2. к.20

Демонтаж панелей со стен – 19м2

Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим – 39,3м2

Оклейка обоями стен под покраску – 39,3м2

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям стен – 39,3м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза – 5м2

Разборка плинтусов – 13м

Разборка покрытий полов: из линолеума – 11,6м2

Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит – 11,6м2

Покрытие ДВП олифой с 2х сторон – 23,2м2

Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых – 11,6м2

Устройство покрытий из линолеума – 11,6м2

Устройство плинтусов – 13м

Установка пластиковых решёток на радиаторы – 2шт.

Установка решеток вентиляционных – 2шт.

Снятие наличников – 10,4м

Снятие дверных полотен – 2м2

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах – 1шт.

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 – 2м2

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. – 5м

Снятие оконных переплетов: остекленных – 9м2

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1шт

Пластиковые окна – 1шт.

Ремонт откосов – 2м2

Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу – 11,6м2

Раздел 3. к.12

Разборка обшивки из деревянных реек – 241м2

Облицовка стен гипсокартоном по металлическим направляющим 144,2м2

Оклейка обоями стен под покраску – 144,2м2

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям стен – 144,2м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза – 20 м2

Разборка плинтусов – 38м

Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит – 8,5м2

Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований – 8,5м2

Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков – 8,5м2

Укладка лаг – 8,5м2

Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм -8,5м2

Покрытие ДВП олифой с 2х сторон – 17м2

Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых 8,5м2

Устройство покрытий из линолеума – 96,6м2

Устройство плинтусов – 38м

Установка пластиковых решёток на радиаторы – 10шт

Установка решеток вентиляционных – 2шт.

Снятие оконных переплетов: остекленных – 4,2м2

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 3шт.

Пластиковые окна – 3шт

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям -1,2м2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных – 2,3м2

Снятие выступающего слоя герметика - 2 м2

Проклейка поверхности откосов серпянкой – 4м2

Шпатлевка откосов по серпянке – 4м2

Улучшенная окраска масляными составами откосов - 8м2

Облицовка потолков плитами типа Армстронг по металлическому каркасу – 96,6м2

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм – 34м

Прокладка трубопроводов диаметром: 63 мм – 34м

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 6шт.

Раздел 4. Электромонтажные работы

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания 20 шт

Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки 8 шт

Демонтаж осветительных приборов: электросчетчики 1шт

Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 – 1780м

Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4. 22 шт

Кабель-канал – 450м

Выключатель 4 шт

Розетка штепсельная 4 шт

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 – 1шт.

ЧастьII

I. Общестроительные работы:

Комната №1,№2,№3

1. Разборка перегородок – 16,3

2. Демонтаж бетонного подиума – 1м3

3. Пробивка проёма в стене – 0,6м3

4. Закладка дверного проёма кирпичом – 2м3

5. Настилка ДВП – 22,7м2

6. Настилка линолеума – 22,7м2

7. Установка дверей – 1шт

6. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 65,2м2

7. Наклейка обоев под покраску – 65,2м2

8. Водоэмульсионная окраска стен – 65,2м2

9. Устройство потолка «Армстронг» - 22,7м2

10. Установка пластиковых окон – 1шт.

11. Ремонт откосов – 0,3м2

Комната №4

1. Ремонт дощатого пола с заменой досок 35% - 165,3м2

2. Острожка полов – 165,3м2

3. Настилка ДСП – 165,3м2

4. Устройство полов из ламината 165,3м2

5. Установка двупольных дверей – 5шт.

6. Устройство перегородок из сибита (гардероб) – 1,8м3

7. Установка дверей - 1шт.

8. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 226,8м2

9. Наклейка обоев под покраску – 226,8м2

10. Водоэмульсионная окраска стен – 226,8м2

11. Устройство потолка «Армстронг» - 165,3м2

12. Установка пластиковых окон – 2шт.

13. Ремонт откосов – 0,6м2

Комната №5(санузел), №6,№7

1. Разборка перегородок – 27,6м2

2. Устройство перегородок из сибита (санузлы) – 3м3

3. Облицовка стен плиткой – 45,6м2

4. Устройство плитки на пол – 6,4м2

5. Установка сантехники (2 унитаза, 2 мойки)

6. Ремонт стяжки пола – 25 мест

6. Настилка ДВП – 25м2

7. Настилка линолеума – 25м2

8. Установка дверей – 3шт.

9. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 32м2

10. Наклейка обоев под покраску – 32м2

11. Водоэмульсионная окраска стен  - 32м2

12. Устройство потолка «Армстронг» - 31,5 м2

13. Установка пластиковых окон – 2шт. + 2шт. (к.8, к. 9)

14. Ремонт откосов – 1,2м2

Комната №10

1. Установка металлической двери – 1 шт.

2. Установка деревянных дверных блоков – 2шт.

6. Настилка ДСП  - 15м2

7. Смена деревянных полов – 15м2

8. Настилка линолеума – 15м2

9. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 53,6м2

10. Наклейка обоев под покраску – 53,6м2

11. Водоэмульсионная окраска стен  - 53,6

12. Устройство потолка «Армстронг» - 15м2

Комната №11

1. Разборка полов с лагами и кирпичными столбиками – 69,4м2

2. Устройство пола из бруса – 69,4м2

3. Установка дверей – 1шт.

4. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 113,6м2

5. Наклейка обоев под покраску – 113,6м2

6. Водоэмульсионная окраска стен – 113,6м2

7. Устройство потолка «Армстронг» - 69,4м2

8. Установка поручней у зеркал – 12м

9. Установка пластиковых окон – 4шт.

10. Ремонт откосов – 1,2м2

Комната №12

1. Установка дверей – 4шт.

Комната №13

1. Демонтаж панелей со стен – 18м2

2. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 42м2

3. Наклейка обоев под покраску – 42м2

4. Водоэмульсионная окраска стен – 42м2

5. Настилка ДВП  - 10,5м2

6. Настилка линолеума – 10,5м2

7. Устройство потолка «Армстронг» - 10,5м2

8. Установка пластиковых окон – 2шт.

9. Ремонт откосов – 0,6м2

Комната №14

1. Демонтаж панелей со стен – 16,5м2

2. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 40,8м2

3. Наклейка обоев под покраску – 40,8м2

4. Водоэмульсионная окраска стен – 40,8м2

5. Настилка ДВП – 10,1м2

6. Настилка линолеума – 10,1м2

7. Установка металлических дверей – 1шт.

8. Устройство потолка «Армстронг» - 10,1м2

9. Установка пластиковых окон – 1шт.

10. Ремонт откосов – 0,5м2

Комната №15

1. Ремонт штукатурки стен – 16м2

2. Водоэмульсионная покраска стен и потолка – 32м2 стен и 4,9м2 потолок

3. Настилка ДВП – 4,9м2

4. Настилка линолеума – 4,9м2

Комната №16

1. Демонтаж панелей со стен – 15м2

2. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 34,9м2

3. Наклейка обоев под покраску – 34,9м2

4. Водоэмульсионная окраска стен – 34,9м2

5. Настилка ДВП – 34,9м2

6. Настилка линолеума – 34,9м2

7. Установка дверей – 1шт.

8. Устройство потолка «Армстронг» - 34,9м2

9. Установка пластиковых окон – 1шт.

10. Ремонт откосов – 0,6м2

Комната №17

1. Демонтаж панелей со стен – 16м2

2. Облицовка стен ГКЛ по металлическим направляющим – 39,3м2

3. Наклейка обоев под покраску – 39,3м2

4. Водоэмульсионная окраска стен – 39,3м2

5. Настилка ДВП  - 10,2м2

6. Настилка линолеума – 10,2м2

7. Устройство потолка «Армстронг – 10,2м2

Комната №18(Санузел)

1. Снятие плитки со стен – 15,4м2

2. Разборка покрытий полов из плиток – 4,7м2

3. Ремонт штукатурки стен – 15м2

4. Смена сантехники – 2 унитаза и 1 раковина

5. Устройство кабинок из ГКЛ с облицовкой пластиком – 8,5м2 перегородки из ГКЛ и 17м2 пластик

6. Облицовка стен плиткой – 30м2

7. Устройство плитки на пол – 4,7м2

8. Водоэмульсионная покраска потолка – 4,7м2

Комната №19

1. Ремонт штукатурки стен – 16м2

2. Масляная окраска стен на высоту 2м – 14м2

2. Водоэмульсионная покраска стен и потолка – 12,7м2

3. Настилка ДВП  - 3,9м2

4. Настилка линолеума – 3,9м2

II. Электромонтажные работы

1. Снятие светильников 81 шт

2. Демонтаж выключателей, розеток 81 шт

3. Установка светильников 79 шт

5. Установка выключателей и розеток 81 шт

7. Установка кондиционеров 3 шт

III. Облицовка фасада Сайдингом

1. Облицовка стен  и откосов Сайдингом – 752м2

### приложение 2

### 10. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

10.1. Критерий оценки заявок – минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации, срок предоставления гарантии качества работ, полнота объемов выполненных работ, срок выполнения работ, качество составления сметы (соответствие применяемых расценок и коэффициентов необходимым требованиям), при этом:

- Цена контракта

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой  присваивается  ценовой балл равный 100 (ЦБо=100). При этом цена такой Заявки  принимается за Х. За Y1…Yn принимаются  цены остальных заявок. Ценовые баллы  остальных заявок  рассчитываются как: ЦБ (1….n) = Х/Y (1...n)*100. Баллы округляются до десятичных значений.

- Срок (период) выполнения работ

Заявки на участие в конкурсе с наименьшим периодом выполнения работ (в днях) присваивается  временной балл  равный 100  (ВБо=100), при этом  срок выполнения такой заявки  принимается за  M.  За  N1…Nn   принимаются  сроки  выполнения  других заявок. Временные баллы остальных заявок рассчитываются как : ВБ (1,…n)= M/N (1..n) *100. баллы округляются до десятичных значений.

- Срок предоставления гарантии качества работ:

Заявке на  участие в  конкурсе с наибольшим гарантийным сроком (в месяцах)  присваивается гарантийный  балл равный 100 (ГБо=100), при этом гарантийный срок такой заявки принимается за Z. За Q1…Qn  принимаются гарантийные сроки других заявок. Гарантийные баллы  остальных заявок  рассчитываются как : ГБ (1..n) = Q (1..n) / Z*100. Баллы округляются до десятичных значений.

- Полнота сметы (соответствие объема и набора работ)

Заявки на участие в конкурсе по полноте сметы (соответствие объема и набора работ) оцениваются по следующим критериям (полное соответствие объема и набора работ «отлично» - 5; незначительное несоответствие объема и набора работ «хорошо» - 4; значительное несоответствие объема и набора работ «удовлетворительно» - 3;). Заявке с наибольшим результатом присваивается  сметный балл  равный 100  (СБо=100), при этом  полнота сметы такой заявки  принимается за  Р.  За  L1…Ln   принимаются  полнота смет  других заявок. Сметные баллы остальных заявок рассчитываются как : СБ (1,…n)= L (1..n)/ P *100. баллы округляются до десятичных значений.

- Качество составления сметы (соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов)

Заявки на участие в конкурсе с наибольшим качеством сметы  (соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов) оцениваются по следующим критериям (полное соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «отлично» - 5; незначительное несоответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «хорошо» - 4; значительное несоответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов «удовлетворительно» - 3;). Заявке с наибольшим результатом присваивается  качественный балл  равный 100  (КБо=100), при этом  качество сметы такой заявки  принимается за  К. За  S1…Sn   принимается  качество смет  других заявок. Сметные баллы остальных заявок рассчитываются как : КБ (1,…n)= S (1..n) / К *100. баллы округляются до десятичных значений.

Общий балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых баллов ,временных баллов, гарантийных баллов, сметных баллов(соответствие объема и набора работ) и качественных баллов(соответствие обоснования расценок и применяемых коэффициентов) с применением весовых факторов . Ц=0,5 – вес ценового балла; В=0,1 вес временного балла; Г=0,1 – вес гарантийного балла; С=0,2 -вес сметного балла; К=0,1 – вес качественного бала.  (Ц+М+Г+С+К=1).

ОБ= ЦБ х 0,5 + ВБ х0,1 + ГБ х 0,1+СБх0,2+КБх0,1.

На основании набранных ОБ конкурсная документация ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.