Извещение

о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию открытого конкурса

№ К 57/ 2007 на право заключения муниципального контракта на выполнение общестроительных работ

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице хозяйственного управления мэрии  сообщает о внесении следующих изменений в извещение и конкурсную документацию на размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение общестроительных работ для муниципальных нужд мэрии Новосибирска:

- Техническую часть конкурсной документации читать в следующей редакции:

  - по лоту № 1  - дефектная ведомость на выполнение работ в здании мэрии Новосибирска:

| Демонтаж |
| --- |
| 1 | Демонтаж электропроводки: скрытая проводка. | м | 1000 |
| 2 | Демонтаж кабеля | м | 135 |
| 3 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2 | м | 800 |
| 4 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 (демонтаж) | шт. | 8 |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны | шт | 11 |
| 6 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | шт | 3 |
| 7 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | шт | 20 |
| 8 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | шт | 21 |
| 9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 (Демонтаж) | шт. | 3 |
| 10 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100 (Демонтаж) | шт. | 3 |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | шт | 16 |
| 12 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича | шт | 5 |
| 13 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | м | 50 |
| Электромонтажные работы |
| 1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | м | 800 |
| 2 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | м | 260 |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 70 | м | 650 |
| 4 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, с количеством зажимов до: 6 | шт. | 8 |
| 5 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 | шт. | 10 |
| 6 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 16 | жил | 500 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | м | 100 |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | м | 800 |
| 9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200х1000 | шт. | 7 |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100, | шт. | 4 |
| 11 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 40 |
| 12 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100 | шт. | 3 |
| 13 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 | шт. | 11 |
| 14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 | шт | 16 |
| 15 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | шт | 4 |
| 16 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | шт | 21 |
| 17 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 35 |
| 18 | Розетка штепсельная: трехполюсная | шт | 4 |
| 19 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 17 |
| 20 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 61 |
| Материалы |
| 1 | Труба ПВХ облегчённая жёсткая д.50 | м | 260 |
| 2 | Ящик протяжной К-655 У2 (600х400х200) IP54 | шт | 8 |
| 3 | Муфта труба/коробка д.50 IP67 | шт | 32 |
| 4 | Поворот на 90 гр. труба/труба д.50 | шт | 20 |
| 5 | Муфта труба/труба д.50 IP67 | шт | 30 |
| 6 | Гильза медн. ГМ-50-11 | шт | 25 |
| 7 | Провод ПВ-3 50 | м | 405 |
| 8 | Провод ПВ-3 50 голубой | м | 135 |
| 9 | Провод ПВ-3 50 жёлто-зелёный | м | 135 |
| 10 | Наконечник Т 50-8-11 | шт | 5 |
| 11 | Кабель ВВГ 5х35 | м | 6 |
| 12 | Кабель ВВГ 5х25 | м | 6 |
| 13 | Кабель ВВГ 5х10 | м | 10 |
| 14 | Кабель ВВГ 5х16 | м | 10 |
| 15 | Кабель ВВГп 3х2,5 | м | 250 |
| 16 | Кабель ВВГп 3х1,5 | м | 150 |
| 17 | Кабель ВВГп 3х4 | м | 30 |
| 18 | Пускатель ПМ12-0.25-260 220В 1з IP 40 реле кноп. | шт | 3 |
| 19 | Корбка установочная в г/к МК-26 (Вега) 135 | шт | 25 |
| 20 | Кабель ВВГ 5х4 | м | 10 |
| 21 | Провод ПВ-1-6 | м | 100 |
| 22 | Провод ПВ 1-4 | м | 250 |
| 23 | Провод ПВ 1-2.5 | м | 200 |
| 24 | Провод ПВ 1-16 | м | 50 |
| 25 | Шкаф ПР-8-РУ-1208-23 | шт | 1 |
| 26 | Пускатель ПМ12-0.25-260 220В 1з IP 40 реле кноп. | шт | 3 |
| 27 | Корпус металлич. ЩРн-24з-0 36 IP1 (395х310х120) | шт | 3 |
| 28 | Шина "N" (ноль) 4х7 на динрейку в корпусе ИЭК | шт | 3 |
| 29 | Светильник ARCTIC 236 2х36Вт IP20 | шт | 8 |
| 30 | Светильник A RS/R 418 (595) 4х18Вт IP20 | шт | 5 |
| 31 | Лампа OS L18W/20-640 ярко-белая | шт | 20 |
| 32 | Лампа OS L36W/20-640 ярко-белая | шт | 16 |
| 33 | Лампа Б 220-230-100 Е27 | шт | 75 |
| 34 | Коробка распр.откр. пр.РЕ 120008 85х85х40 IP54 | шт | 30 |
| 35 | Коробка распр. скр.пр. GE 1024 D80xh40 | шт | 10 |
| 36 | Корбка установочная в г/к МК-26 (Вега) 135 | шт | 25 |
| 37 | Коробка уст.скр.пр. КР64/2L (г/к) | шт | 2 |
| 38 | Коробка уст.скр.пр. КР64/3L (г/к) | шт | 1 |
| 39 | Коробка уст.скр.пр. КР64/4L (г/к) | шт | 1 |
| 40 | Рамка 1п С110-001 Дуб | шт | 29 |
| 41 | Рамка 2п С120-001 Дуб | шт | 2 |
| 42 | Рамка 3п белая С130-001 | шт | 1 |
| 43 | Рамка 4п белая С140-001 | шт | 1 |
| 44 | Розетка белая С1Р3-001 с ЗК 16А | шт | 25 |
| 45 | Розетка Siemens Дуб | шт | 6 |
| 46 | Выключатель 1кл. белый С1В1-001 | шт | 15 |
| 47 | Выключатель 2кл. белый С1В2-001 | шт | 1 |
| 48 | Выключатель Siemens 1 кл. Дуб | шт | 1 |
| 49 | Выключатель Siemens 2 кл. Дуб | шт | 5 |
| 50 | Вилка переносная 5п/32А/IP44 400В Mennekes | шт | 4 |
| 51 | Розетка стационарная 5п/32А/IP44 400В Mennekes | шт | 4 |
| 52 | Авт.выключатель 2-п 16А, х-ка С, 6кА, 5SX2167 | шт | 7 |
| 53 | Авт.выключатель 2-п 25А, х-ка С, 6кА, 5SX2257 | шт | 9 |
| 54 | Авт.выключатель 3-п 25А, х-ка С, 6кА, 5SX23257 | шт | 5 |
| 55 | Авт.выключатель 3-п 50А, х-ка С, 6кА, 5SX23507 | шт | 4 |
| 56 | УЗО 5SM1312-0 2х-пол. Siemens 40А 30 мА тип АС | шт | 3 |
| 57 | УЗО 5SM1312-0 2х-пол. Siemens 25А 30 мА тип АС | шт | 1 |
| 58 | Труба ПВХ гибкая облегчённая с протяжкой 20 | м | 100 |
| 59 | Зажимы СИЗ-1/2/3 син.,зел.,жёлт. | шт | 600 |

- п.3 извещения и п. 5 информационной карты конкурсной документации читать в следующей редакции: начальная (максимальная) цена контракта – 2 550 000, 00 рублей

- п.15 информационной карты конкурсной документации и балльную систему оценки заявок на участие в конкурсе читать в следующей редакции:

      - Цена муниципального контракта – 0,4

      - Качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса – 0,2

      - Сроки выполнения работ – 0,2

      - Сроки предоставления гарантий качества – 0,2

4.   Место, дата, время  вскрытия конвертов с заявками  и открытия доступа к поданным в  форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  в 11 часов 00 мин. «18» декабря  2007 года.

5.  Место, дата, время  рассмотрения заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  с «19» декабря  2007 года по «21» декабря 2007 года

6.  Место, дата, время подведения итогов конкурса:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10  . с «24» декабря  2007 года по «28» декабря 2007 года.

И.о. начальника хозяйственного управления                                                                     В.Ф. Фоминых

Начальник отдела текущего ремонта                                                                                  А.Н. Жижин