## Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на приобретение жилых помещений (квартир, комнат).

Конкурс проводится для нужд: МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

Предмет муниципального контракта:

заключение договора поставки двухместных модульных туалетов (стационарных) в количестве 7 штук.

Характеристика модульных туалетов: нормативные нагрузки (снеговая, ветровая и др.) должны соответствовать зоне г. Новосибирска. Все металлоконструкции должны быть покрыты антикоррозионным составом. Конструкции туалета должны быть в антивандальном исполнении. Срок службы (эксплуатации) – не менее 5 лет. Наличие помещения для оператора-кассира. Наличие тамбура. В отделениях туалетных кабин должны быть установлены санитарные кабины, раковины для мытья рук, дозаторы для жидкого мыла, контейнеры для бумажных полотенец, зеркала.

- Архитектурно-строительные решения:

- размещения без ущерба городскому ландшафту, комплексное решение композиции фасада с архитектурно-пространственным окружением;

- высокое качество художественного и технического исполнения, различная колористика;

- вход в туалет должен быть оборудован площадкой или лестницей с перилами и ступенями с противоскользящим покрытием. Входная дверь должна быть металлической, оборудованная врезным замком, доводчиком и глазком. Над входом – козырек с подсветкой. На фасаде должны быть рельефные надписи «Туалет» и «WC».

- Водоснабжение и канализация:

- возможность перемещения без разборки конструкций;

- источники водоснабжения – коммунальная сеть или баки запаса воды;

- отвод сточных вод к наружной сети канализации или бак сбора фекальных отходов;

- объем емкостей должен обеспечивать сточный режим работы;

- наличие водомерного узла.

- Отопление и вентиляция:

- расчетная температура наружного воздуха -39 градусов;

- отопление – электрическое;

- вентиляция: принудительная – вытяжная; приточная – естественная;

- внутренняя температура воздуха – не ниже +10 градусов, в помещении оператора-кассира +18 градусов.

- Электроснабжение:

- электроснабжение от внешнего источника питания или от внутреннего источника (аккумуляторы, дизэлектростанция и т.д.);

- два вида освещения (рабочее и дежурное);

- выполненное внутреннее электроснабжение должно отвечать требованиям ПТЭЭП; ПОТ РМ – 016-2001; ПУЭ;

- все применяемые электробытовые приборы должны соответствовать ГОСТ-275700 «Безопасность бытовых и аналоговых приборов».

- Система охранной и пожарной сигнализации:

- обеспечение защиты от проникновения;

- тревожная сигнализация в помещении оператора-кассира;

- пожарная сигнализация о пожаре – световой и звуковой сигнал.

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Новосибирск.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 8 240 000 (Восемь миллионов двести сорок тысяч) рублей с учетом НДС; расходы по доставке до пункта назначения – г.Новосибирск (до склада покупателя) в цену контракта не входят и оплачиваются на основании отдельно выставленных счетов.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить с 14 ноября 2007 года по 13 декабря 2007 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 508 (Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10). Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.novo-sibirsk.ru.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 14 декабря 2007 года.

Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 17 декабря 2007 года.

Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 17 декабря 2007 года.