Изменение

в извещение о размещении муниципального заказа путём проведения открытого аукциона  на поставку  прачечного оборудования  для МУЗ «Городская больница № 3»

(реестровый номер  торгов - 09)

Раздел:  «Количество поставляемого товара» читать в следующей редакции:

| № лота | № позиции | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Машина стиральная Л-10-322 или эквивалент | 1 |
|  | 2 | Машина стирально-отжимная Л0-30 или эквивалент | 2 |
|  | 3 | Машина сушильная ЛС-25-01 или эквивалент | 1 |
|  | 4 | Центрифуга ЛЦ-10 или эквивалент | 1 |
|  | 5 | Каток гладильный ЛГ-16 или эквивалент | 1 |

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) читать в следующей редакции:

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей | Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прачечное оборудование | 1 000 000,0 | 50 000,0 |
| ИТОГО |  | 1 000 000,0 |  |

с учетом НДС, затрат доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – пользователя лечебно-профилактического учреждения, гарантийного сервисного обслуживания в течение 2 лет  и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Изменение

в  аукционную документацию  о размещении муниципального заказа путём проведения открытого аукциона  на поставку  прачечного оборудования

для МУЗ «Городская больница № 3»

(реестровый номер  торгов - 09)

ТОМ 2 Документации об аукционе:

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Раздел 1.3 читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 000 000,0 рублей

| № Лота | Наименование и описание лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей | Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прачечное оборудование | 1 000 000,0 | 50 000,0 |
| ИТОГО |  | 1 000 000,0 |  |

с учетом НДС, затрат доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – пользователя лечебно-профилактического учреждения, гарантийного сервисного обслуживания в течение 2 лет  и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Раздел 9. читать в следующей  редакции:

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата  производится  безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, с отсрочкой платежа не более 30  дней с момента поставки продукции.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:

3. Форма № 3 «Функциональные и качественные  характеристики поставляемого товара»  читать в следующей редакции:

| № лота | № пози- ции | Наименование | Характе- ристики | Ко-во, шт. | Срок гарантийного и сервисного обслуживания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Машина стиральная Л-10-322 или эквивалент |  | 1 |  |
|  | 2 | Машина стирально-отжимная Л0-30 или эквивалент |  | 2 |  |
|  | 3 | Машина сушильная ЛС-25-01 или эквивалент |  | 1 |  |
|  | 4 | Центрифуга ЛЦ-10 или эквивалент |  | 1 |  |
|  | 5 | Каток гладильный ЛГ-16 или эквивалент |  | 1 |  |

4. Форма № 4  «Процентное соотношение  цены лота по позициям»  читать в следующей редакции:

| № позиции | Наименование | Цена позиции в % от общей цены лота. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машина стиральная Л-10-322 или эквивалент | _______% |
| 2 | Машина стирально-отжимная Л0-30 или эквивалент | _______% |
| 3 | Машина сушильная ЛС-25-01 или эквивалент | _______% |
| 4 | Центрифуга ЛЦ-10 или эквивалент | ________% |
| 5 | Каток гладильный ЛГ-16 или эквивалент | ________% |
|  | Итого по лоту № 1 | 100% |

ТОМ 3 Документации об аукционе:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:  читать в следующей редакции:

| № лота | № поз. | Наименование продукта | Характеристика продукции | Единицы измерения | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Машина стиральная Л-10- 322 или эквивалент | Предназначена для стирки, полоскания и отжима белья из различных видов тканей различной степени загрязнённости. Автоматическое управление осуществляется микропроцессорным контроллером. Окончательная влажность белья после отжима - 60 %. Облицовки и наружный барабан выполнен из нержавеющей стали. Загрузочная масса, кг 12 Вид обогрева Электрический Вид управления автомат Остаточная влажность после отжима, %, не более 60 Геометрический объём внутреннего барабана, л 120 Фактор разделения (G-factor) при стирке (минимум) 0,8/49 при отжиме (максимум) 120/650 Номинальная мощность, кВт: Электродвигателя привода 1,5 Элементов нагрева 15 Габаритные размеры, мм (с упаковкой): Длина 950 (1250) Ширина 845 (1200) высота 1250 (1500) Масса, кг (с упаковкой) 320 (370) | Шт. | 1 |
|  | 2 | Машина стирально-отжимная Л0-30 или эквивалент | Предназначена для стирки, полоскания, отжима и растряски белья. Максимальная загрузка белья 30 кг. Автоматическое управление осуществляется микропроцессорным контроллером. Модель с торцевой загрузкой и выгрузкой белья Облицовка и наружный барабан из нержавеющей стали. Техническая характеристика: Загрузка массы сухого белья - 30 кг. Производительность - 30кг. Геометрический объем внутреннего барабана – 300 куб. дм. Номинальная мощность электродвигателя привода – 30 кВт. Номинальная мощность элементов нагрева – 7,5 кВт. Вид обогрева – электрический. Вид управления – автоматический Способ загрузки и выгрузки белья – ручной Фактор разделения при стирке (минимум) - 0,7-0,9 Фактор разделения при отжиме (максимум) - 350 Остаточная влажность, не более 50 % Габариты без упаковки – 1200*1080*1760 мм Габариты с упаковкой – 1450*1400*2070 мм Масса без упаковки (с упаковкой) - 980 (1200) кг | Шт. | 2 |
|  | 3 | Машина сушильная ЛС-25-01 или эквивалент | Предназначена для сушки белья с начальной остаточной влажностью 50%. Барабан машины из нержавеющей стали, встроенным вентилятором, фильтром для очистки воздуха. Технические характеристики: Загрузочная масса, кг 25 Производительность, кг/ч 75 Вид обогрева Электрический Остаточная влажность после сушки, %, не более 10 Геометрический объём барабана , дм3 514 Номинальная мощность, кВт: Электронагревателей 30 Электродвигателя привода 1,1 Габаритные размеры, мм (с упаковкой): Длина 1370 (1500) Ширина 885 (1020) высота 1835 (2100) Масса, кг (с упаковкой) 470 (670) Производительность вентиляции не менее 2000 м3/ч по воздуху | Шт. | 1 |
|  | 4 | Центрифуга ЛЦ-10 или эквивалент | Предназначена для отжима влаги из белья. Вид обогрева – электрический. Имеет корпус из нержавеющей стали. Загрузочная масса, кг 10 Производительность, кг 60 Время цикла, мин. 10 Геометрический объём внутреннего барабана, л. 50 Номинальная мощность, кВт 1,1 Частота вращения, об/мин. 1430 Фактор разделения при отжиме 540 Остаточная влажность после отжима, % не более 48 Масса, кг без упаковки (с упаковкой) 120 (180) Габаритные размеры, мм С упаковкой 1000*800*1250 Габаритные размеры, мм без упаковки 760*590*950 | Шт. | 1 |
|  | 5 | Каток гладильный ЛГ-16 или эквивалент | Каток гладильный с электрическим нагревом, с односторонним обслуживанием предназначен для глажения прямого белья с остаточной влажностью не более 25%, изготовленного из полиэфирного волокна, шерсти, шелка, хлопка или льна. Производительность ( при начальной остаточной влажности 25 % и конечной не более 10%), кг/ч 30 Вид обогрева Электрический Диаметр валка, мм 210 Скорость глажения, м/мин 3,0 Ширина зоны глажения, мм 1600 Максимальная температура поверхности глажения, о С 200 Номинальная мощность, кВт элементов нагрева 5,5 привода 0,18 Габаритные размеры, мм (с упаковкой) длина 2290 (2600) ширина 890 (900) высота 1050 (1400) Масса, кг 360 | Шт. | 1 |

Место поставки товаров:

г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5, Советский район

Срок поставки товаров:

Поставка товаров  осуществляется до лечебно-профилактического учреждения  в течение 30 дней после заключения  муниципального контракта.

Поставка должна включать в себя  доставку,  погрузо-разгрузочные работы, ввод в эксплуатацию,     гарантийное и  сервисное   обслуживание не менее 2 лет,  обучение персонала – пользователя лечебно-профилактического учреждения.

Доставка,  погрузо-разгрузочные работы, ввод в эксплуатацию,     гарантийное и  сервисное   обслуживание не менее 2 лет, обучение персонала   осуществляется за счет собственных средств поставщика.

Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика  в соответствующей таре и производственной упаковке.