СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА: | открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях образования Ленинского района |
| --- | --- |

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru, в лице комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского,6а, внесены изменения в документацию об аукционе от 31.01.2008 № 2-АД.

Внесены следующие изменения:

Раздел V. Техническая часть документации об аукционе п.5.3 Техническое задание на выполнение работ, лот № 3 – замена деревянных оконных блоков на пластиковые оконные блоки в гимназии №14 «Университетская», размеры и количество окон  читать в следующей редакции:

| Размеры | Количество окон, подлежащих замене |
| --- | --- |
| 1,9×2,4 | 20 шт |
| 2,1×3,2. | 6 шт |

# Ведомость объемов работ  читать  в следующей редакции:

| № п/п | Наименование изделия |
| --- | --- |
| 1. | Конструкция оконного блока: (1,9×2,4)×20 шт, (2,1×3,2) ×6 шт. - стеклопакет- двухкамерный 44 мм.; - тип коробки Gealan S 8000 (6- камерный, толщина 74 мм) или эквивалент; - тип створки Gealan S 8000 (6- камерный, толщина 74 мм) или эквивалент; - фурнитура GU (Германия) или эквивалент; - коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче оконного блока- 0,64 С м.кв./Вт (Кл. В1) при коэффициенте остекления 0,7. |
| 2. | Слив: оцинкованный шириной 240-300 мм; (1,9×0,27)×20шт, (2,1×0,27) ×6 шт. Подоконник с декоративными заглушками: ПВХ es WinBoard Элит мм (Россия) или эквивалент; (1,9×0,27)×20шт, (2,1×3,2) ×6 шт. Наружная отделки уголок ПВХ es WinBoard Элит мм (Россия) или эквивалент; (1,9×0,27)×20шт, (2,1×3,2) ×6 шт. |
| 3. | Отдел откосов: ПВХ Deceuinck 450 мм. (Бельгия) или эквивалент; Комплектация: (1,9+(2,4×2) ×0,5) ×20, (2,1+(3,2×2) ×0,5) ×6 -наличник 75 мм - панель откоса 250 мм - наборная панель 100 мм - стартовый профиль, - П- образный профиль. |
| 4. | Крепеж оконных блоков в проеме выполняются шурупами по бетону (нагиля) диаметром 7.5 мм, длиной 152.182.202 мм. |
| 5. | Узел примыкания оконной рамы к проему состоит из 3-х частей: -наружный гидроизоляционный- мастика СТИз-А, - средний теплоизоляционный- трубчатый утеплитель Вилатерм и профессиональная монтажная пена Gold-gun (Бельгия) или эквивалент. - внутренний пароизоляционный – САЗИЛАСТ-11. |
| 6. | Подрядчик осуществляет вынос и вывоз строительного мусора самостоятельно. |
| 7. | Срок выполнения работ: 30 рабочих дней |
| 8. | Срок предоставления гарантий качества не мене 10 лет |
| 9. | Время работы с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Выходные дни – суббота, воскресенье |
| 10. | Основные требования: 1. Согласование рабочих эскизов с руководителем учреждения образования. Структура изделия (повторный механизм) импост. 2. Согласование ведомости объемов работ с руководителем учреждения. Составление локальной сметы в программе «Гранд-смета» согласно ведомости объемов работ. 3. Наличие лицензий на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами 4. Приведенное сопротивление коэффициента теплопередачи оконных блоков (окон) должно соответствовать нормативу для жилых зданий >_0,64 кв. м. С/Вт. 5. Наличие у поставщика сервис- центра по оказанию гарантийных и послегарантийных услуг (его контакты). 6. Наличие сертификатов качества. 7. Монтаж производить согласно ГОСТ 30971-2002. 8. Наличие корпоративной спецодежды, корпоративной культуры. 9. При ремонте полная изоляция ремонтных помещений от проникновения строительного мусора и пыли в другие помещения. 10. Демонтированные окна складируется силами подрядчика в указанное заказчиком помещение. |

п. 25 РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА  читать в следующей редакции:

| 25 | Время и дата окончания приёма заявок на участие в аукционе | В день рассмотрения заявок – до 10 час. 00 мин. 06 марта 2008 года. Время - новосибирское |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10 час. 00 мин. 06 марта 2008 года 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время - новосибирское |
|  | Дата, время и место проведения аукциона | 10 час. 00 мин. 18 марта 2008 года 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт Время - новосибирское |

Дата размещения на официальном сайте мэрии извещения о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона –12 часов 11 минут 05 февраля 2007 года.

Дополнительную информацию можно получить: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кабинет  № 214,  тел. 3436837, 3547163