СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА  МДСБ №5 В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРПУС МУЗ «ПОЛИКЛИНИКА №1», СВЯЗАННЫХ С УСТРОЙСТВОМ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА, ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в извещение на  проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на завершение работ по перепрофилированию клинико-диагностического корпуса МДСБ №5 в клинико-диагностический корпус МУЗ «Городская поликлиника №1», связанных с устройством вентилируемого фасада, изменением технических условий на инженерные коммуникации и внесением изменений в рабочий проект.

Пункт «Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ» читать в следующей редакции:

Завершение работ по перепрофилированию клинико-диагностического корпуса МДСБ №5 в клинико-диагностической корпус МУЗ «Городская поликлиника №1», связанных с устройством вентилируемого фасада, изменением технических условий на инженерные коммуникации и внесением изменений в рабочий проект.

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облицовка фасада, расход основных материалов: |  |  |
|  | - металлосайдинг по системе НВФ-См-2000 | м2 | 1276 |
|  | - металлокассеты по системе НВФ-СМ-АТР с утеплителем: | м2 | 364 |
|  | - толщина 50 мм | м3 | 133,8 |
|  | - толщина 100 мм | м3 | 50,1 |
| 2 | Наружные сети радиофикации из биметаллического провода: |  |  |
|  | - диаметр | мм | 4 |
|  | - протяженность | м | 310 |
| 3 | Устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит: |  |  |
|  | - подстилающий слой из песка | м3 | 38,4 |
|  | - ж/б плиты | шт/м2 | 34/183,6 |
|  | - бетонные бортовые камни | м.п. | 62 |
| 4 | Устройство водоотводного лотка: |  |  |
|  | -монолитный ж/б лоток | м3 | 4,5 |
| 5 | Полы: |  |  |
|  | -устройство стяжек из цементно-песчаного раствора | м2 | 192 |
|  | -устройство покрытий из керамической плитки | м2 | 335 |
|  | -окраска дощатых полов | м2 | 76 |
|  | -устройство покрытий из линолеума | м2 | 353 |
| 6 | Отделочные работы: |  |  |
|  | -устройство потолков типа «Амстронг» | м2 | 104 |
|  | -окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 1070 |
|  | -то же, стен | м2 | 1615 |
|  | -улучшенная масляная окраска стен | м2 | 204 |
|  | -простая масляная окраска стен | м2 | 388 |
|  | -оклейка стен обоями | м2 | 663 |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | -установка деревянных индивидуальных дверей | м2 | 16,7 |
| 8 | Монтаж козырьков: |  |  |
|  | -металлоконструкции | т | 0,41 |
|  | -профнастил | м2 | 43 |
| 9 | Наружные сети канализации: |  |  |
|  | Земляные работы | м3 | 2779 |
|  | -прочистка с промывкой сетей канализации (диаметр 150 мм) | м.п. | 64,5 |
|  | -врезка в действующие сети канализации (диаметр 200мм) | шт. | 6 |
|  | -установка чугунных люков | шт. | 8 |
|  | -демонтаж чугунных люков | шт. | 4 |
|  | -демонтаж наружных сетей канализации, из чугунных труб диам.150 мм | м.п. | 130 |
|  | -прокладка трубопроводов, из чугунных труб диам.100 мм | м.п. | 15 |
|  | -устройство ж/б канализационных колодцев | м3 | 7,2 |
|  | -устройство лестниц | т | 0,301 |
|  | -масляная окраска металлических конструкций | м2 | 11 |
|  | -разборка сборных железобетонных колодцев | шт | 4 |
| 10 | Реконструкция ЦТП: |  |  |
|  | -монтаж насосов центробежных 45/30 | шт. | 3 |
|  | -монтаж трубопровода | м.п. | 20 |
|  | -монтаж системы КиП и автоматика | сист. | 1 |
|  | -монтаж частотной станции | станц. | 1 |
| 11 | Монтаж системы АОВ | сист. | 1 |
| 12 | Монтаж системы АТМ | сист. | 1 |
| 13 | Горячее водоснабжение: |  |  |
|  | -прокладка трубопроводов диам. 25 мм | м.п. | 160 |
|  | -замена магистрального водопровода диам. 50 мм. 70 мм. | м.п. | 41,7 |
|  | -замена магистрального водопровода диам. 25 мм. | м.п. | 138 |
|  | -установка полотенцесушителей | шт | 5 |
| 14 | Система вентиляции: |  |  |
|  | -дополнительно установка вентиляторов | шт | 18 |
|  | -установка воздуховодов из оцинкованной стали | м.п. | 215 |
|  | -сдача системы вентиляции | шт | 1 |
| 15 | Бытовая канализация: |  |  |
|  | -установка хирургических умывальников с пьедесталом | шт | 4 |
|  | -установка умывальников с пьедесталом | шт | 62 |
|  | -установка унитазов | шт | 17 |
|  | -установка поддонов душевых | шт | 5 |
|  | -установка биде | шт | 1 |
| 16 | Противопожарный водопровод: |  |  |
|  | -установка пожарных кранов | шт | 11 |
|  | -установка вентелей | шт | 4 |
| 17 | Хоз-питьевой водопровод: |  |  |
|  | -прокладка трубопроводов, диам.25мм | м.п. | 146 |
|  | -установка кранов | шт | 16 |
|  | -установка вентелей | шт | 43 |
|  | -рукава поливочные | м | 60 |
| 18 | Монтаж узла учета тепловой энергии: | шт | 1 |
| 19 | ИТП: |  |  |
|  | -монтаж трубопровода | м.п. | 135 |
|  | -окраска трубопровода | м2 | 84 |
|  | -изоляция трубопровода | м3 | 0,3 |
|  | -установка кранов шаровых | шт | 4 |

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 20 февраля 2008 г. до 11 часов 30 мин. 17 марта 2008 г.

Пункт «Место, дата и время проведения аукциона» читать в следующей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 18 марта 2008г.

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ, НА РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  НА  ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА  МДСБ №5 В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРПУС МУЗ «ПОЛИКЛИНИКА №1», СВЯЗАННЫХ С УСТРОЙСТВОМ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА, ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений в извещение на  проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на завершение работ по перепрофилированию клинико-диагностического корпуса МДСБ №5 в клинико-диагностический корпус МУЗ «Городская поликлиника №1», связанных с устройством вентилируемого фасада, изменением технических условий на инженерные коммуникации и внесением изменений в рабочий проект.

1. Пункт 9,13,14 Информационной карты –  читать в следующей редакции:

| 9 | Характеристика выполняемых работ: | Облицовка фасада, расход основных материалов: |
| --- | --- | --- |
|  |  | - металлосайдинг по системе НВФ-См-2000 – 1276 м2 |
|  |  | -металлокассеты по системе НВФ-СМ-АТР- 364м2 с утеплителем: |
|  |  | - толщина 50 мм -133,8 м3 |
|  |  | - толщина 100 мм – 50,1 м3 |
|  |  | Наружные сети радиофикации из биметаллического провода: |
|  |  | - диаметр- 4мм |
|  |  | - протяженность-310м.п. |
|  |  | Устройство дорожного покрытия из сборных ж/б плит: |
|  |  | - подстилающий слой из песка-38,4 м3 |
|  |  | - ж/б плиты- 34 шт /183,6 м2 |
|  |  | - бетонные бортовые камни-62 м.п |
|  |  | Устройство водоотводного лотка: |
|  |  | -монолитный ж/б лоток -4,5м3 |
|  |  | Полы: |
|  |  | -устройство стяжек из цементно-песчаного раствора-192м2; |
|  |  | -устройство покрытий из керамической плитки-335м2; |
|  |  | -окраска дощатых полов- 76м2; |
|  |  | -устройство покрытий из линолеума-353 м2 |
|  |  | Отделочные работы: |
|  |  | -устройство потолков типа «Амстронг»-104м2; |
|  |  | -окраска потолков водоэмульсионными составами-1070 м2; |
|  |  | -то же, стен-1615 м2; |
|  |  | -улучшенная масляная окраска стен-204 м2; |
|  |  | -простая масляная окраска стен -388 м2; |
|  |  | -оклейка стен обоями -663 м2 |
|  |  | Проемы |
|  |  | -установка деревянных индивидуальных дверей 16,7 м2 |
|  |  | Монтаж козырьков: |
|  |  | -металлоконструкции -0,41тн; |
|  |  | -профнастил-43 м2 |
|  |  | Наружные сети канализации: |
|  |  | - земляные работы- 2779 м3; |
|  |  | -прочистка с промывкой сетей канализации (диаметр 150 мм)-64,5м.п; |
|  |  | -врезка в действующие сети канализации (диам. 200мм) 6шт; |
|  |  | -установка чугунных люков 8 шт; |
|  |  | -демонтаж чугунных люков -4 шт; |
|  |  | -демонтаж наружных сетей канализации, из чугунных труб диам.150 мм-130 м.п; |
|  |  | -прокладка трубопроводов, из чугунных труб диам.100 мм-15 м.п |
|  |  | -устройство ж/б канализационных колодцев -7,2м3; |
|  |  | -устройство лестниц- 0,301 т; |
|  |  | -масляная окраска металлических конструкций-11 м2; |
|  |  | -разборка сборных железобетонных колодцев-4,0 шт |
|  |  | Реконструкция ЦТП: |
|  |  | -монтаж насосов центробежных 45/30 -3 шт; |
|  |  | -монтаж трубопровода -20 м; |
|  |  | -монтаж системы КиП и автоматика 1 система; |
|  |  | -монтаж частотной станции – 1 станция |
|  |  | Монтаж системы АОВ - 1 система |
|  |  | Монтаж системы АТМ - 1 система |
|  |  | Горячее водоснабжение: |
|  |  | -прокладка трубопроводов диам. 25 мм – 160 м.п; |
|  |  | -замена магистрального водопровода диам. 50 мм. 70 мм. -41,7 м.п; |
|  |  | -замена магистрального водопровода диам. 25 мм.- 138м.п; |
|  |  | -установка полотенцесушителей - 5шт |
|  |  | Система вентиляции: |
|  |  | -дополнительно установка вентиляторов 18 шт; |
|  |  | -установка воздуховодов из оцинкованной стали -215 м.п. |
|  |  | -сдача системы вентиляции 1 система |
|  |  | Бытовая канализация: |
|  |  | -установка хирургических умывальников с пьедесталом-4 шт |
|  |  | -установка умывальников с пьедесталом- 62 шт; |
|  |  | -установка унитазов-17 шт; |
|  |  | -установка поддонов душевых – 5шт; |
|  |  | -установка биде 1 шт |
|  |  | Противопожарный водопровод: |
|  |  | -установка пожарных кранов -11 шт; |
|  |  | -установка вентелей – 4 шт |
|  |  | Хоз-питьевой водопровод: |
|  |  | -прокладка трубопроводов, диам.25мм – 146 м.п.; |
|  |  | -установка кранов -16 шт; |
|  |  | -установка вентелей- 43 шт; |
|  |  | -рукава поливочные – 60 м.п. |
|  |  | Монтаж узла учета тепловой энергии 1 шт |
|  |  | ИТП: |
|  |  | -монтаж трубопровода – 135м.п. |
|  |  | -окраска трубопровода- 84м.п.; |
|  |  | -изоляция трубопровода-0,3 м3; |
|  |  | -установка кранов шаровых-4шт. |
| 13 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет №517, контактное лицо: Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru с 9 часов 00 мин. 20 февраля 2008 г. до 11 часов 30 мин. 17 марта 2008 г. |
| 14 | Место дата и время проведения аукциона | г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет №517 в 11 часов 00 мин. 18 марта 2008 г. |