Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона  в электронной форме на право заключения

муниципального контракта на  поставку, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки для

МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки для МУЗ «Городская клиническая больница № 11».

Открытый аукцион в электронной форме проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая больница № 11».

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

Предмет муниципального контракта: поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки для МУЗ «Городская клиническая больница № 11».

Количество и характеристика продукции и выполняемых работ:

Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки на аппарат дистанционной литотрипсии «МОДУЛИТ СЛ 20» или эквивалент.

Технические характеристики аппарата «МОДУЛИТ СЛ 20»:

Модулит                                  СЛ 10                   СЛ 20

| Размеры |  | Исходное положение |
| --- | --- | --- |
| Длина | 2,60 м | 2,60 м |
| Ширина | 1,09 м | 1.80 м |
| Высота | 0,97 м | 2.20 м |
| Вес | 500 кг | 950 кг |
| Источник ударной волны |  |  |
| Регулируемое фокусное давление Подходящая величина фокуса Ши рокоповерхностное проникновение энергии | апертурный угол 83° |
| Фокусное расстояние | 150 мм |
| Изоцентрический диапазон поворота | 0-30° латерально /0-15° каудально |
| Автоматическая подгонка контактной подушки | 0-150 мм |

| Ультразвуковая локация |  |
| --- | --- |
| Секторное сканирующее устройство аксиально встроенное s источник ударных волн | 3,5 Мгц |
| Высокоразрешающая аннулярно-матричная техника, аксиальное перемещение датчика | 120 мм |
| Поперечно-продольное вращение, сканирующей поверхности | ±110° |

| Локация рентгеновским излучением | только Модулнт СЛ 20 |
| --- | --- |
| Изоцентрическое поворотное устройство | 225° кранио-каудально, + 450 латерально |
| Генератор постоянного напряжения | 40 -125 кв |
| Поворачивающаяся анодная трубка | Двойной фокус 0,3 + 0,6 мм |
| 9" усилитель изображения, переключающийся на 6˝ и 4˝ |  |
| Два 15" монитора с запоминанием изображения |  |
| Приспособление для кассетной съемки |  |
| По желанию: Устройство для импульсной флуороскопии с высокоразрешающей видеоцепью, мультиформатная камера | Серия СЛ 20 топ |
| Стол для пациента |  |
| Изменение высоты стола Диапазон изменения Минимальная высота Максимальная высота | 280 мм 920 мм 1200 мм |
| Горизонтальное перемещение латеральное | ± 100 мм (механическое) ±115 мм (ручное) |
| кранио-каудалъное | ±100 мм (механическое) ±115 мм (ручное) |
| Перемещение в направлении ног (с промежутчным растрированием) | 733 мм |
| Подключение к сети |  |  |
| Сетевое напряжение | 220 в / 50 гц | 380 в / 50 гц и 220 в / 50 гц |
| Потребляемая мощность | 3,5 ква | 20 ква |
| или |  |  |
| сетевое напряжение | 220 в / 60 гц | 480 в / 60 гц и 220 в / 60 гц |
| Потребляемая мощность | 3,5 ква | 20 ква |
| Подача воды |  |  |
| Встроенный водосборник. Подача и спуск воды не требуются |  |  |
| Электрические вводы Модулит |  |  |
| Вводы для ЭКГ и/или синхронизированного дыханием пуска ударных волн имеются |  |  |

Доставка продукции и выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23.

Срок и условия поставки товара и выполнения работ:

Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию электромагнитной катушки для аппарата дистанционной литотрипсии «МОДУЛИТ СЛ 20» в МУЗ «Городская клиническая больница № 11» по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23,

Срок выполнения работ:  IV квартал 2006 г.

Поставка товара должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы. Доставка должна быть осуществлена собственным транспортом поставщика.

Формы, сроки и порядок оплаты:

Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки и после подписания акта выполненных работ на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30  дней с момента поставки денежными средствами.

Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки.

Начальная цена муниципального контракта: 430 000,0 рублей

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, демонтаж, монтаж, ввод в эксплуатацию и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@buy-trade.ru.

Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru.

Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: www.buy-trade.ru.

Регистрация доступна с 15:00 часов 24 ноября 2006 года до завершения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.

Начало проведения аукциона: 10:00 часов «05» декабря 2006 года.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола.