Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на поставку медицинского оборудования для

МУЗ «Городская поликлиника № 20»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская поликлиника № 20».

E-mail: GKirjanova@admnsk.ru

# Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 20».

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2006 год.

Характеристика и количество поставляемых товаров:

1. Электрокардиограф трехканальный Cardimax Autocardiner FCP-2155 или эквивалент в количестве 1 шт.

2. Стерилизатор паровой с горизонтальной круглой камерой ГК-100-3М или эквивалент в количестве 1 шт..

3. Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75 или эквивалент в количестве 1 шт..

Технические характеристики описаны в приложении.

Вся продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается представленными в составе котировочной заявки копиями сертификатов соответствия.

Место поставки товаров: Поставка осуществляется в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19.

Срок и условия поставки: до 31.10.2006 г.

Доставка, осуществляется за счет собственных средств поставщика.

Максимальная цена муниципального контракта: 236000,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12 с  момента размещения извещения на сайте до 18:00 часов «14» сентября 2006 года.

Срок и условия оплаты:

Оплата за поставленное оборудование производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента поставки.

Стоимость товаров изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Кирьянова Галина Ивановна, тел. 223-62-07.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электрокардиограф трехканальный Cardimax Aetocardiner FCP-2155

Производитель: Fukuda

Портативный трехканальный электрокардиограф, позволяющий

производить запись ЭКГ 12 стандартных отведений в любых

условиях.

Автоматический режим работы значительно сокращает время,

затрачиваемое на исследование, включает критерии диагностики в

зависимости от пола и возраста, стандартную интерпретацию,

минесотские коды и результаты измерений. 'Предусмотрено

самоотключение через 4,5 мин после прекращения записи.

Стандартный комплект:

- Трехканальный электрокардиограф -1

- 10 электродный кабель пациента - 1

- Электроды для конечностей - 4

- Грудные электроды - 6

- Регистрационная термобумага - 1

- Сетевой кабель - 1

- Гель для ЭКГ -1

- Инструкция по эксплуатации (рус.) -1

Особенности электрокардиографа FCP-2155:

- трехканальный

- синхронная регистрация 12-ти отведений

- термопринтер высокого разрешения,

- рулонная бумага 63мм х 30 м

- простая пленочная функциональная клавиатура

- фильтры изолинии и сглаживания

- интерпретация и анализ ЭКГ

- 232С выход для подсоединения к персональному компьютеру

- встроенное зарядное устройство

- аккумуляторная батарея

Технические характеристики:

- размеры: 262 х 182 х 63 мм

- вес: 1,7 кг (без аккумулятора)
.    сеть: 220-240 В, 50/60 Гц

встроенные батареи 9,6 В (поставляется отдельно), время быстрой зарядки незаряженных батарей 3 часа, зарядки хватает на 1,5 часа непрерывной работы

- потребляемая мощность максимально 19 В А

скорость подачи бумаги 6,25/25/50 мм/

- жидкокристаллический дисплей 20 символов, 2 линии

- термопечать 8 точек в I мм по оси амплитуды и 1 точка в 1 vc по оси времени

- ЭКГ-термобумага 63 мм х 30 м, рулонная

Функциональные кнопки пленочные, индикация на дисплее:

- отведений

- источника питания (сеть-батареи, разряд батареи)

- включение-выключение фильтра

- нарушение подачи бумаги (отсутствие бумаги)

- неправильное наложение электродов

- частота цифровой записи 0.005-150 Гц (-3 дБ)

вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора

ток утечки < 5 мкА

стандарт безопасности CF по IEC 601-1

класс защиты I no IEC 601-1

температура эксплуатации 10-40°С

относительная влажность 25-95% (без конденсации)

фильтры мышечной активности 35-45 Гц (-3 дБ)

фильтры сетевые 50 или 60 Гц (20 дБ)

чувствительность: 5/10/20 мм/мВ ± 50%

запись 1-3 каналов на оптимальной ширине 63 мм с автоматическим удержанием

изолинии Блок ЭКГ:

- синхронная запись активных сигналов от электродов

- цифровое разрешение 5 мВ

динамический разброс ± 10 мВ АС

максимальный электродный потенциал ± 300 мВ DC

константа времени 3,2 с (-0, +30%)

частота ответа от 0,05 до 150 Гц (-3 дБ)

входное сопротивление: > 20 МОм

12 отведений: стандартные/Кабрер

•	автоматические программы:

о   запись 1-3 отведений из 12 одновременно зарегистрированных о   тренды 3 отведений за 30 с на скорости 6.25 мм/с

- программа расчета данных и анализа ЭКГ покоя: расчет интервалов, амплитуды,
электрических осей, усредненных комплексов и интерпретация для детей и
взрослых.

- запись данных: данные ЭКГ, результаты интерпретации и анализа, время и дата

Дополнительные аксессуары:

- адаптер для рулонной ЭКГ-термобумаги 50 мм х 20 м

- провод заземления

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КРУГЛОЙ

КАМЕРОЙ ГК-100-ЗМ

Назначение и область применения

Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации в стационарных медицинских учреждениях водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. Стерилизационная камера и парогенератор изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией. После стерилизации медицинские материалы подвергаются вакуумной сушке в стерилизационной камере.

Преимущества стерилизатора ГК-100-ЗМ перед старыми моделями:

- наличие нового укороченного режима стерилизации (0,22 МПа, 134 С - 5 минут);

- наличие дополнительного контактного термометра, а также таймера, для более удобной индивидуальной настройки температурных и темпоральных параметров режимов стерилизации;

- более удобное для пользователя боковое расположение контрольных приборов, позволяющее легко контролировать операции, производимые кранами управления;

- наличие теплоизоляционных чехлов на ручках кранов управления, что уменьшает риск получения ожога персоналом в процессе эксплуатации прибора;

- шарнирное крепление двери камеры на траверсе, позволяющее вне зависимости от неровностей пола, степени износа прокладки и других неблагоприятных факторов быть всегда плотно прижатой по всему периметру загрузочного отверстия камеры.

Технические характеристики

| Объем стерилизационной камеры, дм3 (л) 100 камеры ,дмЗ (л) 100 |
| --- |
| Рабочее давление пара в камере, МПа, не более 0,22 камере, МПа. не более 0,22 |
| Максимальная температура пара, С 134 С 134 |
| Режим стерилизации | любой в диапазоне от 105 С до 132 С |
| Управление | полуавтоматическое |
| Удаление воздуха | гравитационное |
| Сушка | вакуум |

| Род тока | переменный, трехфазный |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 16 |
| Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм | 400 |
| Габаритные размеры стерилизатора, мм: |  |
| длина | 1130 |
| ширина | 710 |
| высота | 1500 |
| Масса, кг | 230 |
| Комплектация | КСК-18-4шт |
| Габаритные размеры с упаковкой, мм | 1600x900x1500 |
| Общий вес (с упаковкой), кг | 240 |

Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75

Назначение и область применения

Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. Стерилизатор снабжен вертикальной цилиндрической стерилизационной камерой, закрываемой крышкой вручную. Стерилизационная камера и водопаровая рубашка сделаны из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией.

Давление пара в стерилизационной камере поддерживается автоматически. После стерилизации медицинские материалы подвергаются вакуумной сушке в стерилизационной камере.

Технические характеристики

| Рабочее давление пара в камере, кгс/см2, не более | 2,2 |
| --- | --- |
| Максимальная температура пара, °С | 134 |
| Точность поддержания температуры стерилизации, °С | ±1 |
| Управление | полуавтоматическое |
| Режимы стерилизации: | два |
| 1 режим | 132°С - 20 мин при давлении 0.2 мПа |
| II режим | 120 °С - 45 мин при давлении 0.11 мПа |
| Габаритные размеры стерилизатора, мм: |  |
| высота | 1100 |
| ширина | 570 |
| длина | 755 |
| Габаритные размеры стерилизационной камеры: |  |
| диаметр, мм | 400 |
| глубина, мм | 630 |
| объем, дм3 (л) | 75 |
| Род тока | переменный, трехфазный |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 |
| Масса, кг | 80 |

http ://www.medcomp.ru/equwm/equ_3 07.html

30.08.20