Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок  на  выполнение работ по монтажу и накладке узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, расхода холодной воды в здании мэрии по ул. Щетинкина, 41. На ремонт 3-х узлов управления системы отопления в здании мэрии по ул. Щетинкина, 41; ул. Красный проспект, 34; ул. Депутатская, 38.

1. Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  хозяйственного управления мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск,  Красный проспект, 34.

2. Исполнительный орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа  - управление делами мэрии Новосибирска,  расположенный  по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу и накладке узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, расхода холодной воды в здании мэрии по ул. Щетинкина, 41. На ремонт 3-х узлов управления системы отопления в здании мэрии по ул. Щетинкина, 41; ул. Красный проспект, 34; ул. Депутатская, 38.

# Запрос котировок проводится для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

Требуемые товары

| № пп | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя , расхода холодной воды |  |  |
| в здании Мэрии по ул. Щетинкина ,41 |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | МонтажТермопреобразователя КТПТР-01 | шт. | 4 |
| 2 | Монтаж расходомера - счетчика Ultrasonic US800-21- тепловой энергии Ду50мм, Ду40мм | шт. | 2 |
| 3 | Установка тепловычислителя ВКТ-7 | шт. | 1 |
| 4 | Установка модема | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж расходомера - счетчика Ultrasonic US800-21- на систему ХВС Ду32мм | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП -3IP-30 | шт. | 2 |
| 7 | Минибокс на 5, 2 модулей Legrand-Fael S6 | шт. | 2 |
| 8 | Конструкции для установки щита с монтажной панелью ЩМП -3IP-30 | шт. | 2 |
| 9 | Электрические проводки в щитах | 100 м | 0,15 |
| 10 | Заземлитель вертикальный | 10 шт. | 0,2 |
| 11 | Присоединение к приборам электрических проводок | 100 концов | 0,25 |
| 12 | Монтаж гильзы защитной для термопреобразователя КТПТР-01 | шт. | 4 |
| 13 | Установка блока контактов ЗВИ 12 секций | 100 шт. | 0,01 |
| 14 | Установка выключателя (УЗО) ВД1-63/2/16/30 | шт. | 1 |
| 15 | Установка выключателя автоматического ВА 47-29/2/С2 | шт. | 2 |
| 16 | Установка розетки на Дин-рейку РД-47 | 100 шт. | 0,01 |
| 17 | Прокладка кабеля контрольного КСПВ 4х0,4 | 100 м | 1 |
| 18 | Стоимость кабеля контрольного КСПВ 4х0,4 | 1000 м | 0,1 |
| 19 | Стоимость кабель - канала 40х40мм | м | 36 |
| 20 | Присоединение трубных проводок из медных труб наружный диаметр до 10 мм | 10 соединений | 0,4 |
| Раздел 2. Строительные работы |  |  |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей отопительных приборов за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окраш. пов-сти | 0,06 |
| 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БФ-577 | 100 м2 окраш. пов-сти | 0,06 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |
| 23 | Установка крана сварного Навал диам. 150 мм | 1 шт | 2 |
| 24 | Установка крана сварного Навал диам. 100 мм | 1 шт | 4 |
| 25 | Установка крана сварного Навал диам. 80 мм | 1 шт | 3 |
| 26 | Установка крана сварного Навал диам. 50 мм | 1 шт | 2 |
| 27 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм | 1 шт. | 2 |
| 28 | Установка отборного устройства давления | 100 шт. | 0,14 |
| 29 | Установка кранов шарового Bugatti № 300 диам.15 мм | 1 шт | 5 |
| 30 | Установка клапанов обратных СВ5440 Tecofi диам. 80 мм | 1 шт | 1 |
| 31 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 1 |
| 32 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм | 1 соединение | 1 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 100 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |
| 36 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.65 мм | 100 м трубопровода | 0,004 |
| 37 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 38 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 39 | Установка отводов диам. 50мм | шт | 4 |
| 40 | Установка переходов К159х4,5-108х4,0 | шт | 4 |
| 41 | Установка переходов К108х4,0-76х3,5 , К108х4,0-57х3,0 | шт | 6 |
| 42 | Установка переходов К89х3,5-57х3,0 | шт | 2 |
| 43 | Установка переходов К76х3,5-57х3,0 | шт | 2 |
| 44 | Установка переходов К76х3,5-45х2,5 | шт | 2 |
| 45 | Установка переходов К57х3,0-38х2,0 | шт | 2 |
| 46 | Установка переходов К57х3,0-32х2,0 | шт | 2 |
| 47 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 40,50 мм | 1 соединение | 4 |
| 48 | Установка бобышки | 100 шт. | 0,04 |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |
| 49 | Система с количеством каналов 2 | система | 1 |
| 50 | Система с количеством каналов за каждый канал с 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 7 |
| Узлы управления ( 3 шт ) системы отопления в зданиях Мэрии |  |  |
| по ул. Щетинкина; ул. Красный проспект ,34; ул. Депутатская,38. |  |  |
| Раздел 5. Демонтажные работы |  |  |
| 51 | Снятие: задвижек диам. до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,15 |
| 52 | Снятие: задвижек диам. до 200 мм | 100 шт. арматуры | 0,05 |
| 53 | Смена арматуры: вентилей диам. до 20 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 54 | Смена арматуры: вентилей диам. до 32 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 55 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 150 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0,12 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0,01 |
| Раздел 6. Монтажные работы |  |  |
| 58 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 59 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,44 |
| 60 | Установка отводов диам. 100 мм | шт | 1 |
| 61 | Установка отводов диам. 150 мм | шт | 8 |
| 62 | Установка кранов шаровых Навал на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 15 |
| 63 | Установка кранов шаровых Навал на трубопроводах из стальных диаметром: до 150 мм | 1 шт | 5 |
| 64 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 11 |
| 65 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 5 |
| 66 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 |
| 67 | Установка бобышек для термометров в оправе прямых и угловых | 100 шт. | 0,04 |
| 68 | Установка штуцеров для манометров с трехходовым краном | 100 шт. | 0,05 |

Выполнение работ по адресу: 630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ул.  Щетинкина, 41; ул. Депутатская, 38. мэрия Новосибирска.

Срок и условия выполнения работ: до 07.10.2006 г.

Максимальная цена муниципального контракта: 180000 рублей.

Срок и условия оплаты: в течении финансового года до 31.12.2006 г.

Цена предлагаемой продукции в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Каждый претендент может подать только одну котировочную заявку

Котировочная заявка должна быть оформлена по установленной форме (приложение).

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  №  203.

с 9  часов 00 мин.  18 сентября  2006 до 17 час. 00 мин. часов  21 сентября   2006 года. Заявки подаются на бумажном носителе, по факсу: (383) 222-30-22 или в  виде электронного документа.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 час. 00 мин 22 сентября 2006 года по адресу: Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.  № 10.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

# Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Аверьянова Маргарита Вячеславовна тел. 227-44-00, факс 222-30-22, адрес электронной почты: MAverianova@admnsk.ru

Срок заключения муниципального контракта: до 26.09.2006 года

Приложение: форма котировочной заявки.

Согласовано:

Начальник управления делами мэрии                                                                     В.О. Зарубин

Начальник хозяйственного управления мэрии                                                   Р.Г. Борисенко

Начальник отдела электротехнической службы                                                 В.Ф. Фоминых

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на поставку  живых цветов

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика требуемой продукции | см. ниже |
| 6. | Сроки и условия оплаты | 30 % - предоплата. 70 % - по факту поставки продукции |
| 7. | Срок поставки продукции | III квартал 2006 года |
| 8. | Место поставки продукции | мэрия Новосибирска: 630099, Красный проспект, 34. |
| 9. | Срок заключения муниципального контракта | до 15 сентября 2006 года |
| 10. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ (подпись)

МП                  «____»________ 2006  года

Приложение

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Цена общ. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роза одиночная | Эквадор | шт | 800 |  |  |
| 2 | Хризантема кустовая | Голландия | шт | 640 |  |  |
| 3 | Папортник | Голландия | шт | 640 |  |  |
| 4 | Триферн | Голландия | шт | 200 |  |  |
| 5 | Рускус | Голландия | шт | 960 |  |  |
| 6 | Статица | Голландия | шт | 270 |  |  |
| 7 | Робелини | Голландия | шт | 300 |  |  |
| 8 | Берграсс | Голландия | шт | 300 |  |  |
| 9 | Эквалипт | Голландия | шт | 450 |  |  |
| 10 | Гипсофила | Голландия | шт | 160 |  |  |
| 11 | Аспарагус Плюмозус | Голландия | шт | 450 |  |  |
| 12 | Альстромерия | Голландия | шт | 240 |  |  |
| 13 | Гиперикум | Голландия | шт | 30 |  |  |
| 14 | Лимониум крашенный | Голландия | шт | 100 |  |  |
| 15 | Берграс крашенный | Голландия | шт | 50 |  |  |
| 16 | Гривелия | Голландия | шт | 50 |  |  |
| 17 | Краспедия | Голландия | шт | 50 |  |  |
| 18 | Гвоздика кустовая | Голландия | шт | 100 |  |  |
| 19 | Аспедистра | Голландия | шт | 40 |  |  |
| 20 | Лилия | Голландия | шт | 10 |  |  |
| 21 | Антуриум | Голландия | шт | 15 |  |  |
| 22 | Роза кустовая | Голландия | шт | 40 |  |  |
| 23 | Гвоздика | Голландия | шт | 16 |  |  |
| 24 | Корзина плетеная (ива) | Россия | шт | 10 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

Руководитель предприятия  _______________________ (подпись)

М.п.        «___»_________________2006 года