Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  закупку поставка лабораторных приборов для кабинета физики.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, расположенный (ое) по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

извещает о проведении запроса котировок на поставку лабораторных приборов для кабинета физики. Производитель: Россия. (приложение 1)

# Запрос котировок проводится для нужд  НОУ православной гимназии во имя Преподобного  Сергия Радонежского,  г.Новосибирск, ул.Академическая, 26 – Талышева Л.П., Рыжкова М.М.,  контактный телефон: 333-21-71, 333-29-823.

Источник финансирования: субвенция

Характеристика продукции: поставка лабораторных приборов для кабинета физики. Производитель: Россия. (приложение 1)

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, Академическая, 26 – Талышева Л.П.

Срок и условия поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг):  до 25 ноября 2006 года

Максимальная цена муниципального контракта: 124280  рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 420 б, с момента опубликования до 17 часов  «08» ноября 2006. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Срок и условия оплаты:   в течение 3 дней после поставки, согласно заключенному муниципальному контракту.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна, тел. 227-44-43

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

Приложение 1

## Лабораторные приборы  (общая сумма 124280 руб)

| Учреждение | Наименование и описание лота | Количество | Начальная цена 124280 |
| --- | --- | --- | --- |
| Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского | Амперметр лабораторный Амперметр лабораторный должен удовлетворять следующим требованиям: • Для измерения силы постоянного тока до 1 А и 2 А с ценой деления шкалы 0,05 А и 0,1 А. • Шкала с двойной оцифровкой. • Класс точности – 2,5. • Прибор комплектуется соединительными проводами с зажимами типа “крокодил”. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 10 |  |
|  | Вольтметр лабораторный Вольтметр лабораторный должен удовлетворять следующим требованиям: • Для измерения напряжения постоянного тока до 3 В и 6 В с ценой деления шкалы 0,1 В и 0,2 В. • Шкала с двойной оцифровкой. • Класс точности – 2,5. • Прибор комплектуется соединительными проводами с зажимами типа “крокодил”. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 10 |  |
|  | Весы с разновесами лаб. Весы рычажные должны иметь сборно-разборную конструкцию. Все детали уложены в футляре-основании с крышкой. Предназначены для измерения массы тел с точностью до 0,01 г. Набор гирь должен состоять из нескольких гирь, масса которых подобрана таким образом, чтобы обеспечить выполнение измерений во всех лабораторных работах, выполняемых учащимися. Гири уложены в гнезда деревянной или пластмассовой коробки с крышкой. В коробке имеется пинцет для гирь. Весы рассчитаны на предельную нагрузку 200 г, имеют чувствительность при полной нагрузке 50 мг. Весы состоят из коромысла со стрелкой, установленного в скобе, двух чаш, основания. Плоскодонные пластмассовые чаши диаметром 100 мм имеют бортики высотой 5 мм. Чаши могут подвешиваться к серьгам коромысла или устанавливаться в стаканчики. | 10 |  |
|  | Динамометр школьный Динамометры предназначены для измерения силы при проведении лабораторных работ по механике и используются при постановке следующих лабораторных работ: изучение зависимости силы тяжести от массы тела; измерение сил трения покоя, скольжения и качения; измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело; измерение работы при перемещении тела; измерение момента силы; выяснение условий равновесия рычага; измерение КПД наклонной плоскости; сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу; измерение жесткости пружины; изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести; измерение потенциальной энергии поднятого тела и др | 10 |  |
|  | Калориметр Предназначены для проведения учащимися фронтальных лабораторных работ при изучении тепловых явлений. Калориметр применяют при проведении следующих фронтальных лабораторных работ: изучение калориметра; сравнение отданного и полученного количества теплоты при смешивании воды разной температуры; измерение удельной теплоемкости твердого тела; измерение удельной теплоты плавления льда; исследование зависимости температуры воды от времени при ее нагревании; определение КПД электрического нагревателя и др. Калориметр состоит из двух сосудов: внешнего полиэтиленового и внутреннего алюминиевого. На дне внешнего сосуда имеются специальные приливы, в которые вставляется внутренний сосуд, обеспечивая его устойчивое положение. Наружный диаметр внешнего сосуда 84 мм, высота 97 мм, толщина бортика в верхней части 3,5 мм, толщина стенки 2,5 мм. Наружный диаметр внутреннего сосуда 67 мм, высота 78мм. Вместимость внутреннего сосуда не менее 250мл. Масса калориметра не более 0,11 кг. | 10 |  |
|  | Источник питания ВУ-4 Выпрямитель должен быть предназначен для снижения и преобразования напряжения переменного тока и питания учебных приборов и опытных установок при проведении учащимися фронтальных лабораторных работ по исследованию электрических цепей, источников тока, измерения КПД электродвигателя; используются для электропитания лампочек, электромагнитов и др. Принцип действия выпрямителя следующий: при включении его в сеть переменного тока 42 В лабораторного стола напряжение поступает через понижающий трансформатор на выходные клеммы переменного тока и двухполупериодный выпрямитель. После него пульсирующее напряжение подается на клеммы или гнезда «– +». Выпрямитель включается в сеть переменного тока напряжением 36 – 42 В, которое подается к специальным розеткам лабораторных столов от щита кабинета физики. Шнуры выпрямителей снабжены специальными вилками, согласованными с розетками и исключающими их включение в электрическую сеть напряжением более 50 В. | 10 |  |
|  | Термометр лаб. 100 С Предназначены для измерения температуры при проведении фронтальных лабораторных работ и работ физического практикума. Характеристики Пределы измерения …………. 0 – 100 °С. Цена деления шкалы ………… 1 °С. Погрешность термометра …… 1 °С. | 10 |  |
|  | Набор лабораторный "Электричество" (20 работ по программе 8-11 классов. В набор входят кювета с электродами, 2 лампы, потенциометр, электродвигатель, 2 катушки, магниты, компас, комплект проводов, металлический лист и др.) Должны позволять выполнить следующие опыты: сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках; измерение напряжения на различных участках электрической цепи; регулирование силы тока переменным резистором; наблюдение химического действия электрического тока; сборка гальванического элемента и испытание его действия; исследование зависимости силы тока на участке цепи от напряжения; исследование зависимости силы тока на участке цепи от его сопротивления; измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра; измерение мощности и работы тока в электрической лампе; изучение магнитного поля постоянного магнита; изучение электродвигателя постоянного тока; измерение КПД электродвигателя; измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; измерение удельного сопротивления проводника; изучение последовательного соединения проводников; изучение параллельного соединения проводников; определение заряда электрона; наблюдение действия магнитного поля на ток; изучение явления электромагнитной индукции. В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: ключ, кювета с электродами, лампа с колпачком (2 шт.), проволочный резистор (2 шт.), переменный резистор, электродвигатель, катушка-моток (2 шт.), магнит полосовой (2 шт.), зажим пружинный (2 шт.), компас, соединительные провода (8 шт.), металлическое рабочее поле. При использовании набора необходимы дополнительно электроизмерительные приборы Все элементы, из которых составляются электрические цепи, должно быть смонтированы на стандартных платформах размером 70х35 мм, которые изготовлены из цветного пластика. В основании платформ имеются магниты, что в сочетании с металлическим рабочим полем обеспечивает удобное и надежное закрепление элементов электрической цепи | 10 |  |
|  | Электромагнит (трансформатор) лаб. Электромагнит разборный должен удовлетворять следующим требованиям: • Демонстрация устройства электромагнита и проведения опытов по электромагнетизму: o Устройство и действие электромагнита; o Усиление магнитного поля соленоида железным сердечником. o Устройство и действие электрического звонка. o Принцип действия трансформатора. • Прибор состоит из П-образного сердечника, двух съемных катушек и якоря с крючком. • Катушки из медного провода соединены последовательно и имеют общее сопротивление около 3 Ом. • Прибор питается от источника постоянного тока напряжением 4-6 В. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 10 |  |
|  | Набор лабораторный "Оптика" (20 работ по геометрической и волновой оптике (8 и 11 класс). В набор входят 3 линзы, полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, зеркало, 2 поляроида, дифракционная решетка, лампа, кювета и др.) Набор «Оптика» должен позволять выполнить следующие опыты: исследование явления отражения света; построение изображения предмета в плоском зеркале; сборка модели зеркального перископа; наблюдение преломления света плоскопараллельной пластиной; исследование преломление света на границе раздела двух сред; наблюдение преломления света призмой; исследование явления преломления света; измерение показателя преломления вещества; измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы линзы; измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы; получение изображения при помощи линзы; сборка модели проекционного аппарата; сборка модели микроскопа; сборка модели трубы Кеплера; сборка модели трубы Галилея; наблюдение дифракции света; наблюдение интерференции света; измерение длины световой волны; наблюдение поляризации света; наблюдение явления дисперсии. В состав набора входят следующие элементы и устройства: линза сферическая (3 шт.), поляроид (2 шт.), дифракционная решетка ДР, плоский полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, пластина со скошенными гранями, плоское зеркало, экран с прорезью, лимб, держатель оптических элементов (3 шт.), лампа с колпачком, кювета с прозрачными стенками, коврик пластиковый, соединительные провода (3 шт.). Для проведения опытов необходимы: металлическое рабочее поле из набора лабораторного «Механика» или из набора «Электричество», источник питания (батарейка или ВУ-4М. Набор лабораторный «Оптика» реализует двумерный вариант размещения элементов оптической схемы учебной экспериментальной установки, что существенно расширяет возможности обучения и приближает учебные оптические схемы к реальным. Оборудование набора «Оптика» отличается от аналогов тем, что позволяет реализовать объективный способ измерения длины световой волны, при котором действительное изображение дифракционного спектра наблюдается на экране. | 10 |  |
|  | Набор лабораторный "Механика" (21 работа по разделам «движение и силы», «кинематика», «динамика» 7-9 классов. В набор входят каретка с направляющей, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, штатив, блоки, грузы и др. ) Предназначены для проведения лабораторных работ по различным разделам механики, проведения работ физического практикума и решения экспериментальных задач. Набор «Механика» должен позволять выполнить следующие опыты: градуирование пружины и измерение сил динамометром; измерение силы трения скольжения; выяснение условия равновесия рычага; изучение устройства подвижного и неподвижного блока; определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости; изучение «золотого правила» механики; измерение скорости неравномерного движения; исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени; измерение ускорения движения тела; исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении; проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении; исследование движения тела под действием нескольких сил; измерение жесткости пружины; измерение коэффициента трения скольжения; изучение движения тела, брошенного горизонтально; определение ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела; изучение равновесия тел под действием нескольких сил; изучение закона сохранения механической энергии; измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: направляющая рейка, каретка, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, крючок (2 шт.), желоб (трубка) с держателем, штатив (основание, стойка, муфта), подвижный блок, неподвижный блок, груз (4 шт.), шарик, бумага копировальная, коврик из пористого пластика, тесьма. Основные элементы набора «Механика» должно быть изготовлены из цветного пластика с применением литьевых технологий, а секундомер выполнен в специально разработанном корпусе. | 10 |  |
|  | Лоток для лабораторного набора по механике Использование лотков укладок должно позволять организовать компактное хранение оборудования для фронтальных лабораторных работ и обеспечивать удобный доступ к любому из элементов набора, существенно улучшая эргономику пространства естественнонаучного кабинета. Для контроля целостности комплектов на видимую сторону лотка должно быть нанесено условное обозначение всех расположенных в нем деталей с указанием их наименования и количества. Расположенные на корпусе выступы служат для составления лотков в вертикальные сборки – до 6 шт. | 10 |  |
|  | Лоток для лабораторного набора по электричеству Использование лотков укладок должно позволять организовать компактное хранение оборудования для фронтальных лабораторных работ и обеспечивать удобный доступ к любому из элементов набора, существенно улучшая эргономику пространства естественнонаучного кабинета. Для контроля целостности комплектов на видимую сторону лотка должно быть нанесено условное обозначение всех расположенных в нем деталей с указанием их наименования и количества. Расположенные на корпусе выступы служат для составления лотков в вертикальные сборки – до 6 шт. | 10 |  |
|  | Лоток для лабораторного набора по оптике Использование лотков укладок должно позволять организовать компактное хранение оборудования для фронтальных лабораторных работ и обеспечивать удобный доступ к любому из элементов набора, существенно улучшая эргономику пространства естественнонаучного кабинета. Для контроля целостности комплектов на видимую сторону лотка должно быть нанесено условное обозначение всех расположенных в нем деталей с указанием их наименования и количества. Расположенные на корпусе выступы служат для составления лотков в вертикальные сборки – до 6 шт. | 10 |  |
|  | Набор "Газовые законы" Набор "Газовые законы" должен удовлетворять следующим требованиям: • Обеспечивать исследование изобарного, изохорного и изотермического процесса • Прибор состоит из эластичной прозрачной трубки с кранами на концах, манометрической трубки и измерительной ленты (пределы измерения 0 – 150 см, цена деления - 1 мм). | 10 |  |
|  | Набор "Кристаллизация" Набор предназначен для изучения закономерностей перехода веществ из одного агрегатного состояния в другое при выполнении фронтальных лабораторных работ. Набор используется при проведении работ: измерение температуры кристаллизации вещества; наблюдение за отвердеванием аморфного тела; исследование свойств переохлажденной жидкости. Набор состоит из трех пробирок с веществами зеленого, белого и розового цветов. Вещество зеленого цвета получено на основе фенилсалицилата, синтезированного по особой технологии, в результате чего он приобретает в твердом состоянии кристаллическую структуру и характерный зеленый цвет. При нормальных условиях оно затвердевает по схеме: жидкость – кристаллизация – твердое тело. В качестве вещества белого цвета используется парафин марки ПБ-11А. Это вещество аморфное; при охлаждении оно непрерывно увеличивает свою вязкость, постепенно отвердевая. Вещество розового цвета представляет собой смесь натриевой соли с эритрозином. Оно затвердевает по схеме: жидкость – переохлажденная жидкость – кристаллизация – твердое тело. Все вещества абсолютно безопасны для использования в учебном эксперименте. Технические характеристики Рабочий диапазон температуры 35 – 65 оС Температура кристаллизации зеленого вещества 60 оС 10% Температура кристаллизации розового вещества 45 оС 10% Масса вещества в пробирке 5 г 10% | 10 |  |
|  | Набор калориметрических тел Набор предназначен для формирования плотности, удельной и молярной теплоемкостей, формирования представлений о связи структуры вещества с его свойствами. Набор используется при проведении следующих лабораторных работ: измерение размеров, объема, массы тел; исследование зависимости массы тел от их объема; измерение плотности; распознавание вещества по его плотности; измерение удельной теплоемкости; исследование зависимости силы тяжести от массы; изучение плотных упаковок и сравнение параметров кристаллических решеток; измерение количества вещества. В состав набора входят 7 тел в форме прямоугольного параллелепипеда. Они изготовлены из алюминия, титана и меди. Кроме того, в набор входят одно тело цилиндрической формы. Выбор веществ для изготовления тел определяется тем, что медь и алюминий имеют гранецентрированную решетку, а титан – гексагональную. С использованием шариков в пластиковой коробочке возможна сборка этих способов плотной упаковки. | 10 |  |
|  | Цилиндр мерный с носиком 100 мл Цилиндры измерительные предназначены для выполнения лабораторных работ по измерению цены деления измерительного прибора, объема жидкости, объема твердых тел, измерения выталкивающей силы и др. Характеристики: Пределы измерения 100 (мл) Цена деления 1 (мл) Основная погрешность 1 (мл) | 10 |  |
|  | Миллиамперметр лаб. Миллиамперметр имеет пределы (-5) - 0 - (+5) мА. и (-50) - 0 - (+50) мА с ценойделения 0,5 мА на первом пределе и 5 мА на втором пределе. | 3 |  |

Приложение 2

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Приложение к заявке: спецификация.

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение 3

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на продукцию, подлежащую поставке

| Департамент мэрии, администрация района города | Наименование продукции | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Поставщик: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

юридический адрес                                              				юридический адрес

______________                                                  				 _____________

(телефон)                                                       				      (телефон)