Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на  закупку поставка демонстрационных приборов для кабинета физики.

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, расположенный (ое) по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

извещает о проведении запроса котировок на поставку демонстрационных приборов для кабинета физики. Производитель: Россия. (приложение 1)

# Запрос котировок проводится для нужд  НОУ православной гимназии во имя Преподобного  Сергия Радонежского,  г.Новосибирск, ул.Академическая, 26 – Талышева Л.П., Рыжкова М.М.,  контактный телефон: 333-21-71, 333-29-823.

Источник финансирования: субвенция

Характеристика продукции: поставка демонстрационных приборов для кабинета физики. Производитель: Россия. (приложение 1)

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, Академическая, 26 – Талышева Л.П.

Срок и условия поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг):  до 25 ноября 2006 года

Максимальная цена муниципального контракта: 174076  рублей .

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 420 б, с момента опубликования до 17 часов  «08» ноября 2006. Заявки подаются в конвертах в запечатанном виде.

Срок и условия оплаты:   в течение 3 дней после поставки, согласно заключенному муниципальному контракту.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна, тел. 227-44-43

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

Приложение 1

## Демонстрационные приборы  (общая сумма 174076 руб)

| Учреждение | Наименование и описание лота | Количество | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- |
| НОУ Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского | Аквариум Должен быть изготовлен из полированного FLOAT-стекла, соединенного специальным герметизирующим клеем имеет габариты 400х200х300 мм. | 1 | 174076 руб |
|  | Весы технические с разновесами дем. Как минимум, весы с разновесами должны удовлетворять следующим требованиям: • рассчитаны на предельную нагрузку 200 г • имеют чувствительность при полной нагрузке 50 мг • комплектуются набором из нескольких гирь, масса которых подобрана таким образом, чтобы обеспечить выполнение измерений во всех лабораторных работах, выполняемых учащимися • гири уложены в гнезда деревянной или пластмассовой коробки с крышкой • имеется пинцет для гирь | 1 |  |
|  | Груз наборный 1кг Предназначен для использования его в качестве меры массы при проведении демонстрационных опытов, таких, как: понятие о силе тяжести; понятие о силе упругости; зависимость деформации от силы; сложение сил, действующих не тело по одной прямой; сила трения; проявление инерции; применение правила моментов; пружинный маятник и др. Набор состоит из 6 грузов в форме дисков одинакового диаметра и одного общего стержня. В центре нижнего (опорного) груза должен быть укреплен круглый стержень с крючком. Крючок плоский, его толщина меньше диаметра стержня. На стержень легко надеваются столбиком остальные 5 грузов, имеющие в центре круглое отверстие диаметром, превышающее диаметр стержня, и радиальные вырезы, размером превышающие толщину крючка. В состав набора входят: один груз с крючком 50 г и 5 съемных грузов по 50 г (1 шт.), 100 г (2 шт.), 200 г (1 шт.), 500 г (1 шт.). Габаритные размеры груза наборного в сборе: диаметр 67 мм, высота 165 мм. Общая масса груза наборного (1 ± 0,0125) кг. | 1 |  |
|  | Генератор звуковой (0,1 Гц-100 кГц) Генератор предназначен для получения гармонических и периодических напряжений треугольной и прямоугольной формы до 100 кГц в лабораторных работах практикума при исследовании акустических явлений, электрических цепей переменного тока с активной и реактивной нагрузками. Генератор должен формировать одновременно три вида сигналов: прямоугольного, треугольного и синусоидального напряжений. Генератор обеспечивает выбор диапазона одного из 6-ти диапазонов частоты (0,1–1 Гц; 1–10 Гц; 10–100 Гц; 100–1000 Гц; 1000–10000 Гц; 10000–100000 Гц). Обеспечивается точная частота генерации за счет создания соответствующего управляющего напряжения. Каждое из сформированных напряжений через усилитель тока и переключатель подключает выход одного из каналов формирователя сигналов к входу усилителя через потенциометр уровня выходного сигнала «Амплитуда», обеспечивающий амплитуду выходного сигнала, который после двухтактного усилителя мощности поступает на выходные клеммы генератора. | 1 |  |
|  | Блок питания 24В регулируемый Источник предназначен для плавного регулирования переменного напряжения с частотой 50 Гц от 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) напряжения с частотой пульсаций 100 Гц от 0 до 24 В. В выпрямителе должен использоваться тороидальный трансформатор с двумя разделенными обмотками. По виткам вторичной обмотки перемещается токосъемник. При его перемещении на один виток выпрямленное напряжение меняется на 0,2 В. Технические параметры источника. Напряжение питания, В 220 Пределы изменения выходного напряжения, В: - переменное 0 – 30 - постоянное (пульсирующее, 100 Гц) 0 – 24 Максимальный ток нагрузки, А 10 Масса не более, 8,9 кг. Размеры не более, мм 345х205х185 | 1 |  |
|  | Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями | 1 |  |
|  | Насос вакуумный Комовского Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм при проведении ряда демонстрационных опытов по разным темам школьного курса физики. Насос применяется в следующих демонстрациях: раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в разреженном воздухе; электрический разряд в разреженном воздухе; распространение звуковых волн и др. Насос должен состоять из корпуса прямоугольной формы, цилиндра с поршнем, маховика с рукояткой и подставки. На крышке корпуса насоса должны быть расположены два ниппеля: всасывающий и нагнетательный. К насосу должен прилагаться гибкий вакуумный шланг длиной не менее 0,5 м. С помощью насоса можно создать минимальное разрежение воздуха в замкнутых сосудах до 400 Па (3 мм рт.ст.) и максимальное сжатие его до давления 0,4 МПа (4 ат.). Габаритные размеры насоса не более 362х290х375 мм, масса не более 15 кг. | 1 |  |
|  | Тарелка вакуумная со звонком Тарелка вакуумная со звонком должна удовлетворять следующим требованиям: • Для получения разреженного воздуха в замкнутом объеме; • Совместимость с насосом вакуумным Комовского; • Состоит из круглого основания, толстостенного стеклянного колпака-колокола диаметром не менее 200 мм и высотой не менее 250 мм, резиновой прокладки, электрического звонка, манометра и крана; • Предельное давление, создаваемое под колпаком: не менее 0,01 МПа. • Позволяет провести с использованием вакуумного насоса следующие демонстрации: o возможность показать силу атмосферного давления, o необходимость упругой среды для распространения звуковых колебаний, o устройство и действие манометра, o зависимость температуры кипения жидкости от давления, o раздувание резиновой камеры под колоколом и др. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  | Штатив демонстрационный физический Предназначен для установки и поддержки различного демонстрационного и лабораторного оборудования и принадлежностей. Надежное крепление. Простая переналадка. Химически стойкое покрытие. Широкий набор приспособлений в комплекте поставки. | 1 |  |
|  | Электроплитка 800 Вт Электрическая плитка должна удовлетворять следующим требованиям: • Для нагрева и поддержания в разогретом состоянии веществ при проведении различных демонстрационных опытов. • Представляет собой электронагреватель в виде закрытого керамического диска со спиралью. • Питание: 220 В/50 Гц; • Потребляемая мощность – не менее 350 Вт. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  | Комплект инструментов классных Комплект инструментов классных должен удовлетворять следующим требованиям: • Для работы у доски; • В комплект инструментов входят: o Метр - деревянная рейка белого цвета. На поверхности рейки нанесена шкала черного цвета с ценой деления 1см. Каждое пятое деление шкалы имеет большую длину, каждое десятое оцифровано; o Треугольник - прямоугольный, деревянный; o Транспортир - 180 градусов, деревянный; o Циркуль - деревянный: одна ножка с острым наконечником, другая – с зажимом для мела | 1 |  |
|  | Компьютерный измерительный блок (необходим для работы с датчиками, с наборами дем. Механика, Тепловые явления, Вращательное движение, Газовые законы и свойства насыщенных паров) Технические характеристики блока: Диапазон измеряемых напряжений -5-108 Точность измерения напряжения 1% Входное сопротивление 10 кОм Точность измерения интервалов времени 002 с Потребляемый ток – не более 0,45 А Напряжение питания – не более 12 В В набор должны входить следующие датчики: Температуры: Датчик должен представлять собой тонкую трубку из нержавеющей стали (щуп) с чувствительным элементом (терморезистором) на конце. Диапазон измерений - от 0 °С до +100 °С Погрешность измерения - не более 1% Время отклика - не более 0,1 сек Давления: Предназначен для измерения давления неагрессивных газообразных сред. Используется при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся. Диапазон измерений - от 0 кПа до 200 кПа Погрешность измерения - 1% Время отклика – не более 0.1с Диапазон рабочих температур - от -40 °С до +85 °С Влажности: Диапазон измерения влажности - от 10% до 98% 2. Погрешность измерения ±5% 3. Время отклика – не более 10 сек 4. Диапазон рабочих температур - от 10°С до 60°С Магнитного поля: Предназначен для измерения индукции постоянного магнитного поля при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся. Диапазон измерения индукции - от –200 до +200 мТл Погрешность измерения ±5% Диапазон рабочих температур - от 10°С до 40°С | 1 |  |
|  | Датчик давления • Датчик давления (дифференциальный): o диапазон измерений – от - 100 кПа .до +100 кПа; o предельно-допустимое давление, кПа 200 o погрешность - не более 2 %; o диапазон температур исследуемого газа, ‘С от +10 до 60; | 1 |  |
|  | Датчик угла поворота • Датчик угла поворота: o два диапазона измерений o диапазон I – от -1800 до +1800 градусов (погрешность измерения - 5 градусов); o диапазон II – от -360 до +360 градусов (погрешность измерения - 1 градус); | 1 |  |
|  | Датчик числа оборотов • Датчик угловой скорости (частоты вращения): o диапазон измерений, с-1 - 0.05-20 (3-1200об/мин); o масса грузов, вращающихся на оси, кг, не более 1 o закрепление на стержне штатива с вертикальным и горизонтальным расположением оси вращения | 1 |  |
|  | Приставка "Осциллограф" к компьютерному измерительному блоку Предназначен для обеспечения одновременной регистрации двух сигналов - напряжений на произвольных элементах электрической цепи, с помощью компьютерного измерительного блока. Работа приставки-осциллографа поддерживается специальным программным блоком, превращающим экран компьютера в экран двухканального цифрового запоминающего осциллографа. Приставка-осциллограф имеет два входных кабеля и два переключателя коэффициента деления «1:1» / «1:10» (по одному на каждый канал). Компьютерный осциллограф, работающий на базе приставки-осциллографа, измерительного блока и персонального компьютера, позволяет одновременно представлять на экране два электрических сигнала. Это дает возможность показать не только опыты, относящиеся к переменному току и другим периодическим процессам неограниченной продолжительности, но и продемонстрировать однократные и импульсные процессы (зарядка конденсатора, возникновение ЭДС индукции и самоиндукции). | 1 |  |
|  | Барометр-анероид Предназначен для изучения принципа измерения атмосферного давления, наблюдения за изменениями атмосферного давления. Барометр включает в себя измерительный механизм, основанный на использовании двух анероидных коробок, плоской пружины; имеет фиксирующую и показывающие стрелки. Конструкция барометра должна предусматривать его эксплуатацию в настенном варианте. Технические данные Диапазон наблюдаемого давленая: Па ……………от 96000 до 104000 мм рт. ст……………………….. от 720 до 780 Цена деления шкалы: Па ……………………………… 100 мм. рт. ст………………………. 1 Погрешность измерения: в пределах 720 ¸ 760 мм. рт. ст…….. 3 в остальных частях…………………. 5 | 1 |  |
|  | Гигрометр (психрометр) ВИТ-2 Гигрометр (психрометр) должен удовлетворять следующим требованиям: • Для определения влажности воздуха; • Состоит из двух одинаковых термометров, закрепленных на панели, между термометрами помещена стеклянная изогнутая трубка для воды. Открытый конец трубки расположен под резервуаром одного из термометров. Корпус резервуара этого термометра обернут марлей, опущенной одним концом в воду. • Справа от термометров на той же панели размещена таблица, позволяющая по показаниям термометров определить влажность воздуха. • Сопровождается руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  | Динамометры демонстрационные (пара) Предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по механике. В состав набора должны входить два динамометра в круглых металлических корпусах и следующие принадлежности к ним: модель двутавровой балки с делениями и двумя передвижными крючками, два съемных круглых столика, два съемных блока и две трехгранные опорные призмы. Механизм каждого динамометра должен состоять из двух спаренных пружин, зубчатой рейки и шестерни. К оси шестерни прикреплена стрелка прибора. Циферблат и стрелка каждого динамометра защищены стеклом. Шкала двусторонняя с нулем посередине. Ее можно поворачивать для установки стрелки прибора на нуль. Предел измерения силы каждым динамометром 12 Н. Цена деления шкалы 1 Н. Шкала оцифрована через каждые 2 Н. Диаметр каждого динамометра 225 мм. Длина балки 605 мм, диаметр столиков 70 мм. Габаритные размеры динамометров в упаковке (без балки) не более 290х290х110 мм, габаритные размеры балки не более 625х55х44 мм. Общая масса двух динамометров с принадлежностями не более 2,4 кг | 1 |  |
|  | Манометр открытый демонстрационный Предназначен для демонстрации устройства и принципа действия открытого жидкостного манометра, а также для измерения давлений на 04 МПа (400 мм водяного столба) выше и ниже атмосферного давления. Прибор должен состоять из изогнутой стеклянной трубки U-образной формы с открытыми концами, стойки со шкалой и подставки. Трубка прикреплена к стойке и вместе с ней установлена на подставке. На шкале стойки нанесены сантиметровые деления с оцифровкой через каждые 10 см и с нулем посередине. Цена деления шкалы прибора 10 мм водяного столба. К прибору должна прилагаться резиновая трубка и тройник с пробкой | 1 |  |
|  | Метр демонстрационный Служит в качестве образца основной единицы длины в системе СИ. Применяют для линейных измерений в ряде демонстрационных опытов в курсе физики. Линейка представляет собой деревянный брусок прямоугольного сечения длиной 1000 мм, шириной 45 мм и толщиной 9 мм, окрашенный в белый цвет. На линейке с обеих сторон нанесены черными штрихами, отчетливо видимыми издали, деления на дециметры и сантиметры. Цифры поставлены у дециметровых делений на одной стороне линейки параллельно делениям шкалы, а на другой - перпендикулярно делениям. | 1 |  |
|  | Термометр жидкостной (0+200`С) Предназначен для демонстрации устройства и принципа работы жидкостного термометра, а также для измерения температуры воздуха в классе и жидкостей в некоторых опытах при изучении тепловых явлений Диапазон измерения температуры от –0° до +100° . Цена деления шкалы 1°. | 2 |  |
|  | Ведерко Архимеда Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения выталкивающей силы. В комплект прибора должны входить: ведерко, тело цилиндрической формы и пружинный динамометр. Внутренние размеры ведерка должен соответствовать наружным размерам тела. Они изготовлены так, чтобы тело свободно и полностью входило в ведерко. У ведерка сверху имеется дужка, а снизу закреплена небольшая проволочная петля. За дужку во время опыта ведерко подвешивают к динамометру, а к его петле подвешивают тело, которое для этой цели снабжено крючком. Плотность тела немного превышает плотность воды. Динамометр состоит из скобы, открытой пружины и стержня с крючком для подвешивания ведерка. На верхней части стержня закреплен указатель в форме диска. Верхний конец пружины надет на крючок скобы, а на ее нижний конец подвешен стержень. Стержень продет через отверстия в скобе, которые служат для него направляющими. Растяжение пружины динамометра отмечается фиксатором, находящимся на скобе. Отчет показаний производится по передвижному указателю стержня. На скобе предусмотрена площадка для крепления бумаги. Высота ведерка 100 мм, диаметр 45 мм. Габаритные размеры прибора не более 70х330х45 мм, масса не более 0,52 кг. | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Вращательное движение" 7 экспериментов по теме «Вращательное движение» и эксперимент по эффекту Доплера для звуковых волн. Для работы необходимы: динамометр 4 - 5 Н, секундомер демонстрационный или компьютерный измерительный блок Набор предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по вращательному движению и колебательному движению. Он позволяет поставить ряд экспериментов, на основе которых вводятся такие ключевые понятия физики как инерциальные системы отсчета, сила, центростремительное ускорение и т.п. Набор позволяет продемонстрировать модели некоторых важных физических опытов. Набор «Вращательное движение» должен работать с компьютерным измерительным блоком или с демонстрационным секундомером. Набор должен позволять провести следующие демонстрации: 1) возникновение центростремительной силы; 2) зависимость центростремительной силы от массы, скорости и радиуса вращения тела; 3) равновесие системы вращающихся тел; 4) моделирование опыта Штерна; 5) модель маятника Фуко; 6) вращение жидкости; 7) вынужденные механические колебания и резонанс; 8) эффект Доплера для звуковой волны. Состав набора: основание штатива; узел привода с рамой и датчиком частоты вращения; груз 0,2 кг с подвесом – 2 шт.; груз 0,4 кг с подвесом; сигнальное устройство; шар с нитью и держателем; шарик стальной – 3 шт.; ловушка; кювета; трубка изогнутая с воронкой и клипсой; пружина с фиксатором; скоба из проволоки – 3 шт.; кабель измерительный; динамометр 5 н; блок управления. Основным элементом набора является узел привода с рамой и датчиком частоты вращения. Привод представляет собой электродвигатель постоянного тока с понижающей ременной передачей. Угловая скорость вращения установки измеряется с помощью оптоэлектрического датчика, в зазоре которого вращается тонкий непрозрачный диск с вырезанными секторами. Всего секторов 20, поэтому при использовании цифрового секундомера, регистрирующего частоту открывания и закрытия датчика, его показания следует делить на 20. Подключение датчика к демонстрационному секундомеру или компьютерному измерительному блоку осуществляется с помощью кабеля, который входит в набор. При проведении опытов на раме могут быть установлены следующие элементы: подвесы с грузами массой 0,2 кг и 0,4 кг, трубка изогнутая с воронкой и клипсой, ловушка, сигнальное устройство, пружина с фиксатором и плоская кювета для жидкости. | 1 |  |
|  | Ванна волновая Прибор предназначена для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости с помощью набора подвижных шариков и применяется в следующих демонстрациях: колебание отдельной частицы, колебание двух частиц с разными фазами, стадии образования стоячих волн, распространение поперечных и продольных волн, стоячие поперечные и продольные волны. Прибор состоит из прямоугольной панели, чугунной подставки, металлических стержней (спиц) с пластмассовыми шариками, круглого зажима с ручкой, стержня с шарнирным механизмом и металлического диска с рукояткой. На лицевой панели прибора на равных расстояниях подвешены 13 стержней с насаженными на них шариками. На обратной стороне панели все нити закреплены равномерно по окружности к круглому зажиму с ручкой. В нормальном положении длина нитей отрегулирована так, чтобы при нахождении зажима с ручкой в центре круга с отверстиями, все шарики располагаются в один ряд в нижней части панели. Такая система нитей с зажимом позволяет демонстрировать опыты с продольными волнами. Другая система нитей с металлическим диском предназначена для демонстрации модели поперечных волн. Размеры панели 600х260 мм. Габаритные размеры прибора не более 605х230х350 мм. Масса прибора не более 4,7 кг. | 1 |  |
|  | Набор "Маятник Максвелла" Маятник Максвелла должен удовлетворять следующим требованиям: • Позволяет провести эксперименты, демонстрирующие переход потенциальной энергии тела в кинетическую энергию его движения, складывающегося из поступательного движения центра масс и вращения; • Представляет собой массивный стальной диск диаметром не более 100 мм, укрепленный на оси; • На концах оси имеются отверстия для закрепления нити; • Сопровождается руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  | Набор демонстационный "Механика" (17 экспериментов для 7–10 классов. В набор входят магнитная скамья, 2 тележки, блок, наборные грузы, оптодатчики и др.) Набор должен быть предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения, механических колебаний. Набор «Механика» работает с компьютерным измерительным блоком или с демонстрационным секундомером. При использовании компьютерной измерительной системы набор «Механика» должен позволять провести следующие демонстрационные эксперименты. Кинематика: равномерное движение; неравномерное движение, понятие средней скорости; определение мгновенной скорости; определение ускорения при равноускоренном движении; изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном движении*; путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью; путь, пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью*; определение ускорения свободного падения. Динамика: проявление инерции; зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы; движение системы тел в поле силы тяжести*; движение тела по наклонной плоскости без трения; движение тела по наклонной плоскости с трением. Законы сохранения: неупругое соударение тел; движение системы тел с нулевым значением импульса; столкновение тел различной массы*; упругий удар*; сохранение механической энергии в поле силы тяжести. Механические колебания: период колебаний нитяного маятника. Эксперименты, отмеченные «*», выполняются только с компьютерным измерительным блоком. Демонстрационный набор «Механика» должен включать следующие элементы: скамья длиной 1,2 м; тележка на магнитной подвеске – 2 шт.; электромагнитное пружинное стартовое устройство; ограничитель хода тележек; транспортир с отвесом; оптоэлектрические датчики момента времени – 2 шт.; неподвижный блок; подставка для подвешивания шаров; шары стальные – 3 шт.; грузы наборные 100 г – 2 шт.; стальная пластина для увеличения массы тележки. Основная часть предлагаемых экспериментов выполняются на базе скамьи длиной 1,2 м, по которой движутся тележки на магнитной подвеске. Особенностью конструкции скамьи является ее закрепление на вертикальной классной доске с помощью магнитов. Электромагнитное пружинное стартовое устройство включает электромагнит, питающийся от источника постоянного тока напряжением 9 – 12 В и пластину с двумя пружинами. Стартовое устройство монтируется на специальном основании, которое с помощью запрессованных в не магнитов закрепляется на классной доске. | 1 |  |
|  | Набор по статике с магнитными держателями Набор по статике с магнитными держателями должен удовлетворять следующим требованиям: • Для демонстрации различных опытов по динамике, основам статики: o сложение двух сил, действующих по одной прямой, o сложение сил, направленных под углом друг к другу, o сложение параллельных сил, o условия равновесия материальной точки, o правило моментов, o нахождение центра масс и др. • В состав набора входят: o магнитная панель, o динамометры на магнитных держателях, o магнитные держатели, o блоки, o набор грузов, o пластина неправильной формы, o комплект монтажных приспособлений; • Сопровождается руководством по эксплуатации | 1 |  |
|  | Набор тел равного объема Не менее 3 тел. Тела должны представлять собой прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки | 1 |  |
|  | Набор тел равной массы Не менее 3 тел. Тела должны представлять собой прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки | 1 |  |
|  | Прибор для демонстрации атмосферного давления Прибор предназначен для демонстрации существования атмосферного давления. Прибор состоит из двух полушарий с прочными ручками. Одно из полушарий снабжено краном с ниппелем. Для хранения прибора к нему прилагается специальная подставка. Канал ниппеля соединен через кран с внутренней полостью полушария. При соединении полушарий между собой и откачки воздуха из них они прижимаются друг к другу, так как внутри них образуется замкнутое пространство, в котором давление воздуха ниже атмосферного. При разрежении воздуха внутри прибора менее 0,05 МПа к нему должна быть приложена сила не менее 98 Н для разрыва его полушарий друг от друга. Габариты прибора не более 165х115х205 мм, габариты подставки 135х135х95 мм. Масса прибора не более 0,65 кг, масса подставки не более 0,11 кг. Для проведения демонстраций дополнительно требуются: штатив универсальный, насос вакуумный. | 1 |  |
|  | Призма наклоняющаяся с отвесом Призма предназначена для демонстрации условия устойчивости тела, имеющего площадь опоры и позволяет проиллюстрировать зависимость устойчивости тел от площади опоры и положения центра тяжести. Призма состоит из трех прямоугольных пластин и четырех реек, изготовленных из стали. Края пластин с двух противоположных сторон согнуты под прямым углом в виде бортиков. На концах бортиков просверлены отверстия. Отверстия такого же размера просверлены на концах и в середине каждой рейки. Через эти отверстия пластины соединены с рейками с помощью заклепок. Соединение выполнено так, чтобы рейки могли поворачиваться вокруг заклепок с небольшим трением. Соединение одной рейки с бортиком средней пластины выполнено с помощью винта и гайки с рифленой ручкой. Такая конструкция позволяет наклонять рейки относительно пластин под разными углами и фиксировать положение призмы, а также регулировать трение между рейкой и бортиком пластины. В середине средней пластины, в центре тяжести призмы, укреплен отвес. Размеры пластин без бортиков 150х95 мм, ширина бортиков 10 мм, размеры реек 12х280 мм, толщина пластин и реек 1 мм. Габаритные размеры призмы в нормальном положении (без наклона) не более 150х100х280 мм, масса не более 0,25 кг. | 1 |  |
|  | Рычаг демонстрационный Рычаг предназначен для демонстрации устройства рычага и условия его равновесия и применяются в следующих демонстрациях: устройство и принцип действия рычажных весов; равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др. Основными частями прибора являются деревянная линейка, на торцах которой закреплены винты с уравнительными гайками, ось с гайкой и четыре крючка. На одной широкой поверхности линейки нанесена оцифрованная шкала с нулем посередине и 14 отметками. Над отметками шкалы на линейке просверлены отверстия для установки крючков, а в центре линейки отверстие для оси рычага. Габаритные размеры линейки 800х10х30 мм, цена деления ее шкалы 5 см. Общая масса рычага со всеми деталями не более 0,6 кг | 1 |  |
|  | Сосуды сообщающиеся Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих демонстрациях: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех). Конструкция прибора обеспечивает поворот всей системы сообщающихся сосудов, так как они закреплены на прозрачной пластине, которая может поворачиваться вокруг оси. Высота всех вертикальных трубок разных форм и диаметра 65 мм, длина горизонтальной трубки 160 мм. Размеры вертикальной панели 210х16х220 мм, подставки - 210х120х16 мм. Габаритные размеры прибора в сборе не более 210х120х236 мм. Масса прибора не более 1 кг. Для проведения опытов наливают подкрашенную жидкость в цилиндрический сосуд большого диаметра до тех пор, пока вода не поднимется во всех сосудах немного выше половины их высоты и не установится на уровне ближайшей горизонтальной линии экрана. Обращают внимание учащихся на одинаковый уровень жидкости в сосудах. После этого наклоняют трубку малого диаметра с гибким патрубком и показывают, что уровень жидкости изменяется во всех сосудах одинаково и находится на одной горизонтальной прямой. Затем поворотом прозрачной пластины вокруг винта наклоняют все трубки и показывают, что при разных углах наклона сообщающихся сосудов уровень жидкости также остается на одной горизонтальной прямой. | 1 |  |
|  | Стакан отливной демонстрационный Предназначен для демонстрации способа измерения объема твердых тел любой формы, не входящих в измерительный цилиндр, и используется при исследовании выталкивающей силы. Стакан изготовлен из прозрачного стекла в форме цилиндра, в верхней части которой сбоку приварена небольшая трубка для слива воды. Высота стакана 200 мм, наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 1 мм, расстояние от дна стакана до нижней кромки места соединения сливной трубки 155 мм. Габаритные размеры стакана отливного не более 140х200х80 мм, масса не более 0,2 кг. | 1 |  |
|  | Трубка Ньютона Трубка Ньютона должна удовлетворять следующим требованиям: • Для демонстрации одновременного падения тел разной массы в разреженном воздухе; • Трубка изготовлена из толстого прозрачного стекла диаметром не менее 6 см и длиной не менее 120 см; • Один конец трубки закрыт, на другом конце трубки закреплена пластмассовая оправа с краном; • Внутри трубки находятся: птичье перо, кусок пробки и свинцовая дробинка. | 1 |  |
|  | Шар Паскаля Прибор предназначен для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде во все стороны одинаково, а также для демонстрации подъема жидкости под действием атмосферного давления. Прибор состоит из стеклянного цилиндра с двумя оправами на концах, кожаного поршня с металлическим штоком и деревянной ручкой, полого полиэтиленового шара с несколькими мелкими отверстиями. Оправы жестко закреплены на трубке. Верхняя оправа имеет в центре отверстие, служащее направляющим для штока поршня. Внутри нижней оправы нарезана резьба для ввинчивания наконечника шара. Длина трубки 250 мм, диаметр 25 мм. Диаметр шара 60 мм. Габаритные размеры прибора не более 395х75х50 мм, масса прибора не более 0,3 кг. | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Тепловые явления" (10 экспериментов для 8–10 классов) набор для проведения демонстрационных экспериментов "Тепловые явления" должен удовлетворять следующим требованиям: • Позволяет провести следующие эксперименты по молекулярной физике и тепловым явлениям: o Превращение энергии при ударе; o Изменение внутренней энергии за счет работы сил трения; o Изменение внутренней энергии при сжатии и расширении газа; o Теплопроводность; Конвекция; Излучение; o Количество теплоты и удельная теплоемкость; o Удельная теплота сгорания топлива; o Плавление и отвердевание кристаллических тел; o Испарение жидкости; o Кипение жидкости. • Используется 2 датчика температуры для прямого сравнения теплофизических характеристик различных тел и процессов • В состав набора входят: o Датчик температуры 0-100 C – 2 шт.; o Датчик температуры 0-1000 C; o Рабочее поле; o Универсальный держатель – 2 шт.; o Наковальня; o Шприц объемом 50мл; o Стакан термостойкий; o Пробирка с пробкой – 2 шт.; o Пробирка с отводом; o Набор стержней; o Набор металлических тел; o Спиртовка; o Стеклянная трубка; • Работает совместно с компьютерным измерительным блоком • Сопровождается методическими указаниями | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных паров" (6 экспериментов по изучению уравнения состояния идеального газа, изопроцессам и свойствам насыщенных паров) Набор должен позволять выполнить следующие эксперименты: «Изучение изотермического процесса», «Изучение изобарического процесса», «Изучение изохорического процесса», «Уравнение состояния идеального газа», «Демонстрация постоянства давления насыщенных паров при изменении занимаемого ими объема», «Зависимость давления насыщенных паров от температуры». Набор должен работать с компьютерной измерительной системой. Набор должен включать в себя следующее оборудование: установка для демонстрации изотермического процесса; установка для демонстрации изохорического процесса; установка для демонстрации изобарического процесса; датчик давления. Для проведения опытов необходимы: компьютерный измерительный блок, штатив демонстрационный, химический стакан объемом 1 л. Для экспериментов с насыщенным паром необходим насос вакуумный. Установка для демонстрации изотермического процесса (закона Бойля-Мариотта) представляет собой герметичный цилиндр, объем которого может изменяться при движении внутри него поршня. Перемещение поршня осуществляется за счет вращения винта. Положение поршня в цилиндре контролируется жестко связанным с ним датчиком, сигнал которого соответствует объему газа под поршнем. Давление газа измеряется датчиком давления, который присоединяется к цилиндру с помощью тонкой трубки. Установка для эксперимента по изохорическому процессу (закон Шарля) собирается на основе стеклянного сосуда. Датчик температуры вводится в объем газа через пробку, а датчик давления присоединяется с помощью трубки. Сосуд погружается в стакан с водой, температура которой меняется в течение опыта. Исследуемый газ при демонстрации закона Гей-Люссака находится внутри полиэтиленового цилиндра с гофрированной боковой поверхностью. Цилиндр с гофрированной поверхностью способен в определенных пределах изменять свой объем, сохраняя давление внутри практически равным давлению снаружи. Полиэтиленовый цилиндр смонтирован на металлической раме, обеспечивающей перемещение подвижного основания цилиндра вдоль его продольной оси. Положение подвижного основания цилиндра контролируется с помощью датчика, что позволяет измерять объем газа в цилиндре. Датчик температуры вводится внутрь цилиндра. С помощью компьютерной измерительной системы регистрируются два параметра состояния газа, на экране компьютера строятся графики зависимости одного параметра от другого в соответствующих координатах. | 1 |  |
|  | Набор капилляров Набор капилляров должен удовлетворять следующим требованиям: • Для демонстрации в проекции на экран капиллярных явлений в трубках разного диаметра; • Состоит из набора стеклянных сообщающихся сосудов разного диаметра и общей пластмассовой подставки; • Количество капиллярных трубок не менее 4 шт.; • Внутренние диаметры капиллярных трубок 2 — 2,5 мм и 0,5 — 1,0 мм. | 1 |  |
|  | Набор для изучения газовых законов Набор "Газовые законы" должен удовлетворять следующим требованиям: • Обеспечивать исследование изобарного, изохорного и изотермического процесса • Прибор состоит из эластичной прозрачной трубки с кранами на концах, манометрической трубки и измерительной ленты (пределы измерения 0 – 150 см, цена деления - 1 мм). | 1 |  |
|  | Трубка для дем. конвекции в жидкости Прибор предназначен для наблюдения за процессами появления и движения нагретых потоков воды в демонстрационных опытах при изучении явления конвекции в жидкости. Прибор состоит из изогнутой прозрачной стеклянной трубки U-образной формы с открытыми концами и резинового шланга. В верхней части каждого колена вертикальной части трубки (несколько ниже открытых концов трубок) припаян сообщающийся с трубкой короткий патрубок. Оба патрубка направлены друг к другу и соединены между собой резиновым шлангом. К прибору прилагаются две ложечки с ручками разной длины. Концы ручек ложечек загнуты крючком. Внешний диаметр U-образной трубки 20-22 мм, диаметр патрубков 8-10 мм. Габаритные размеры прибора не более 340х30х270 мм. Масса прибора не более 0,2 кг | 1 |  |
|  | Цилиндры свинцовые со стругом Прибор предназначен для демонстрации взаимного притяжения между атомами твердых тел и позволяет провести демонстрацию «Сцепление свинцовых цилиндров». В состав прибора должны входить два одинаковых цилиндра, специальный струг и направляющая трубка. Цилиндр состоит из двух жестко скрепленных между собой частей - длинного стального и короткого свинцового. В торце стального участка цилиндра закреплен крючок. Струг предназначен для зачистки и выравнивания поверхностей торцов свинцовых частей цилиндров. Он изготовлен из стали, имеет форму двухступенчатого цилиндра, снабжен ручкой и торцовым ножом. Направляющая трубка предназначена для удержания и сохранения соосности цилиндра и струга при зачистке поверхности торца свинцового участка. Диаметр цилиндров не менее 20 мм. Высота цилиндров не менее 90 мм, высота свинцовой части цилиндра не менее 12 мм. Масса прибора не более 0,5 кг. | 1 |  |
|  | Шар с кольцом Шар с кольцом должен удовлетворять следующим требованиям: • Предназначен для демонстрации расширения твердого тела при нагревании. • Состоит из штатива, металлического кольца с муфтой и шара с цепочкой | 1 |  |
|  | Высоковольтный источник 30 кВ Источник используется при постановке таких демонстраций, в которых необходимо высокое напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 30 кВ. В комплект поставки входят высоковольтный конденсатор в изолирующей трубке с разрядником для демонстрации высоковольтной дуги и соединительные высоковольтные проводники со штекерами. Принципиальное отличие источника от аналогов состоит в наличии цифрового измерителя напряжения, что позволяет проводить количественные оценки в опытах по электростатике, например напряженности однородного поля, созданного в плоском конденсаторе. Источник состоит из силового трансформатора и электронного блока, включающего в себя следующие элементы: двухконтактный прямоходовой преобразователь, высоковольтный трансформатор, симметричный шестикаскадный умножитель напряжения, цифровой измеритель напряжения и схема регулирования ограничения напряжения и тока. Цифровой измеритель показывает напряжение между клеммами источника. Напряжение на клеммах источника симметрично относительно рабочего заземления, что приводит к возможности получить на клеммах источника двухполярное напряжение. Например, при напряжении между клеммами 20 кВ относительно рабочего заземления на синей клемме создается напряжение «–10 кВ», а на красной – «+10 кВ». Любая из клемм может быть подключена к рабочему заземлению для получения напряжения нужной полярности. Основные технические данные источника Напряжение питания, В … 220 ± 22 Потребляемая мощность, В× А …. 30 Регулируемое выходное постоянное напряжение: нижний предел, кВ …. 0 верхний предел, кВ … 30 + ,8 Накопленная энергия, Дж …. 0,25×10– 6 , Габаритные размеры (ДхШхВ), мм .. 210х265х110 Масса, кг 2,5 | 1 |  |
|  | Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц Предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн: опыты с источниками звука, наблюдение осциллограмм одно-тонального звука, демонстрация звукового резонанса, интерференция звуковых волн и др. В комплект должны входить два одинаковых камертона на резонирующих ящиках и резиновый молоточек. Каждый камертон представляет собой массивную стальную вилку на ножке. Эта вилка имеет строго определенную длину ветвей прямоугольного сечения. Оба камертона настроены на частоту 440 Гц. У резонирующих ящиков камертонов одна стенка открыта. На верхней доске каждого ящика имеется втулка для установки камертонов, а внизу – суконные или резиновые ножки для звукоизоляции. | 1 |  |
|  | Магнит полосовой демонстрационный (пара) Магниты полосовые демонстрационные должны быть изготовлены из стального бруска сечением 10х15 мм, длиной 115 мм, имеют стандартную окраску: синий цвет – северный полюс, красный цвет – южный полюс | 1 |  |
|  | Магнит дугообразный Магнит U-образные должен быть изготовлен из полосовой стали сечением 10х18 мм, расстояние между его полюсами 54 мм, имеют стандартную окраску: синий цвет – северный полюс, красный цвет – южный полюс. | 1 |  |
|  | Маятник электростатический Маятники предназначены для демонстрации электростатического взаимодействия тел и применяются в следующих демонстрациях: обнаружение заряда электростатическими маятниками, два рода зарядов и их взаимодействие. В комплекте два маятника. Каждый из них состоит из изогнутого на концах металлического стержня, резиновой пробки, тонкой гибкой нити и тонкостенной гильзы из фольги. Один конец гильзы имеет полусферическую поверхность, к которой предварительно соединен конец нити. Другой конец нити соединен с пробкой. Для длительного хранения и транспортировки гильз их размещают в специальную стеклянную трубку. Длина стержня 325 мм, диаметр стержня 4 мм. Длина гильзы 50 мм, диаметр 17 мм. Длина стеклянной трубки 184 мм, диаметр 24 мм. Масса маятника в сборе не более 0,13 кг. | 1 |  |
|  | Набор для демонстрации магнитных полей Прибор должен представлять собой катушку диаметром 0.21 м, содержащую 6 витков изолированного провода. В центре катушки на горизонтальной площадке расположена магнитная стрелка. Стрелка находится в корпусе, на котором имеется шкала для отсчета угла поворота. Корпус закреплен так, что линия 0-1800 шкалы совпадает с плоскостью катушки. Для того чтобы не искажать измеряемое магнитное поле, штатив прибора изготовлен из немагнитных материалов. | 1 |  |
|  | Набор для демонстрации электрических полей Набор для демонстрации электрических полей должен удовлетворять следующим требованиям: • Для демонстрации картин распределения силовых линий электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной конфигурации. • В состав комплекта входят: o прозрачные пластины с электродами (4 шт.), o плоская прозрачная кювета, o сосуд с маслом, o упаковка с диэлектрическим порошком, o руководство по выполнению экспериментов. • Размер поверхности пластины не менее 150х150 мм; • Электроды выполнены в виде полос различной формы из материала, хорошо проводящего электрический ток; • Ширина электродов в пределах 8±1 мм; • Диаметр прозрачной кюветы не менее 90 мм, высота не менее 10 мм; • Масса диэлектрического порошка не менее 20 г; • Объем масла не менее 20 мл. Сопровождается методическими рекомендациями | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Электричество 1" (12 экспериментов по теме "Постоянный электрический ток") Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя. Набор «Электричество-1» содержит следующие элементы: выключатель (ключ); переменный резистор 6 Ом; проволочный резистор 1 Ом; проволочный резистор 2 Ом; проволочный резистор 3 Ом; модуль с зажимами; модуль для подключения источника тока; лампа 12 В, 21 Вт. Для проведения опытов необходимы: комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый, металлическая классная доска, комплект проводов. Входящие в набор «Электричество-1» элементы электрических цепей имеют достаточно большие размеры и размещены на лицевой поверхности модулей. Значения сопротивления резисторов выдерживаются с погрешностью, не большей 1%. Все элементы набора «Электричество-1» рассчитаны на силу тока, не превышающую 3 А. | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Электричество 2" (10 экспериментов по теме "Ток в полупроводниках") Набор предназначен для изучения электрического тока в полупроводниках, позволяет провести следующие эксперименты: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента. Набор «Электричество-2» включает в себя следующие модули: транзистор; фотоэлемент; светодиод; термистор; фоторезистор; резистор 360 Ом; переменный резистор 470 Ом; лампа 3,5 В. Для проведения опытов необходимы: набор «Электричество-1», комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый], металлическая классная доска, комплект проводов. Модули, составляющие набор «Электричество-2», имеют на лицевой поверхности обозначения элементов, а сами полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убраны внутрь модулей. Конструкция модулей светочувствительных полупроводниковых элементов дополнительно предусматривает установку их перпендикулярно поверхности доски (на ребро), при этом фотодиод и фотоэлемент могут быть освещены светом лампы или какого-либо другого источника. При размещении этих модулей на доске обычным образом демонстрируются характеристики полупроводниковых устройств в «темновом» режиме | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Электричество 3" (11 экспериментов по теме "Опыты с конденсатором и катушкой индуктивности, переменный ток") Набор предназначен для выполнения экспериментов с конденсатором и катушкой индуктивности, а также для изучения темы «Переменный электрический ток» и позволяет провести следующие эксперименты: зарядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от параметров контура; принцип действия трансформатора. Набор «Электричество-3» является дополнением к наборам «Электричество-1» и «Электричество-2» и содержит следующие элементы: переключатель; конденсатор 18,8 мкФ; конденсатор 4,7 мкФ; конденсатор 4700 мкФ; конденсатор 2200 мкФ; модуль для подключения катушки индуктивности; дроссельная катушка с ферритовым сердечником; катушка-моток – 2 шт. Номиналы конденсаторов подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе. | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Электричество 4" ("Электрический ток в вакууме") Набор предназначен для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в теме «Ток в вакууме», а также экспериментов по изучению зависимости сопротивления металла от температуры и зависимости интенсивности теплового излучения от температуры. В состав набора входят: электронная лампа специальной конструкции; регулятор тока нака- ла - реостат 100 Ом; источник питания; постоянный магнит. Набор позволяет провести следующие эксперименты: явление термоэлектронной эмиссии в вакууме; односторонняя проводимость вакуумного диода; вольтамперная характеристика вакуумного диода; насыщение вакуумного диода; движение электронов в магнитном и электрическом поле; трехэлектродная электронная лампа (триод); зависимость излучающей способности металла и его электрического сопротивления от температуры | 1 |  |
|  | Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный (заменяет устаревшие вольметр, амперметр с гальванометром дем.) Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по электродинамике. В основу комплекта положен модульный принцип: два универсальных цифровых индикатора могут быть установлены на различные основания - измерительные модули, что обеспечивает измерения силы тока и напряжения в разных диапазонах и режимах. В состав комплекта цифровых измерителей тока и напряжения входят цифровые блоки индикации (2 шт.) и следующие измерительные модули: вольтметр постоянного тока; амперметр постоянного тока; милливольтметр постоянного тока; миллиамперметр постоянного тока; вольтметр переменного тока; миллиамперметр переменного тока. Пределы измерения цифровых приборов приведены в таблице. Название измерительного модуля Пределы измерений Вольтметр постоянного тока 99,9 В Амперметр постоянного тока 10,0 А Милливольтметр постоянного тока 999 мВ Миллиамперметр постоянного тока 999 мА Вольтметр переменного тока 99,9 В Миллиамперметр переменного тока 999 мА Цифровой блок индикации имеет трехразрядный светодиодный индикатор. Питание его осуществляется от сети 220 В через сетевой адаптер. На корпусе блока индикации смонтирован разъем для установки и подключения его к измерительному модулю. | 1 |  |
|  | Набор "Магнитное поле Земли" Набор "Магнитное поле Земли" должен удовлетворять следующим требованиям: • Позволяет провести эксперимент "Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли" и изучить влияния силы тока в рамке на величину создаваемого магнитного поля. • Сопровождается методическими рекомендациями. | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" ( 36 экспериментов для 8 и 11 классов) Предназначен для изучения законов геометрической оптики и демонстрации работы некоторых оптических устройств. Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное распространение света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; диффузное отражение света; исследование отражения света; формирование понятия мнимого источника света; иллюстрация принципа действия уголкового отражателя; иллюстрация понятия «Оптическая плотность вещества»; преломление света; исследование закономерностей преломления света; обратимость хода световых лучей; полное внутреннее отражение; распространение света в слоистой структуре; демонстрация модели световода; принцип действия поворотной призмы; принцип действия оборотной призмы; прохождение света через плоскопараллельную пластину; прохождение света сквозь треугольную призму; введение понятия линзы; введение понятий фокуса и фокусного расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы; иллюстрация понятия мнимого фокуса линзы; ход основных лучей, используемых при построении изображений в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя преломления внешней среды; связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его изображения; сферическая аберрация; хроматическая аберрация; действие оптической системы глаза; дефекты зрения; получение изображения в фотоаппарате; ход лучей в проекционном аппарате; ход лучей в микроскопе; ход лучей в трубе Галилея; ход лучей в трубе Кеплера.. В набор входят следующие элементы: осветители - 3 шт.; соединительная колодка; плоскопараллельная пластина; полуцилиндрическая пластина; трехгранная прямоугольная призма; собирающие линзы - 3 шт.; рассеивающая линза; кювета; светофильтры - 2 шт.; плоское зеркало; диафрагма с одной щелью - 3 шт.; диафрагма с двумя щелями - 2 шт.; лимб; модель глаза; модель световода; полоска магнитной резины - 2 шт. Для проведения опытов необходимы: металлическая классная доска и источник питания | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Волновая оптика" (23 эксперимента) Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по таким темам волновой оптики, как изучение дисперсии света в веществе, эффекты, связанные с разложением света в спектр, поглощение света в веществе, получение поляризованного излучения и его применение, интерференция и дифракция световых волн. Эксперименты, демонстрируемые с помощью набора «Волновая оптика»: наблюдение дисперсии света; сложение спектральных цветов; неразложимость в спектр монохроматического света; поглощение света в веществе; поляризация света; наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике; вращение плоскости поляризации в растворе сахара; поляризация света при его отражении от диэлектрика; интерференция света в схеме с бипризмой Френеля; интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда; интерференция света в схеме Юнга; наблюдение колец Ньютона в естественном свете; наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете; интерференция света в мыльной пленке; дифракция параллельного пучка света на щели; дифракция расходящегося пучка света на щели; дифракция параллельного пучка света на нити; дифракция расходящегося пучка света на нити; дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии; дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии; разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки; дифракция монохроматического света на одномерной решетке; дифракция монохроматического света на двумерной структуре. При проведении экспериментов, связанных с разложением света в спектр, изучением поляризованного излучения, а также ряда интерференционных и дифракционных эффектов используется графический проектор. Для опытов по интерференции и дифракции в состав набора входит полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 670 нм. Лазер питается от сети переменного тока через адаптер и имеет корпус, позволяющий устанавливать его на магнитный держатель или закреплять в оправе. В состав набора входят следующие элементы: 1) полупроводниковый лазер с блоком питания; 2) линза собирающая f = 5 см, D = 1,5 см; 3) линза собирающая f = 12 см, D = 5 см; 4) стеклянная пластина; 5) призма из стекла «Флинт»; 6) светофильтр красный; 7) кювета; 8) лимб; 9) комплект по поляризации в составе: поляроиды – 2 шт., образец из оргстекла для демонстрации механических напряжений в поляризованном свете; 10) комплект элементов для демонстрации интерференции в составе: бипризма Френеля, сборка «Кольца Ньютона», оправка с двумя щелями (щели для опыта Юнга), зеркало плоское (зеркало Ллойда), рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке; 11) набор объектов для демонстрации дифракции в составе: дифракционная решетка 50 штр./мм (d = 0,02 мм), дифракционная решетка 150 штр./мм (d = 067 мм), двумерная дифракционная структура, оправка со щелью шириной 0,3 мм, оправка со щелью шириной 0,6 мм, оправка с нитью диаметром 0,2 мм; оправка с отверстием диаметром 0,8 мм; 12) комплект оснастки для закрепления оптических элементов в составе: оптический столик для графического проектора, рабочее поле 20х30 см со специальными креплениями, детали штатива (основание, стойка - 2 шт., зажим - 3 шт.), оправа для линзы и полярои-да - 2 шт., оправа для малых оптических элементов; магнитный держатель - 3 шт.; 13) диафрагмы в составе: щелевая диафрагма для оптического столика, экран малый с прорезью. | 1 |  |
|  | Набор демонстрационный "Определение постоянной Планка" Набор предназначен для расчета постоянной Планка на основе измерения напряжения включения полупроводникового лазера и длины волны излучаемого им света. Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: определение длины волны полупроводникового лазера; определение постоянной Планка. Набор демонстрационный «Определение постоянной Планка» состоит из платформы, на которой смонтированы полупроводниковый лазер и электрическая цепь, обеспечивающая плавную регулировку напряжения питания, дифракционной решетки и линейки, на которой производится регистрация дифракционного спектра. Платформа и линейка имеют магниты для закрепления их на вертикальной поверхности классной доски. Закрепление лазера и дифракционной решетки на платформе также выполнено с использованием магнитов, что обеспечивает возможность настройки оптической схемы. В состав набора входят следующие элементы: платформа с лазером и двумя батарейками типа АА; дифракционная решетка 150 штр./мм; линейка с магнитами. Для проведения опытов необходимы: комплект цифровых измерителей тока и напряжения. | 1 |  |
|  | Комплект проводов Комплект предназначен для сборки электрических цепей при проведении демонстрационных опытов. Должен содержать 10 многожильных проводов со штекерами. Максимальный ток 10 А, длина проводов от 40 см до 100 см с шагом 10 см. | 1 |  |
|  | Палочка стеклянная Набор палочек предназначен для получения положительных и отрицательных электрических зарядов и проведения демонстрационных опытов по электростатике. В набор должны входить палочки из стекла и эбонита. Длина каждой палочки 220 мм, диаметр 15 мм. Общая масса набора палочек не более 0,12 кг. Палочки применяются в следующих демонстрациях: электризация различных тел; взаимодействие наэлектризованных тел; два рода зарядов; определение заряда наэлектризованного тела; устройство и действие электроскопа и электрометра; распределение зарядов на поверхности проводника; электрическая емкость плоского конденсатора; устройство и действие конденсатора переменной емкости. Набор палочек предназначен для получения положительных и отрицательных электрических зарядов и проведения демонстрационных опытов по электростатике. В набор входят палочки из стекла и эбонита. Длина каждой палочки 220 мм, диаметр 15 мм. Общая масса набора палочек не более 0,12 кг. Палочки применяются в следующих демонстрациях: электризация различных тел; взаимодействие наэлектризованных тел; два рода зарядов; определение заряда наэлектризованного тела; устройство и действие электроскопа и электрометра; распределение зарядов на поверхности проводника; электрическая емкость плоского конденсатора; устройство и действие конденсатора переменной емкости. | 1 |  |
|  | Палочка эбонитовая Палочека по электростатике должена удовлетворять следующим требованиям: • Электризация тел и получения положительных и отрицательных зарядов при проведении демонстрационных опытов по электростатике. • Состоит из эбонитовой палочек. • Длина палочек не менее 200 мм, диаметр не менее 18 мм. • Сопровождается | 1 |  |
|  | Прибор Ленца Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока, вызывающего ток, и позволяет провести следующие демонстрации: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с прорезью с магнитом; движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; движение сплошного кольца при выдвижении магнита из кольца. Принцип действия основан на взаимодействии контура с индукционным током и магнита, движение которого является причиной возникновения тока. Прибор состоит из двух одинаковых алюминиевых колец, одно из которых имеет прорезь. Кольца закреплены на концах легкого алюминиевого коромысла длиной около 160 мм. При проведении демонстрации коромысло устанавливается на стойку с острием | 1 |  |
|  | Стрелки магнитные на штативах Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного меридиана и других опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплект состоит из 2 магнитных стрелок. Каждая стрелка устанавливается на острие отдельной подставки и представляет собой намагниченную полоску из специальной стали, расположенную горизонтально в вертикальной плоскости. На середине полоски запрессовано латунное гнездо с подпятником для насаживания на острие иглы | 1 |  |
|  | Султан электрический (пара) Султаны электрические предназначены для демонстрации взаимодействия заряженных тел и расположения силовых линий электрических полей одного и двух точечных одноименных и разноименных зарядов. В комплекте два одинаковых султана. Каждый султан состоит из металлического стержня круглого сечения, набора тонких бумажных лент и двух металлических дисков. В центре дисков имеется отверстие с нарезанной резьбой. Такая же резьба нарезана на одном конце стержня. На этом конце стержня навинчиваются диски, а между ними укладываются одни концы лент и зажимаются. Цвет бумажных полосок одного султана отличается от цвета другого султана. Во время опытов свободные концы стержней вставляются в верхние отверстия изолирующих штативов. Длина стержня каждого султана 235 мм, диаметр дисков 35 мм, длина каждой ленты 150 мм. Масса комплекта султанов не более 0,2 кг. | 1 |  |
|  | Электромагнит разборный (подковообразный) Электромагнит разборный должен удовлетворять следующим требованиям: • Демонстрация устройства электромагнита и проведения опытов по электромагнетизму: o Устройство и действие электромагнита; o Усиление магнитного поля соленоида железным сердечником. o Устройство и действие электрического звонка. o Принцип действия трансформатора. • Прибор состоит из П-образного сердечника, двух съемных катушек и якоря с крючком. • Катушки из медного провода соединены последовательно и имеют общее сопротивление около 3 Ом. • Прибор питается от источника постоянного тока напряжением 4-6 В. • Сопровождается руководством по эксплуатации. | 1 |  |
|  | Электрометры с принадлежностями Предназначены для проведения таких демонстрационных опытов по электростатике, как: обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на поверхности проводника; делимость электрического заряда; измерение разности потенциалов; электростатическая индукция; электрическая емкость плоского конденсатора. В состав комплекта входят два электрометра, три полых металлических шара (два одинаковых большого диаметра и один малого), два конденсаторных диска, два острия, пробный шарик и проводник на изолирующих ручках. Каждый электрометр состоит из металлического корпуса цилиндрической формы, пластмассовой подставки со стойкой, металлического стержня и стрелки. Корпус электрометра застеклен с обеих сторон. Внутри корпуса в нижней его части установлена шкала с делениями без оцифровки. В верхней части корпуса имеется отверстие, в котором укреплена изоляционная втулка. Во втулке вертикально закреплен металлический стержень. Верхняя часть стержня имеет круглое сечение и находится вне корпуса прибора, а нижняя - форму пластинки и находится внутри корпуса. В центре пластинки на оси установлена легкая стрелка. Корпус электрометра со стержнем, шкалой и стрелкой установлен на подставке. Для заземления металлического корпуса электрометра на его наружной поверхности установлена универсальная приборная клемма. На конденсаторных дисках и полых шарах жестко закреплены трубки, с помощью которых они устанавливаются на стержень электрометра. Диаметр больших полых шаров не более 100 мм, диаметр малого полого шара не более 50 мм, диаметр конденсаторных дисков не более 100 мм, диаметр пробного шарика не более 22 мм, длина проводника на изолирующей ручке не менее 280 мм. Габаритные размеры каждого электрометра не более 205х160х360 мм, масса комплекта электрометров с принадлежностями без упаковки не более 3,7 кг. | 1 |  |
|  | Штативы изолирующие (пара) Штативы изолирующие (пара) должны удовлетворять следующим требованиям: • Электрическая изоляция приборов от утечки электрических зарядов при проведении опытов. • Каждый штатив состоит из стойки длиной не менее 290 мм и подставки. • Верхняя и средняя части стойки изготовлены из пластмассы, нижняя часть - из стали. • Сопровождаются руководством по эксплуатации | 1 |  |

Заказчиком и плательщиком по лоту  является  НОУ православная гимназия во имя Преподобного  Сергия Радонежского ( г.Новосибирск, ул.Академическая, 26) – Талышева Л.П., Рыжкова М.М.,  контактный телефон: 333-21-71, 333-29-82

Приложение 2

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |  |
| 7. | Количество, штук |  |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |  |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов. |  |  |

Приложения к заявке: спецификация.

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение 3

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на продукцию, подлежащую поставке

| Департамент мэрии, администрация района города | Наименование продукции | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Поставщик: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

юридический адрес                                              				юридический адрес

______________                                                  				 _____________

(телефон)                                                       				      (телефон)