Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на  ремонт лестничных клеток, крылец и ступеней

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска_

расположенной  по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

Адрес электронной почты: ufnp-g@ufm.admnsk.ru

извещает о проведении запроса котировок на ремонт лестничных клеток, крылец и ступеней по адресам: г. Новосибирск  ул. Железнодорожная,2, ул. Железнодорожная,5

Запрос котировок проводится для нужд  МУ ДЗЖКХ администрации Железнодорожного района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: ремонт лестничных клеток, крылец и ступеней в соответствии с ведомостью объемов работ согласно, приложения №1

Характеристика: ремонтно-строительные, отделочные работы в соответствии с требованием ГОСТов

Условия выполнения работ: Гарантийный срок должен составлять не менее 2-х лет

Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Железнодорожная,2 7-го подъезда, 1-го и 2-го этажей, ул. Железнодорожная,5

Сроки выполнения работ: до 20 декабря 2006г.

## Максимальная цена муниципального контракта: 154069 рублей

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 10 часов «22» ноября 2006 до 17 часов «27» ноября 2006.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрение:

г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 администрация Железнодорожного района, каб. 79 в 10-30 (местного времени)28 ноября 2006 года

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-55-00

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола

Первый заместитель

главы администрации                                                                            А.В. Данилюк

Приложение №1

|  | Железнодорожная 2 |
| --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
|  | ремонт лестничных клеток 7-го подъезда, 1-го и 2-го этажей |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,35 |
| 3 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,6 |
| 4 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,2 |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 8 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| Раздел 2. Ремонт дверных и оконных блоков |  |  |
| 13 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0,029 |
| 14 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0,4 |
| 15 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних | 100 брусков | 0,08 |
| 16 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | 100 коробок | 0,04 |
| 17 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,08 |

|  | Железнодорожная 5 |
| --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
|  | ремонт лестничных клеток |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отделочные работы |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |
| 2 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 2,5 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 5 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 4,38 |
| 6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен и ограждения маршей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,64 |
| 7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей п/я и др площадью до 0,25 м2: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 12 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| Раздел 2. |  |  |
| 13 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0,04 |
| 14 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,06 |
| 15 | Ремонт форточек | 100 шт. форточек | 0,02 |
| 16 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних | 100 брусков | 0,04 |
| 17 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |
| 18 | Установка дверных полотен: наружных кроме балконных | 100 полотен | 0,02 |
| 19 | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), пл.1.8 м2; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), пл.2.2 м2 | м2 | 4 |

|  | Железнодорожная 5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
|  | ремонт крылец и ступеней |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,09 |
| 2 | Ремонт ступеней : бетонных | 100 ступеней | 0,12 |
| 3 | Штукатурка по сетке | 100 м2 | 0,09 |
| 4 | Ремонт штукатурки стен ограждения крылец цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 5 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 0,5 |
| 6 | Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,12 |
| Раздел 2. Обрамление ступеней угловой сталью |  |  |
| 7 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т металлоконструкций | 0,2 |
| 8 | Ограждение крылец, поручни | т | 0,2 |