УТВЕРЖДАЮ:

Директор:

______________

_________________200___

Дефектная ведомость

на ремонт наружной канализации и системы отопления МОУ ДОД СОЛ КД  «БЕРЕЗКА»

| №п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка грунта и отвал экскаваторами «драглайн» или « обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3,группа грунтов:2,1000м3грунта | 0,18 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов:2,100м3 грунта | 0,25 |
| 3 | Засыпка траншеи экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3 группа грунтов:2,1000м3 грунта | 0,2 |
| 4 | Устройство основания:песчаного,10м3 основания | 0,4 |
| 5 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150гр.С,диаметр труб:80мм,1км трубопровода | 0,12 |
| 6 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных трубдиаметром:100мм,100м трубопровода | 0,8 |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п., количество окрасок2, 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |
| 8 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75,1м3 изоляции | 6,457 |
| 9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными,рубероидом,100м2 поверхности покрытия изоляции | 0,7 |
| 10 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметром колодца: 1м/4 штуки/,10м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев | 0,8 |
| 11 | Люки чугунные,шт. | 4 |

Составил___________