Изменения в конкурсную документацию на поставку

медицинского оборудования для МУЗ «Городская поликлиника № 1»

В конкурсную документацию на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская поликлиника № 1» добавлен лот № 7:

| № лота | Наименование лота | Начальная цена контракта, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 7 | Рентгенологическое оборудование | 1223,0 |

Соответственно, начальная цена контракта по всем семи лотам составляет:

3127,1 тыс. рублей (Три миллиона сто двадцать семь тысяч сто рублей).

Технические характеристики оборудования (лот № 7) описаны в технической части (приложение).

Секретарь  комиссии                                	                                      Г. И. Кирьянова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Лот № | Позиция | Наименование оборудования | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | Проявочная машина (процессор) для рентгеновской пленки ОПТИМАКС или эквивалент | Возможность самостоятельно задавать время обработки снимка в сочетании с двумя программами обработки, заложенными в память машины, позволяет обрабатывать как стандартную, так и маммографическую пленку. На цифровом дисплее машины отображаются следующие параметры: температура проявителя, время обработки снимка, счетчик снимков, сообщения об ошибках, а так же информация о наполнении бака проявителя. Удобная панель управления позволяет легко выбрать необходимую скорость обработки, температуру, норму пополнения химикатов рулонную флюоропленку с шириной 1 ленки от 70 мм. Возможность ручного отключения насоса подающего проявитель и закрепитель, что позволяит экономить химикаты при обработке пленок малой ширины. Технические параметры: Занимаемая площадь 0,45 м2 Обрабатываемые форматы до 35х45см Производительность в час (рассчитана для пленок формата 24х30 см): 129 пленок Габаритные размеры: 77х59х42 Время обработки снимка: 90-180 секунд (шаг – 6 секунд) Температура проявки: 28-37 ºС (шаг – 1 ºС) Потребление воды: 1,9 л/мин Объем баков проявителя, фиксажа и воды: по 5 литров каждый Объем баков с возобновляющими растворами: по 25 литров каждый | 1 шт. |
|  | 2 | Рентгеновский стоматологический экстракорпоральный цифровой аппарат с компьютерным управлением "Trophypan" пр-ва фирмы Trophy, Франция или эквивалент | Технические характеристики: Габаритные размеры: ширина 88.9 см; глубина 118.11 см; высота 233.05 см Позиционирование пациента: фронтальное с 3 лазерными лучами и 4 налобными фикс. Уровень градаций серого:4,096-12 бит Виды снимков и время экспозиции при съёмке: панорамный - 13.9 сек. Верхнечелюстная полость - 10.7 сек. TMJ 2 вида сбоку - 7.7 сек. TMJ 4 вида сбоку - 15.4 сек. + 6 комбинаций сегментированных панорамных изображений Напряжение питания: 230-240 V / 100-130 V / 50Hz-60Hz Рентгеновский генератор: высокая частота (140 кГц максимальный) Напряжение R-трубки 60 kV - 90 kV (стремянкой 1 kV) Ток R-трубки при съёмке: от 2 до 15 mA Фокусное пятно: 0.5 мм IЕС Усиление: х 1,27 Масса: 180 кг Цифровой измерительный преобразователь: датчик ПЗС Размер Матрицы: 2500 х 1244 пикселя Эффективное разрешение: эквивалент пленке | 1 шт. |