Изменения в конкурсную документации о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на поставку автобусов марки МАЗ 103075, МАЗ 104025, МАЗ 104021 (или эквивалент) от 17 ноября в 16 час. 50 мин. (время новосибирское):

В приложении 1 форма 2 в пункте 3 убрать подпункт 3.1 «Технико-экономический расчет на____стр.». Нумерация подпунктов 3.2 «График поставки на ____стр.»  3.3 «Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товара» изменятся соответственно.

По автобусу марки МАЗ 104021 внесены изменения в технические характеристики. Приложение 3 «Техническое задание» следует читать в следующей редакции:

# Приложение 3

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в г. Новосибирск автобусов марки

МАЗ 103075, 104025 и 104021 (или эквивалент).

Автобус МАЗ 104021 (или эквивалент)

Пассажировместимость, чел.		89

Число мест для сиденья		29

Число дверей для пассажиров		3

Высота первой ступеньки над уровнем дороги, мм	355

Высота пола над уровнем дороги, мм		700

Ширина прохода между сиденьями, мм		790

Снаряженная масса, кг		11800

Полная масса, кг		18000

Распределение полной массы, кг

-  на переднюю ось		6500

- на (среднюю) заднюю ось		11500

Двигатель

- модель		ЯМЗ-236НЕ-2-10 (EURO-2)

- тип		дизельный, турбо

- число и расположение цилиндров		6, V- образное

- рабочий объем, см. куб.		11150

- максимальная мощность, кВт (л.с)		169(230)

- максимальный крутящий момент, Нм		882

Коробка передач

- модель		ЯМЗ-236Л

- тип		механическая

Число передач		5

Диапазон коробки передач		5,22-0,71

Передаточное число ведущего моста		6,59

Подвеска передняя/ задняя		зависимая пневматическая

Колеса

- тип		дисковые

- размер		8,25-22,5

-способ крепления		шпилочный

Размер шин		11/70R22,5

Емкость топливного бака, л		220

Максимальная скорость, км/ч		78,6

Внешний минимальный габаритный

радиус поворота, м, не более	11,6

Контрольный расход топлива, л/100км

при v=50км/ч	не более 30

Независимый жидкостный подогреватель двигателя  26-30кВт (для автобусов)

Независимый воздушный отопитель кабины водителя 2-2,2 кВт (для автобусов)

Антиблокировочная система привода тормозов

Тонированные стекла

Привод управления дверей « Festo»

Пенополиуретановое напыление потолка

Антикоррозийная обработка днища

Антикоррозийная обработка скрытых полостей

Технические характеристики автобусов по маркам МАЗ 104075 и МАЗ 104025 остаются без изменений.