Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку специализированной техники  для нужд  муниципальных  учреждений  Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: http://www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии извещает о проведении открытого конкурса на поставку специализированной техники.

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципальных учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии  города Новосибирска  ДЭУ № 1, ДЭУ № 3, ДЭУ № 4, ДЭУ № 5, ДЭУ № 6, МДЭУ Советского района.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.

Количество продукции:

Лот №1:  Машина универсальная комбинированная КО-713Н на базе ЗИЛ- 433362 или эквивалент -10 ед.

Лот №2:  Автогрейдер ГС-14.02  среднего класса с шарнирно-сочлененной рамой, бульдозерным и грейдерным отвалами или эквивалент – 6 ед.

Лот №3:  Самосвал МАЗ-555102-223 (4х2) или эквивалент – 10 ед.

Предмет муниципального контракта: поставка специализированной техники. в т.ч.:

МУ «ДЭУ №1»   Лот №1 -7ед;     Лот №2 -4 ед         Лот №3 -5 ед.

МУ «ДЭУ №3»   Лот №1 -1 ед     Лот №2-1 ед;         Лот №3- 1 ед.

МУ «ДЭУ №4»   Лот №1 -1ед;     Лот №2 -1 ед;        Лот №3 -1 ед.

МУ «ДЭУ №5»   Лот №1 -1 ед;                                    Лот №3 -1 ед.

МУ «ДЭУ №6»                                                               Лот №3 –1 ед.

МУ «МДЭУ Советского района»                                 Лот №3 -1 ед.

Срок поставки: до 15 февраля 2007 г.

Характеристика продукции:

1.Машина универсальная  комбинированная КО-713Н на базе ЗИЛ-433362 (или эквивалент)  с комплектом быстросъемного взаимозаменяемого оборудования для зимнего и летнего содержания автомобильных дорог в составе: поливомоечное, щеточное, плужное, пескоразбрасывающее.

Масса загружаемых материалов -6150 кг;

Вместимость: цистерны  6,1 м3 , кузова пескоразбрасывателя -3,1 м3 ;

Ширина рабочей зоны:

- при мойке -8,5 м, при поливке -20м, при работе щеткой -2,5м, при работе плугом -2,5м;

Распределение реагентов  -9,0м

Давление создаваемое насосом до 1,2 МПа

Плотность посыпки инертными материалами – 100-400 г/м2

Габаритные размеры:

- длина с поливомоечным оборудованием -8400мм, длина с пескоразбрасывающим оборудованием -9380мм;

- ширина 3,0м;

- высота 3,0м;

Двигатель – ЗИЛ-508.10, карбюраторный.

Мощность двигателя – 110 квт, 150 лс.

2. Автогрейдер ГС-14.02 среднего класса с шарнирно-сочлененной рамой, бульдозерным и грейдерным отвалами или эквивалент.

Габаритные размеры:

-длина (с бульдозером) 8822мм;

-ширина (по шпилькам колес) 2500мм;

-высота (при статическом радиусе колеса 585 мм):

- с проблесковым маяком 3475мм;

- без проблескового маяка 3340 мм;

База автогрейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов) 6000 мм;

Колея передних и задних колес – 2050 мм;

База заднего моста (расстояние между осями колес) -1420 мм;

Эксплуатационная масса  не более – 13570 кг;

Шарнирно-сочлененная рама:

Угол поворота (складывания) рамы радиус (градус), не менее 0,4 (22);

Двигатель: модель Д-260.14-81 с турбонаддувом или эквивалент:

Эксплуатационная мощность, не менее 101 квт 140 лс;

Система пуска – стартер

Коробка передач – механическая, шестискоростная.

Число передач: переднего хода -6, заднего хода -2;

Задний мост – главная передача, с самоблокирующимся дифференциалом и бортовыми планетарными передачами.

Ходовая система

Тип – пневмоколесная.

Колесная формула 1х2х3;

Число шин – 6;

Размер шин – 370-508 мм (14.00-20.00 дюйм).

Управление автогрейдером:

Рулевое управление.

Тип гидростатическое.

Тип гидравлического распределителя – гидроруль.

Управление рабочими органами: тип  гидровлическое, с шестью гидрораспределителями с ручным управлением, расположенными под кабиной, в защитном от пыли и влаги мест. Остальные гидрораспределители с электроуправлением, расположенные в близи исполнительных механизмов.

Рабочее оборудование:

Грейдерный отвал:

-длина 3700мм, длина без удлинителя не менее 600 мм;

-высота  с ножом не менее 600мм;

-боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, не менее 700мм;

-угол срезаемого откоса, радиус  до 1,57,  до 90 градусов.

-поворотность круга – полноповоротный.

-высота подъема отвала в транспортном положении не менее 350 мм.

Бульдозерный отвал:

-тип – с неповоротным отвалом;

-длина не менее 2450 мм;

-высота с ножом не менее 820 мм;

Кабина: с отопителем, с двумя стеклоочистителями, с омывателями и дополнительными фарами.

-вентиляция – верхняя приточно-вытяжная.

3. Самосвал МАЗ-555102-223 (4х2)  или эквивалент.

Габариты кузова:

- объем  8,2 м3 ;

- длина 3800мм;

- ширина 2500м м;

- высота 950 мм.

Габариты автомобиля:

- длина 6000мм;

- высота 3200мм;

- ширина 2500мм.

Допустимая грузоподъемность 10100 кг.

Двигатель ЯМЗ-236НЕ2.

Техническая документация завода-изготовителя и сопроводительные документы на русском языке, стоимость предлагаемой продукции указывается в российских рублях.

Год изготовления продукции:  2006-2007 гг.

Гарантия качества товара: не менее 1 года с момента поставки.

Доставка продукции: осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу г. Новосибирск, ул.Фрунзе,96.

Срок поставки товара: до 15 февраля  2007 года

Формы, сроки и порядок оплаты продукции: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование товара на основании представленного счета в размере 30% от стоимости товара. Оплата товара будет производиться в течение 2007г. на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Начальная цена муниципального контракта: 34 250 000 (тридцать четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №1 – 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;

Лот №2 – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

Лот №3 – 9 650 000 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Цена, указанная в конкурсной документации, включает  НДС, погрузо-разгрузочные работы, доставку, страхование и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. Предложение по цене контракта не может превышать начальную цену контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел.222-02-38,

факс 222-02-38.

Уполномоченный представитель Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска заместитель начальника Николаенко Евгений Борисович, тел. 224-06-90.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к. 614 с момента опубликования конкурсной документации в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещения его на официальном сайте мэрии не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов:

При подаче заявки на участие в конкурсе на поставку специализированной техники  для нужд муниципальных учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, учреждениям уголовно-исполительной системы и (или) организациям инвалидов устанавливаются преимущества в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере до пятнадцати процентов.

Критерии оценки заявок:

Критерий № 1

Наименьшая цена с учетом НДС, страхования, доставки, погрузо-разгрузочных работ,  прочих накладных расходов и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату.

Критерий № 2

Срок поставки товара.

Критерий № 3

Гарантия качества на поставленный товар не менее 1 года.

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе:

По критерию № 1

Присуждение баллов  осуществляется в следующем порядке:

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой по лоту, присваивается ценовой балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки принимается Х. За Y1….Yn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как

ЦБ(1…n) =  Х/Y(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений.

По критерию № 2

Присуждение баллов  осуществляется в следующем порядке:

Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком поставки товара, присваивается ценовой балл равный 100 (БПо=100), при этом срок поставки принимается R. За V1….Vn принимаются сроки поставок остальных заявок. Баллы поставок остальных заявок рассчитываются как

БП(1…n) =  R/V(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений

По критерию № 3

Присуждение баллов  осуществляется в следующем порядке:

Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком, присваивается  балл равный 100 (ТБо=100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За Q1….Qn принимаются гарантийные сроки других заявок. Баллы поставок остальных заявок рассчитываются как

ТБ(1…n) =  Q(1…n)/Z*100. Баллы округляются до целочисленных значений

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитываются на основании суммы ценовых баллов, баллов поставок и технических баллов с применением весовых факторов.  Р = 0,5 – вес ценового балла; П = 0,3 – вес балла поставки; Т = 0,2 – вес технического балла;

Р + П + Т = 1

СБ = ЦБ х Р + БП х П + ТБ х Т

На основании набранных суммарных баллов Конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 кабинет № 614 в 10 часов (время местное) «15» января 2007.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.