Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса

котировок на устройство пожарных выходов МДОУ детский сад №164  Железнодорожного района

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска

расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57

извещает о проведении запроса котировок устройство пожарных выходов

Запрос котировок проводится для нужд МДОУ  детский сад №164

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска

Наименование и объем выполняемых работ: устройство пожарных выходов в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение №1)

Характеристика: соответствие требованием  ГОСТов и СНИП

Требования заказчика к работам:

На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии.

Работы выполняются собственными силами подрядчика.

Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.

Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение.

Место выполнения работ г. Новосибирск ул. Урицкого, 35

Сроки выполнения работ до 08 сентября 2008 года

Максимальная цена муниципального контракта: 200000    рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 413 с 9-00 часов «19» февраля 2008 года до 17-00 часов «26» февраля            2008 года.

Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Предусматривается авансирование в размере 30%.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-61-56

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

## Заместитель председателя -                                                                 Н.Н. Свириденко

Начальник УФ и НП Железнодорожного района

Приложение №1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |
| --- |
| на устройство пожарных выходов в здании по ул. Урицкого, 35. |
| МДОУ №164 Железнодорожного района |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,036 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,01 |  |
| 4 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 2,7 |  |
| 5 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,15 |  |
| 6 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,4 |  |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,14 |  |
| 8 | Устройство крылец | 1 м2 горизонтальной проекции | 2 |  |
| 9 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м | 100 ям | 0,04 |  |
| 10 | Обетонирование: колонн | 1 м3 | 0,12 |  |
| 11 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 1,0 т | 1 т конструкций | 0,12 |  |
| 12 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 13 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 14 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 15 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 4 |  |
| 16 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,28 |  |
| 17 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,4 |  |
| 18 | Элементы профильной стали | т | 0,028 |  |
| 19 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,002 |  |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0048 |  |
| 21 | Дверной блок входной | компл | 2 |  |
| 22 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт. | 2 |  |
| 23 | Устройство нижних заглушин | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,014 |  |
| Раздел 2. ТАМБУРЫ ВХОДОВ. |  |
| 24 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,068 |  |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,188 |  |
| 26 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,052 |  |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,048 |  |
| 28 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 2 |  |
| 29 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,208 |  |
| 30 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1296 |  |
| 31 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,024 |  |
| 32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 |  |
| 33 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |
| Раздел 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА. |  |
| 34 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,014 |  |
| 35 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,07 |  |
| 36 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,021 |  |
| 37 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |
| 38 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |
| 39 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,14 |  |
| Раздел 4. ОСВЕЩЕНИЕ. |  |
| 40 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,3 |  |
| 41 | Кабель-канал 25х16 | п/м | 30 |  |
| 42 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,3 |  |
| 43 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 30 |  |
| 44 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,4 |  |
| 45 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 46 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 |  |
| 47 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,02 |  |
| 48 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: накаливания | шт. | 2 |  |
| 49 | Светильники с лампами накаливания | шт | 4 |  |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на  выполнение работ

«___» _____________ 20     г.                                                                             г. Новосибирск

Муниципальный заказчик-мэрия г. Новосибирска от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии администрации Железнодорожного района Авилова Сергея Ефимовича главы администрации, действующего на основании постановления мэра города Новосибирска от 27.03.2006 №333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____(наименование юридического лица)___________________________

в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании__________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_____20___г. №_____), в целях обеспечения муниципальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) на следующих условиях:

- Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы покупателям, указанным Заказчиком, согласно реестру покупателей работ приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Объем работ, их цена определяется спецификацией (приложение 2).

1.3.   Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с

______________________________________________________________________________

(конкурсная документация, документация об аукционе, запрос котировок)

_______________от «__»_________20___г.

1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договорами на выполнения работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями  в соответствии с настоящим контрактом на основании извещений о прикреплении, именуемый в дальнейшем договор на выполнения работ.

2 Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта направить Исполнителю и Покупателям извещение о прикреплении Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств -Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 2.2.2., в течение________________ со дня получения уведомления

(не позднее тридцати дней)

выдать Извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работ (указывается иной получатель работ), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ в случаях, когда выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется покупателем, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение _________________________________ со дня получения

(не позднее тридцати дней)

проект договора выполнения работ, направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работ, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

3. Цена работ и сумма контракта

3.1.  Цена поставляемого по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «__» _________20__г.и включает в себя:_____________________________

______________________________________________________________________________

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.

3.3. Общая сумма контракта составляет _____________(__________________) рублей,

прописью)

(в том числе НДС__________(_____________________________) рублей).

(прописью)

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюджет города на 20___г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются договорами выполнения работ в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аукционе (запросом котировок).

6. Срок исполнения контракта

6.1. Выполнение работ осуществляется в течение 20____г.

6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3,определяются договорами выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2.    В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны  освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия

8.1. Заказчик  по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем десять процентов предусмотренное контрактом количество объема работ, соответственно на, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом.

8.1.1 При  выполнение дополнительного объема таких работ,  Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально, объему таких работ,  но не более чем на  десять процентов такой цены контракта.

8.1.2.  При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

    - Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

  - Для обеспечения исполнения контракта Исполнителем предоставляется обеспечение в размере __________рублей. Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с конкурсной процедурой документации (документация об аукционе), указанной в пункте 1.3. контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основанию, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителем структурных подразделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управления финансов и налоговой политики мэрии.

10.3. все споры, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.20__г. (до момента надлежащего исполнения).

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполнятся сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

| Поставщик | Муниципальный заказчик |
| --- | --- |
|  | Администрация Железнодорожного района |
|  | г. Новосибирска |
|  | ИНН 5407127916 КПП 540701001 |
|  | 630004, г. Новосибирска, ул. Ленина,57 |
|  | УФ и НП мэрии ИНН 5411100120 |
|  | ОКОНХ 97330 ОКПО 02290918 |
|  | Р/счет 40204810800000000513 |
|  | Л/счет 02930000013 в УФК по НСО |
|  | ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области |
|  | БИК 045004001 |
| Директор ___________ | Глава администрации _________ С.Е. Авилов |

СОГЛСОВАНО:

| Начальник УФ и НП Железнодорожного района | _____________________ | Н.Н. Свириденко |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела образования | ______________________ | Н.М. Лаврухина |

# Приложение 1

к муниципальному контракту на

выполнение работ

РЕЕСТР

Покупателей работ

| №п. | Наименование учреждения | Периодичность поставок | Адрес учреждения | Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение 2

к муниципальному контракту на

выполнение работ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На  работы, подлежащую к поставке

| № п. | Наименование продукции | Характеристика продукции | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (с НДС ), рублей | Наименование учреждений в соответствии с реестром |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № учреждения | № учреждения | № учреждения |
|  |  |  |  |  |  | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции | Сумма (с НДС), рублей | Количество продукции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |