Извещение о размещении муниципального заказа путем

запроса котировок на закупку общебольничной  мебели  для оснащения кабинетов общей врачебной практики муниципальных учреждений здравоохранения.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении запроса котировок на закупку общебольничной  мебели  для оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики муниципальных  учреждений здравоохранения.

E-mail: IGlazunova@admnsk.ru

# Запрос котировок проводится для нужд: муниципальных  учреждений здравоохранения.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.

Характеристика и количество поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский | 12 | Предназначен для хранения медицинских инструментов, лекарственных средств, препаратов и т. п. Характеристики: Вид: Стальной каркас, с одной распашной застеклённой дверью, стеклянными боковыми стенками и полками. На двери шкафа установлен замок. Корпус шкафа опирается на 4 ножки. Размеры: Глубина 420 мм, ширина 600 мм, высота 1500 мм.. Материал: – Каркас: листовая сталь толщиной не менее 1 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. – Боковые стенки и полки шкафа: стекло толщиной не менее 4 мм. Фурнитура: – Полки крепятся на вваренные пластины из листовой стали. – Дверь крепится на 2 вваренных шарнира. – Ножки: регулируемые по высоте, высотой не менее 150 мм, торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия. |
| 2. | Кушетка медицинская с подголовником | 20 | Характеристики: Вид: На стальном каркасе расположен мягкий элемент двухсекционный, головная секция имеет не менее 3 регулируемых положений. Размеры: Высота 730 мм, ширина 540 мм, длина 1850 мм. Грузоподъемность кушетки не более 200 кг. Материал: Каркас: квадратная стальная труба, сечением 25х25 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. Мягкий элемент: фанера толщиной не менее 9 мм, поролон толщиной не менее 20 мм плотностью не менее 23 кг/м3. Покрытие: воздухопроницаемая винилискожа с полиуретановым покрытием. Фурнитура: Мягкий элемент крепится к металлокаркасу с помощью шурупов. Каркас рамы сварной, ножки – съемные, крепятся к раме при помощи болтового соединения, не менее 2 болтов на одну ножку. Торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия. Одна из вставок регулируется по высоте. |
| 3. | Стол пеленальный | 8 | Габаритные размеры: 1030*650*700 мм Столешница имеет с трёх сторон борт высотой 80 мм. Стол оборудован нижней полкой и оснащён поролоновым матрасом. |
| 4. | Стол передвижной инструментальный | 12 | Предназначен для медикаментов, материалов, и других принадлежностей в перевязочных, процедурных и смотровых кабинетах. Характеристики: Вид: Металлокаркас на колесах, к которому жестко крепятся рамки в них вкладываются съемные столешница и полка. Размеры: Длина 620 мм, ширина 440 мм, высота 800 мм.. Грузоподъемность не более 15 кг. Усилие перемещения не более 8 кг. Масса не более 10 кг. Материал: Каркас: стальная круглая труба наружным диаметром не менее 18 мм с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям. Рамка для столешницы и полки: листовая сталь толщиной не менее 3 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям, загнутая в форме уголка. Полка: листовая сталь толщиной не более 1 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям, загнутая в форме поддона Столешница: стекло толщиной не менее 4 мм с обработкой торцов. Фурнитура: Каркас: сварной Колеса: диаметром не менее 50 мм, выполненные из полимерных материалов. |
| 5. | Стойка передвижная инфузионная | 10 | Предназначена для фиксации сосудов с лекарственными средствами при проведении внутривенных вливаний. Характеристика: Вид: Несущая труба, в неё сверху через зажимной механизм вставлена труба меньшего диаметра, к которой крепятся держатели ёмкостей, снизу к несущей трубе крепится тренога с колёсными опорами. Размеры: Длина 600 мм, ширина 600 мм, высота от 1250 до 2000 мм. Материал: - несущая труба - круглая стальная диаметром не менее 25 мм, с термостойким гальваническим покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных средств, механическим повреждениям - вставная труба – круглая стальная труба диаметром не менее 16 мм с термостойким гальваническим покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных средств, механическим повреждениям - тренога: листовая сталь толщиной не менее 1,5 мм, каркас сварной. - колёса диаметром не менее 50 мм, выполненные из полимерных материалов, препятствующих механическому повреждению напольного покрытия и обеспечивающих мобильность при перемещении, крепятся к опорам с помощью резьбового соединения. Цвет: - каркас: хром |
| 6. | Кресло гинекологическое | 1 | Размеры: Длина кресла в положении стола – 1820 мм Ширина кресла- 605 мм Высота сиденья – 795 мм Наклон спинки - от 0 до +60 градусов Наклон сидения – от 0 до +7 градусов Масса кресла – 550 кг Простая и надёжная конструкция с выдвижной ступенькой и опускаемой ножной секцией. Каркас из стальных профилей имеет лакокрасочное порошковое покрытие. Бесшовная обивка 3-х секционного ложа из полиуретана выполнена из устойчивой к истиранию искусственной кожи. Наклоны секции спины и секции сидения осуществляется механически, а выдвижная ступень компенсирует возможность регулировки высоты кресла. Кресло комплектуется выдвижными гинекологическими лотками из нержавеющей стали. |
| 7 | Ширма медицинская 2-х створчатая | 11 | Ширма медицинская предназначена для оснащения кабинетов и палат при проведении осмотров, массажа, процедур и т.п. Ширмы передвижные и оснащены колесиками. Количество створок – две. Габаритные размеры одной секции 800х400х1700. Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимернопорошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. |

Вся  поставляемая продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается  действующими  сертификатами  соответствия  при поставке

Доставка продукции:

| Наименование ЛПУ | Адрес ЛПУ |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская больница № 19 | ул. Узорная, 1/1 |
| МУЗ «Городская поликлиника № 7» | ул. Ключ-Камышенское плато, 8, кв. 76 |
| МУЗ «Городская поликлиника № 18» | ул. Клубная, 96 |
| МУЗ «Городская поликлиника № 26» | 1-й переулок Пархоменко, 32 |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | Красный проспект, 220 |

Срок и условия поставки продукции:

Поставка продукции осуществляется в течение 10 дней после заключения муниципального контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 207 173,0 рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб 42/2  с 09:00 часов  «09» марта 2007 года до 16:00  часов «14 » марта 2007 года.

Срок и условия оплаты:

Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки продукции.

Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна, тел. 223-79-64.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов. |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата