Извещение о размещении муниципального заказа

путем запроса котировок на выполнение ремонтных работ

в МОУ лицей  «Надежда Сибири» № 22

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о размещения муниципального заказа способом запроса котировок

Запрос котировок проводится для нужд  МУ «ОТНиРМТБОУ», 630099, Красный проспект, 34, тел.227-40-35.

Источник финансирования – бюджет города.

Предмет муниципального контракта – ремонт помещений в здании МОУ лицей № 22 по адресу ул. Советская,  63.

Характеристика товаров, работ и услуг:

Претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и получить все необходимые сведения для подготовки котировочной заявки, составить смету в соответствии с дефектной ведомостью (приложение 1). Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.

Сроки выполнения работ – 2 недели с момента заключения договора.

Максимальная цена муниципального контракта -250 тысяч (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Место и порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок – с момента размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) «муниципальный заказ», Красный проспект, 34, к. 420б, бесплатно,  до 17-00 часов «02»апреля  2007 года.

Срок и условия оплаты за выполненные работы – до 1 июля 2007 года после подписания акта выполненных работ.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа  Морозова Е.В.. тел. 227-44-43

Дополнительную информацию можно получить по тел. 227-44-37 (Шаповалова Елена Владимировна).

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение 1.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ремонт помещений МОУ лицей № 22 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отделочные работы |
| 1 | Разборка короба из ДСП | 100 м2 | 0,026 |
| 2 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,208 |
| 3 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,208 |
| 4 | Снятие обоев | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,58 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм(с учетом ниш радиаторов) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,42 |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,098 |
| 7 | Оклеивание стеклохолстом откосов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,06 |
| 8 | Устройство уголков на откосы поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,9 |
| 9 | Шпатлевание перед наклеиванием обоев стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |
| 10 | Проолифливание стен перед наклеиванием обоев | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 1,58 |
| 11 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,58 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных коробок за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,074 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 18 | Разборка подвесных потолков Армстронг | 100 м2 | 0,7 |
| 19 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7 |
| 20 | Устройство короба сантехкоммуникаций,зашивка ниш радиаторных ГКЛ | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,15 |
| 21 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,07 |
| 22 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1 |
| 23 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,013 |
| 24 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 25 | Доска подоконная ПХВ | м.п. | 2,812 |
| 26 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| 27 | Решетка жалюзийная | шт | 3 |
| 28 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0,03 |
| 29 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,05 |
| 30 | Установка кронштейнов экранов радиаторов | 100 кг изделия | 0,005 |
| 31 | Установка экранов радиаторов | 100 м2 облицовки | 0,02 |
| 32 | Устройство уголков перфорированных | 100 м | 0,011 |
| Раздел 2. Полы |
| 33 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,6 |
| 34 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,7 |
| 35 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,016 |
| 36 | Устройство покрытий из линолеума коммерческого на клее: бустилат | 100 м2 покрытия | 0,7 |
| 37 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0,6 |
| 38 | Монтаж порога алюминиевого | 100 м | 0,027 |
| 39 | Устройство покрытий из керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,027 |
| 40 | Устройство покрытия щетинистого противоскользящего | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| Раздел 3. Металлоконструкции |
| 41 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,08 |
| 42 | Монтаж: решетки оконной | 1 т конструкций | 0,083 |
| 43 | Изготовление решетки | т | 0,083 |
| 44 | Петля накладная | шт. | 4 |
| 45 | Замок навесной |  | 1 |
| 46 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 |
| 47 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 1,8 |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |
| 48 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04 |
| 49 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 50 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |
| 51 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 52 | Смена ламп: люминесцентных | 100 шт. | 0,07 |
| 53 | Прокладка кабель-канала | 100 м | 0,1 |
| 54 | Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,46 |
| 55 | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 | шт | 46 |
| 56 | Светильник люминисцентный ARS\S 4х18 | шт | 4 |
| 57 | Лампа люминисцентная | шт | 23 |
| 58 | Стартер | шт | 23 |
| 59 | Выключатель скр.проводки 2кл | шт | 2 |
| 60 | Выключатель скр.проводки 1кл | шт | 2 |
| 61 | Розетка скр.проводки 2к+з | шт | 1 |
| 62 | Розетка откр.пр.3к+з 4хмест | шт | 3 |
| 63 | Коробка откр.установки | шт | 3 |
| 64 | Кабель-канал 16х16 | м | 10 |
| 65 | Рамка 1местная. | шт | 3 |
| 66 | Рамка 2местная. | шт | 1 |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |  |
| 7. | Количество, штук |  |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | в течение 14 дней со дня подписания протокола |  |
| 11. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей, с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов. |  |  |

Приложение: копия лицензии, смета

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата